# 道桥施工中路面病害及维护技术的有效运用论文_郑凤娇

抚顺市顺城区公路管理段 辽宁抚顺 113006

摘要：当前，城市化进程在不断加快，然而，不管是社会的进步还是经济的发展，都无法离开道桥工程，道桥工程是非常重要的交通基础工程，可以让各个地区之间的经济、政治和文化方面的交流更加的方便。如今，道桥工程引起了人们的广泛关注。假如道桥工程有着非常好的质量，就会让人们的出行更加的方便。然而，就当前的情况来讲，中国的道桥工程依然存在着不少的问题，在一定程度上影响到了中国交通事业的发展。本文阐述了道桥施工过程中常见的路面病害，并且就相关维护技术进行了研究，提出了相对应的解决措施，希望可以为道桥工程的建设提供更多的理论基础。

关键词：道桥施工 路面病害 维护技术 有效运用

伴随着我国经济的不断发展，社会的不断进步，人民群众生活水平不断的提升，人们对道桥工程质量和效率也提出了越来越高的要求。因此，加强控制道桥施工中所产生的路面病害是一项非常关键的工作，有着十分重要的作用和意义，道桥路面的好坏会直接影响到道桥路面的施工质量，并且会对道桥工程的经济效益、社会效益造成很大的影响。

一、常见的道桥路面病害

（一）路面裂痕

在道路桥梁的长期使用过程之中，很容易产生路面裂痕。除此之外，如果户外温度变化过大，就会造成温缩裂缝越来越多，假如产生了温缩裂缝，通常情况下，需要再次施工，由此导致道桥工程成本增加。

（二）路面磨光

因为道路桥梁工程需要长期使用，车辆在行驶的过程之中，会对路面产生作用力，从而会在一定程度上损害路面，尤其是在中国的寒冷地区，这个问题更加的严重。路面磨损有着非常大的处理难度，会使道路桥梁的防滑能力受到影响，对于行车安全与稳定性十分的不利[1]。

二、道桥施工过程中路面病害产生的原因

（一）材料方面的原因

对于整体的施工质量而言，会在很大程度上受到所使用的工程材料的影响。在选取建筑材料的时候，应当选择质量好、可靠程度高、稳定性好的建筑材料，并且要具有专业的检测证书或者产品合格证，从而使原材料的质量得到保障，避免使用不合格的材料，为道路桥梁工程的顺利施工打下坚实的基础。

（二）施工方面的原因

（1）没有利用合理的技术，所利用的机械设施陈旧落后，对混凝土的性能造成影响，产生受力断裂的情况;（2）水泥混凝土的覆盖厚度不大，导致路面承载力不够均匀，如果超载车辆在路面上行驶，会把路面结构破坏;（3）没有合理的使用原材料。比如应当使用抗水性能好、收缩性小、强度大的水泥，而拌合站为了减少成本，有可能会混合利用不一样厂家的水泥，导致水泥的热胀稳定性下降[2]。

（三）设计方面的原因

在设计道路桥梁工程的时候，应当综合考虑路基深度、路面荷载、交通流量、自然环境、气候变化等因素，在薄弱的地基处还需要实施特殊处理，而在实际的道桥工程建设中，由于受到技术、资金等方面的制约，没有对地质进行全面的勘查，造成面层、基层的设计厚度比较小，没有正确的设计防护工程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，没有科学的设计混凝土防护比，所利用的集料性能不好，无法实现持续的级配需求，很难构成密度比较大的骨架结构，从而埋下了路面病害的隐患。

三、道桥施工中维护技术的应用

从上文之中可以看出造成道桥施工中产生路面病害的原因有很多，如果想要使道桥工程的施工质量得到保障，就一定要制定具有针对性的解决措施，利用相对应的维护技术，由此才可以有效的降低道桥施工中路面病害的发生概率。

（一）保障混凝土的強度

选择合理的配合比与原材料。因为混凝土具备抗拉强度低、抗压强度大等特征，所以，在施工的过程中一定要注意粗骨料的粒径，伴随着粒径的不断加大，混凝土的抗拉强度会不断的下降。在保证密实度与强度的前提条件下，应当增加粗骨料的含量，这样做可以使混凝土的收缩性减小，避免形成收缩缝。混凝土的干缩会受到骨料弹性模量的影响，如果骨料有着比较高的弹性模量，就可以减少混凝土的徐变与干缩。石灰石的弹性模量比较高，而且有着比较小的体积膨胀系数，可以减小混凝土的温度胀缩量，所以，把其用作桥面铺装材料比较合适;对钢筋网进行正确的定位。重视早期养护工作，选取合理的施工时间。混凝土干缩裂缝是一种早期裂缝，如果养护不当就会产生这种裂缝，其会在很大程度上受到温度与湿度的影响;掺入其余材料，对混凝土的结构性质进行优化，例如，可使用石灰对混凝土内的化学物质进行吸取，可以使混凝土的持久性更长。掺入粉煤灰可以使混凝土的工作性质得到优化。利用外加剂，可以使抗拉强度与抗干缩能力得到加强[3]。

（二）对梁顶部混凝土与桥面混凝土之间的粘结度进行提升

刷毛处理预制梁顶部，及时清扫刷毛以后的裸露位置，假如梁和梁之间设计了铰子，在对混凝土进行浇筑的时候，高度应当比梁面规定的值所制作成的槽口要低。把混凝土浇筑完以后，各条槽口会产生小梁，所以，可以使梁与桥面混凝土之间的结合度提升;在绑扎墙面钢筋以前，一定要彻底的清扫梁顶，把表层浮渣清除，有必要的情况下，可利用高压气泵进行冲洗;在桥面太宽必须分成两幅施工的时候，应当先对横坡比较低的一幅进行浇注，从而防止养生水影响另外一幅。尤其是接缝位置，更加应当处理干净;在桥面混凝土满足一定强度以后，应当认真、仔细的检查隐蔽位置[4]。

四、结束语

当前，城市基础交通设施正在不断的完善，城市的交通运输业必然也会取得更好的发展。在城市道路交通工程之中，道桥工程可以使城市的交通压力得到有效的缓解，使城市的区域发展范围扩增，加强了与其它地方的交流和合作，城市化水平可以得到进一步的提升。所以，对保障道桥工程质量、加强道桥工程建设有着非常重要的作用和意义，在道桥施工中应当利用合理的、有效的技术降低路面病害的发生概率，从而使道桥工程建设能够更加顺利的实施和完成。

参考文献：

[1]戴欣，赵心源，王萍.市政道路膨胀土路基检测及对路面结构的影响研究[J].城市道桥与防洪，2018（4）：33-36.

[2]杨晓芳.道桥施工中路面病害及维护技术的有效运用分析[J].价值工程，2018，v.37;No.495（19）：255-256.

[3]邱磊，卜浩洋.道桥施工中的路面病害处理及维护技术[J].文化创新比较研究，2017（3）：119-120.

[4]庞林.道桥施工中路面病害及维护技术的有效运用[J].城市建设理论研究（电子版），2017（32）：132.

论文作者:郑凤娇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3cd75056aa442ff9b12eee60.html