# 浅析装配式建筑工程中塔式起重机的合理安排——以北京延庆09街区38地块为例论文_孟庆毅,张生,甄帅,李强,高勇,马宝磊

中建八局第二建设有限公司

摘要：在国家的大力支持下，装配式建筑由于其节能、环保的特性，已在施工领域占据较大的份额。建筑行业对于装配式建筑的研究越来越多。

装配式建筑的概念，主要是指通过在工厂加工的方式，将墙、柱、楼板、梁等完成成品的制作，然后再经过运输，将预制构件运输到施工现场直接进行吊装或者吊装至指定地点存放。施工现场吊运至楼层上进行拼装组合。吊装主要以塔式起重机（以下简称塔机）为主，辅以大型吊车。

关键词：装配式建筑；塔式起重机；吊重；效益；

1 项目概况

延庆南三村棚改项目位于北京市延庆区妫水河南，通过G6、G7及国道G110与北京市区衔接。07街区规划地块边界：东至规划汇川街，西至07街区规划边界，北至规划南辛堡路，南至规划菜园南街与知荣街西沿，09街区规划地块边界：东至规划站前北街，西至规划汇川街，北至规划百泉街，南至规划圣百街。本工程2个街区共有5个地块，07街区共有16、18、21三个地块，09街区共有38、40两个地块。各地块情况基本类似，现以09街区38地块为例进行塔机的布置分析。

2 38地块概况

38地块西侧为百莲路，东侧为在百隆路（未施工），东侧有居民区，南侧为百泉南街，北侧为百泉街。场地南侧留有一个大门，可供车辆通行。施工道路较宽敞，能顺畅行驶车辆。本地块共有6栋住宅楼，均为11层，最高点为34.6米。楼座东西向间隔约为15米，南北向间隔约为55米。另本地块东侧有两栋商业楼，西边有一栋物业用房，由于面积较小，暂不做考虑。

综上所述，楼座相隔较近，对于塔机的布置相当不便。以两台50米臂长的塔机为例，两台塔机的交叉作业面积将达到45米左右。

3 塔机的现场布置

在以往的施工过程中，塔机的布置主要考虑的是建筑与料场的位置关系，主要吊重材料为钢筋、模板等，重量较小，因此对于塔机的吊重基本不予考虑。装配式建筑施工过程中，需要吊重的构件重量大，数量多。为保证施工进度，每栋楼需安排一台塔机进行构件吊装。塔机的选择需要从楼座构件数量、重量、构件起吊位置、料场加工位置等多方面因素考虑。

本工程根据装配式深化设计，构件最大重量为5.70t，吊运最远距离为42米，综合考虑，现场计划全部采用QTZ250（T7020-12E）塔机。

由于延庆地区工地较少，塔机选择少，最终能提供的塔机有：2台QTZ250（T7020-12E），1台QTZ160（TCT7015-10E），1台QTZ250（TC7030B），2台QTZ250（TC7525-16D）。其中TCT7015型号的塔机比原来的的既定型号小。E1#塔在基坑上进行布置。塔机布置的总体原则为：①塔机位于楼座中间位置，方便照顾楼座两侧的构件吊装；②塔吊能兼顾料场及车库位置的施工；③对于需要附着的塔机，能够提供一个合适的附着点；④相邻塔机在臂长上能相互错开；⑤相邻塔机在高度上能相互错开，尤其要注意带塔帽的塔机在高度上留有足够的余地。

综合以上五点，最终确定了六台塔机的具体位置。

塔机平面布置图

4 现场构件堆放

计划现场堆放一层构件备用，堆放场区位于场地西南侧。9-1、2#楼从楼座北侧吊装上楼，9-3#楼从楼座西北角吊装上楼，9-4#楼从楼座东南角吊装上楼，9-5#楼从楼座西北角吊装上楼，9-6#楼从楼座东北角吊装上楼。

5 塔机构件吊装分析

①验算最重构件在构件放置区能否吊动；

②验算最重构件在楼座位置能否吊动；

③验算楼座最远端构件能否吊动；

④原酸楼座最远端构件在构件放置区域能否吊动；

⑤统计比楼座最远端构件重的构件，验算能否在楼座位置吊动；

⑥验算⑤中构件在构件放置区域能否吊动；

38地块塔机吊重分析表

6 产生的经济效益及社会效益

通过合理的塔机布置，极大的缩短了装配式施工的进度，每层吊装天数约为7-8天。按照原计划每层10-12天一层，节约工期约40天，经济效益达到72万元。

延庆地区作为世园会和冬奥会的举办地，大量的民生工程正在筹划建设中，项目已接待多批包括人大委员、政协委员、区级观摩等多批不同层次的观摩。塔机的合理布置对于项目的形象也有完美的展示。

结语

塔机安装关系项目施工进度，关系装配式施工的正常进行。在项目策划阶段一定要做好周密的部署，对于塔机的选择，既不能型号太大，造成资源的浪费，也不能型号太小，造成施工的不便。

施工过程中发现的塔机问题应及时与塔机厂家、施工队伍沟通，争取将塔机安排在最合理的状态。

随着装配式施工的逐渐推广，塔机的布置必将成为项目施工一项重要的前期工作，成为工程人降本增效一个重要的节点。

参考文献：

[1]张贵廷，装配式混凝土结构用塔式起重机施工技术的分析与研究，住宅与房地产，2018年第5期；

[2]孙岩波，装配式混凝土结构用塔式起重机施工技术研究，建筑技术，2017年第8期；

[3]李长明，基于装配式建筑的机械吊装设备研究与应用，施工技术，2017年S1期；

[4]吴成刚，附着式塔式起重机附着间距及悬臂高度的研究，工业安全与环保，2017年01期

论文作者:孟庆毅,张生,甄帅,李强,高勇,马宝磊

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3d1a0984a33a644cb645cc55.html