# 对暖通施工管理分析论文_魏立群

身份证号码：64222319900506XXXX

摘要：随着社会经济的发展和城市化进程的加快，建筑行业迅猛发展，在此过程中，建筑技术和设施不断更新，暖通安装工程作为建筑工程的分部工程，逐渐成为建筑行业面临的一个重要课题。

关键词：暖通施工管理；分析

引 言

暖通安装工程包括空调、采暖、通风等系统，其施工是一个复杂且系统的过程，一旦出现质量问题，必然影响整个建筑工程的质量，进而影响建筑的使用功能以及人们的正常生产和生活。基于暖通安装工程对整体建筑的重大意义，有必要加强质量管理，控制施工质量，避免出现各种质量问题和隐患，确保建筑的使用价值。

一、暖通工程施工中常见问题

暖通工程施工过程中包括对图纸的熟悉校核、对资金的合理安排分配，对施工进度的准确掌握和严格监管。在暖通工程施工中，必须有一个全面有力的综合掌控，才能有效防止施工中出现工程质量问题，对企业造成不必要的经济损失。简要提出暖通安装工程施工中常见问题。

1、工程设计问题

在暖通安装工程施工中，工程设计问题主要出现在图纸的设计不够完善。无论在任和建筑工程中，图纸都是整个工程的灵魂核心，暖通安装工程当然也毫不例外。没有图纸，施工就无从开展无从入手。但是，有于设计人员往往不了解施工现场的实际情况，对图纸的设计以及对材料的选择与实际的施工情况产生偏颇。此时，施工人员一旦盲目按照图纸进行施工，存在着极大的工程返工的风险，不但延误了暖通安装工程的施工工期，还直接造成了不必要的经济损。

2、建筑材料管理问题

建筑材料是暖通安装工程的生命线，材料质量不合格，必定会影响建筑整体质量。在实际暖通安装工程施工中，有些单位未严格执行对材料采购、检验、进场、储存、使用等各个环节的质量控制，将不符合质量标准的材料应用到工程中。一旦建筑投入生产或使用，暖通安装工程的整体功能就无法充分发挥，而此时再想进行材料更换的话，不仅费时费力，还会给业主带来诸多不便，造成一些不必要的浪费。

3、技术操作存在的问题

有了好的设计并不能保证整个暖通安装工程实际的成功。在实际操作中常常出现一些问题，比如空调水管的漏水常发生在阀门的接口处，这是由于在施工时没有拧紧接口，如果没有放置木垫在支架上，空调水管也会有水滴漏出。此外，有些保温层没有贴紧空调管道也会使得接口不严密。还有的工作人员没有弄清楚安装的过程，就把放防火阀的部分安装了排烟阀，有的不熟悉安装步骤的甚至会把阀门逆向安装，这就使得运行出现错误。风管的接口处如果没有进行良好的密闭，就会导致漏风，也会造成工程质量的低下。

4、施工人员自身问题

暖通安装在施工阶段，相关工作人员应该严格按照施工图纸进行，然而有些工人自身技术水平就不高，对图纸上的许多内容并未深入了解就直接按照自己的经验进行施工，导致最后的结果与设计上有出入。有的施工单位为了节约时间节约成本，直接省略设计图纸这一个步骤，让施工人员自行按照以往的经验进行施工。这样是对工程的不负责任，也会造成一些安全隐患。

5、施工环节的质量控制问题

由于暖通安装工程涉及工序较多，所以施工期间对于各个施工环节的质量控制和管理难度相对较大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前，实际施工中存在的质量问题主要包括以下几方面：预留洞数量、标高、尺寸、位置等控制不到位，末端暖通设备、暖通干管、末端设备支管的坡度设置不合理，造成管材浪费，导致制冷供暖不畅；暖通管道安装结束后，未进行试压、冲洗等工序就直接进行隐蔽工程施工，使管道存在泄露、堵塞等隐患；暖通管道安装过程中未采取套管等保护措施，或是套管未达到强度和防水措施要求，导致管道存在渗漏和锈蚀隐患；绝热材料填充不牢，影响保温及美观；施工过程中各个专业工种不协调，不能相互配合完成施工，使施工质量存在隐患。

二、加强暖通施工管理提高期工程质量的对策及建议

1、统一规范图纸要求，严格做好图纸会审

在施工在工程建设的前期准备阶段，一方面主要是熟悉施图纸，了解设计意图和要求，要将设计人员对材料、设备的要求弄明白，充分理解设计人员的思想和方法，一定要到施工现场，将图纸与现场进行对比，发现设计误的地方要及时更正，有不理解一伙的地方要与设计人员进行沟通，尽量将图纸问题消灭在施工之前；其次是对工程图纸做好审核工作，将发现的问题进行归纳总结。要严格按照《设计深度规定》对图纸进行检查。对于标注的数据，使用说明都要认真的进行核对，尤其是在暖通工程采用的新工艺、新技术上应结合工程标准审核其是否达到设计要求，并注意其科学性和合理性；对暖通安装工程孔洞的预留及预埋和建筑设计中的空间设置的合理性也应做好审核工作，，对于平面位置、标高、尺寸应一一加以复核，检查有否遗漏，有否与其他专业的管线布置相冲突，能否满足设备工艺要求和规范要求等，力求万无一失。

2、加强资金管理，提高资金的有效利用率

资金管理是暖通施工过程的重要组成部分，直接制约着进度的快慢。要加强资金的管理，提高资金的合理配置，一方面要编制科学的资金施工规划，对资金进行按阶段投放，并将实际使用资金与计划投放资金进行严格的核对，通过比较发现问题，采取措施及时整改。另一方面要与开发商协商好资金的使用情况，保证建筑商在施工过程中有资金的而支持，从而避免偷工减料行为的发生；除以上之外，要时刻监督资金的使用情况，避免被不法分子贪污挪用影响工程质量和进度，从而优化资金资源。

3、提高安全意识，加强安全管理

安全管理是施工管理的重要组成部分，要加强安全管理，就要结合暖通空调工程在施工过程中，电焊作业点多，高空作业点多，用电机具较多，设备和材料搬运较多的特点制定相应的安全管理措施，这样才能有效地防止安全事故的发生。一方面要提高安全意识，对于施工人员根据其从事的工种的而不同分别予以相应的安全防护，配备安全工具；另一方面要建立健全安全管理体系和应以防御体系，制定安全生产标准，设置安全管理人员，定期进行安全检查，应急预案一定要科学有效，一旦发生安全事故，能够安全迅速有效的撤离现场；最后是要定期与不定期的对员工进行安全教育，普及安全知识，提高其安全意识。并将其纳入员工考核的范畴。

4、重视收尾工作，认真完成施工检查和整改工作

不仅要重视事前的图纸设计，更要注重工程的收尾管理。要虚心对待检查出来的问题，克服焦躁急躁心理，总结原因，认真整改，把工作做到实处，保证工程的施工质量；另一方面，要及时做好资料汇编和使用说明，使得工程能得到圆满的交工。

三、结束语

总之，对于暖通工程而言，管理是一项复杂的系统性工作，涉及众多方面和专业技术上的问题，经常会出现各种各样的矛盾，影响暖通施工的质量。因此，相关单位应该加强暖通工程施工工作的管理，采取科学合理的措施，解决管理中存在的问题，进一步提升暖通工程的整体质量，促进我国建筑工程的持续稳定健康发展。

参考文献：

[1]王丽萍.加强暖通施工管理提高暖通工程质量[J].住宅与房地产，2017（26）：139.

[2]刘印.加强暖通施工管理提高暖通工程质量[J].城市建设理论研究（电子版），2017（05）：104+153.

[3]李旭寿.加强暖通施工管理 提高暖通工程质量[J].世界最新医学信息文摘，2016，16（A1）：172+174.

论文作者:魏立群

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3d313e8041dae94d7352f131.html