# 如何提高建筑电气设计的可靠性和经济性论文_孟艳

牡丹江市建筑设计研究院有限责任公司 黑龙江牡丹江 157000

摘要：在低碳经济时代，如何运用先进的设计理念、设计方案和技术手段提高建筑电气设计的可靠性和经济性，已成为工程界关注的焦点，也是整个电气工程中的一个重要课题。本文分析了建筑工程电气设计的要素，阐述了如何达到可靠性和经济性的要求，以供有关人员参考。

关键词：建筑电气可靠性经济可靠性

1 前言

目前，在建筑设计工作中，合理设计建筑电气系统中的各个环节，采用先进的电气设备控制建筑投资成本是非常重要的。在实际工程项目中，建筑电气设计本身具有周期短、任务重、时间紧等特点，经济设计人员很容易被忽视，导致建筑电气系统浪费了大量的投资。建筑电气设计的经济性主要是指建筑电气设计方案的合理制定，以及建筑造价的合理成本标准。目前，建筑电气设计一般分为强电和弱电两部分。因此，我们需要从设计的这两个环节入手，科学合理地设计，以保证设计工作的可靠性和经济性。

2 建筑电气设计

建筑电气设计是一个系统的运作模式，从表达的概念，讨论和深化工作模式系统。在工作过程中，基本上可以概括为阅读、创造、构思、规划和表达的过程。在以往传统建筑电气设计工作中，通常只包括供电系统和照明系统两部分，对于其他电气设计知识较低，研究不够深入。近年来，随着社会的发展，电气设计逐渐受到人们的重视。

3 强大的动力部分

强功率部分是电气系统中一个非常重要的组成部分，主要包括配电系统、照明系统、导线系统等。由于该部分的设计工作与整个电力系统相联系，设计中最基本的要求是设计的可靠性、灵活性和安全性。

3.1 可靠性设计要求

在设计过程中，应根据电力系统负荷容量、电流分布、配电和功率水平进行分析，结合建立科学的分配制度，使配电系统中的各种能量消耗下降到最低。在设计中，可靠性主要是指设计工作，根据电荷在各种科学的基础上确保电气设备运行，努力实现供电可靠性；灵活性是简单的电路设计，布局清晰，使电气操作更加方便灵活。这样既能有效避免电气操作的误操作现象，又能提高电气系统的可靠性；安全性是当电气系统在进行操作和切换时，能保证人员和设备的安全，为人们提供安全舒适的生活场所。

3.2 经济设计

在设计过程中，根据实际工况，合理选择线路、电气设备和工作系统，是在保证电气设计可靠性的基础上，力求设计的经济性，以保证工程运行的效率。在设计中，合理的进行配电系统的设计，使电气系统能够在最佳运行状态下发挥最大的经济效益，降低能耗，是实现电气设计经济性的主要手段，是保证设计质量的核心环节。

3.3 设计要点

在电气部分电气设计中，要做好电力系统可靠性的经济设计，必须从配电系统、照明系统等方面入手，建立科学合理的设计过程，以适应时代发展的需要。

3.4 降低低压柜输出电路

相同属性的同一区域内的负载电路可以在同一水平，也可以是不同，这样可以减少低压柜的输出电路，减少低压柜的数量，降低设备成本。缺点是，当出现出口端的故障时，回路维修会造成大面积停电。然而，这种情况在现实中的可能性是非常低的。住宅供电线路大多是大容量的单回路供电，现在电气设备的性能越来越好。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.5 正确选择需求系数和功率因数

系数选择的正确与否直接影响建筑电气设备投资，也直接影响到当前计算的需要，从而影响电缆（线）保护开关的大小；同时直接影响系数对变压器的选择的大小，如果值太大可以选择大容量变压器。在未来会引起变压器损耗的增加；功率因数的选择精度直接影响电流计算，从而影响电缆（导线）。因此，在设计中，必须对同一设备在实际运行中的运行情况进行调查研究，合理选择计算系数。基于大多数断路器和低压电力线断路器的短路保护级联智能化水平的提高，断路器的开断容量必须大于短路电流。但有时不能满足这一要求，可以用两种方法来解决这个问题。一是改用塑壳断路器，具有短路分断能力。二是选择微型断路器，并利用优越的断路器连接实现短路保护。

3.6 配电系统设计

配电系统设计是整个电气系统不可缺少的组成部分，也是应用最广泛、研究最多的课题之一。在现行配电系统设计中，高压配电系统和低压配电系统主要有两个环节。高压配电系统是工程配电的源头，其经济性主要体现在无故障。低压配电系统是民用建筑电气设计的核心部分。低压配电系统一般由干线式配电网和辐射式配电网组成。同一建筑物采用同级产品。由于设计体系不同，价格差异很大。

4 弱电部分

随着建筑智能化水平的提高，弱电系统也有了很大的提高。弱电设备与基建投资的比例也越来越高。因此，弱电系统各子系统的设计对节约投资、提高智能水平具有重要意义。在弱电系统的各个部分，设计自动化系统是由设计院根据甲方的要求和规范提出的。并在设计中预留了BAS控制器之间的管道。控制器的各种传感器、变送器、阀门控制线，电源控制器，由承包商深化设计；其他子系统如有线电视、卫星电视系统、保安监控系统、门禁系统、停车场管理系统与BAS系统，都可以进行深化。火灾自动报警与消防联动系统的费用主要取决于探测器和模块的数量。因此，减少设计中探测器和模块的数量，可以减少自动火灾报警装置的投资。目前随着环保要求的提高，汽车尾气排放标准越来越高，在同一时间，节省了大量的投资，一般的大型地下车库设自动喷水灭火系统，从而减少探测器设置甚至不设置探测器，将得到消防部门的批准。在弱电系统的各个部分，设计自动化系统是由设计院根据甲方的要求和规范提出的。提出了进入BAS监控或监控点，并在设计中预留了BAS控制器之间的管道。控制器的各种传感器、变送器、阀门控制线，电源控制器，由承包商设计的深化；其他子系统如有线电视、卫星电视系统、保安监控系统、门禁系统、停车场管理系统与BAS系统，是两部分火灾自动报警和消防联动系统、综合布线系统的深化设计，以下两方面分析如何降低初投资提高使用功能。

火灾自动报警与消防联动系统的费用主要取决于探测器和模块的数量。降低低压柜输出电路。

（1）降低低压柜输出电路。一个项目的电气设计，要考虑类型和位置的负载，相同属性的同一区域内的负载电路供电低压母线机，同一地区可以在同一水平，也可以是不同的水平，也可以减少低压柜输出电路同轴线面积，减少低压柜的数量，降低设备成本，缺点是当终端故障或馈电回路维修会造成大面积停电。然而，这种情况在现实中的可能性是非常低的。

（2）同时考虑系数和功率因数。计算电流的精度直接影响功率因数，从而影响电缆（线）保护开关的大小；选择系数准确性也直接影响到当前的计算，从而影响电缆（线），保护开关的大小；同时系数直接影响变压器的选择的大小，如果值太大，选择大容量的变压器，会在未来造成变压器的损耗增加。因此，在实际设计中，必须对同一设备在实际运行中的运行情况进行调查研究，合理选择计算系数。

随着智能大厦弱电系统水平的提高，许多电子设备的薄弱环节占比越来越大，基础设施投资也越来越高，所以各个子系统的设计薄弱部分进行改善，对提高智能化节能投资水平具有重要意义。

5 结束语

一个设计方案的好坏不仅直接影响到电气设备的成本，而且影响到未来的运行状态，所以我们在日常工作中，认真贯彻在建筑电气设计的同时，要研究项目的实际情况，贴近实际。实现我们的设计，确保不影响未来的发展，节省资金。同时，每一个电气设计项目都保证了可靠性，充分体现了经济性的设计。

参考文献：

[1]张建忠.建筑电气设计的可靠性与经济性探讨[J].中国新技术新产品，2010，（11）.

[2]林军.浅议高层建筑电气设计要点分析.建材与装饰（下旬刊），2007-07-21期刊.

[3]温祥杰.对电气设计中易被疏忽的几个问题的分析[J].建筑电气，2006.

论文作者:孟艳

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第20期

论文发表时间:2019/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3d371533c30bd691d1c1879e.html