# 房屋建筑外墙保温防火施工控制要点浅论论文_刘胜辉

身份证号码：44132319910803XXXX 广东阳江 529500

摘要：建筑外墙保温技术具有保护建筑主体结构、增强保温效果并有效提升建筑住宅舒适度等优点，就建筑工程中的建筑外墙保温技术进行探讨，并深入分析施工要点，以此推动我国建筑工程外墙保温技术稳定发展。

关键词：建筑工程；外墙；保温；施工

引言

建筑外墙保温技术在建筑工程施工中的应用，不仅符合我国节能减排的需求，同时还为构建绿色社会发挥重要的作用。合理应用该技术，可以起到减小能耗、保护外墙等效果，同时还能在室内外温差较大时避免房屋出现发霉、蓄水的情况。该技术已经有了较多的应用，取得的效果也比较显著，但是仍处于研发阶段，一些技术难点仍有待突破。

1建筑外墙保温的作用

随着社会经济的不断发展，建筑行业得以迅猛发展，建筑设计在外观造型、功能需求等方面也越来越丰富。做好外墙保温工作，是实现建筑整体质量提升的重要部分。建筑外墙保温的主要作用体现在以下3个方面：第一，保温隔热。节能是外墙保温最重要的作用，外墙保温材料对室内不仅有保温隔热的功效，还能够改善室内环境，让室内不会出现潮湿发霉的情况，给居住者和使用者提供一个舒适干爽的室内环境。第二，保护建筑外墙。外墙作为建筑物的外表层，须经受一切外界气候的影响，如热、冷、冰冻、雪、雹、雨和风等。雨水、气温变化、环境污染交替地、持续不断地作用于外墙面，使外墙面产生裂缝，霉菌。外墙保温把建筑物包裹起来，在满足建筑物保温性能的同时，保护了建筑外墙。外墙保温系统是新建筑物最好的外墙防护体系，也是旧建筑物最好的维修体系。第三、保护建筑主体。外墙保温能缓冲因温度变动导致结构变形产生的应力，避免内部的主体结构产生大的温度变化，有效提高主体结构的耐久性，建延长筑物寿命。正是由于建筑外墙保温的重要作用，做好外墙保温技术及施工工艺优化尤为重要。

2房屋建筑外墙保温防火施工技术

2.1外保温施工技术

建筑外墙外保温施工技术是以建筑外墙内保温施工技术为基础发展的，其主要施工原理就是在建筑外墙的外侧砌上保温材料，使建筑拥有一定的保温效果。建筑外墙外保温施工技术与内保温施工技术的不同就是将保温材料安装在建筑外墙外侧，能够有效降低建筑的室内与室外温差，对保温材料也有一定的保护作用。另外，建筑外墙外保温施工技术的使用寿命也会被延长。建筑外墙外保温技术的主要应用优势包括以下三点：第一，建筑外墙外保温施工过程中可以使用聚苯板保温材料，能够较好地阻挡室外冷空气，并且在很大程度上可以阻绝室内暖空气与室外冷空气的交换情况，具有更好的密封性，从而确保室内温度的稳定性。第二，建筑外墙外保温技术能够在很大程度上保护保温材料，延长保温材料的使用时间。例如，在寒冷地区的冬季，外墙外保温施工技术可以有效解决建筑室内外的温差问题，在较大程度上能够降低温差问题对保温材料与建筑造成的墙体开裂、变形等不良影响，确保了保温材料与建筑物的安全性。最后，建筑外墙外保温施工技术与内保温施工技术相比，能够确保建筑物内部的美观性。因为外保温施工技术的保温施工结构以及保温材料都安装在外墙外侧，这样不仅能够确保室内空间不被占用，并且在很大程度上能够提高室内空间的美观性与舒适度。除此之外，因为聚苯板保温材料的切割操作比较简单方便，还可以将其切割成不同的形状对室内进行适度装饰，进一步提升室内美观性。总之，建筑外墙外保温施工技术的安全性与稳定性更加突出，并且其对建筑物室内的保温效果也相对较好，因此，在当前建筑外墙保温施工过程中的使用相对普遍[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2内外混合保温施工技术

虽然建筑外墙外保温施工技术具有良好的应用效果，但是在实际施工过程中，为了确保建筑外墙保温施工质量，大多数建筑工程项目采用的是内外混合保温施工技术，这种保温施工技术能够在最大程度上提升建筑外墙的保温效果。在进行外墙内外混合保温施工时，需要注意将建筑外墙外保温施工技术与建筑外墙内保温施工技术进行有效结合，根据建筑工程项目的规划与设计要求使用不同的保温施工技术。在施工过程中，要对两种保温施工技术的优劣性进行对比分析，综合两种保温施工技术的应用优势，完善内外混和保温施工技术的施工措施，这样才能提升建筑外墙保温施工效率与施工质量。除此之外，在一些特别寒冷地区的室内外温差较大的情况下，还要注意根据具体情况对建筑外墙保温技术进行进一步优化调整，在充分考虑造成建筑物变形与开裂等问题的影响因素下，选择最佳建筑外墙保温施工技术，并制定合理施工措施，以便更好地保证建筑工程的保温施工效果。

3房屋建筑外墙保温防火施工控制措施

3.1外墙保温材料的选择

市场上外墙保温可选择的材料多种多样，结合工程实际情况选择合适的保温技术及材料尤为重要。选取施工材料时，首先应注重材料质量。材料质量是决定施工质量好坏的第一因素，一方面可以由专业人员对材料予以把关，另一方面也可以通过检测检验等方式确定材料性能及使用寿命是否达标或者符合施工要求。其次，材料的选用还需要考虑不同工程的特殊要求。建筑施工的不同部位对于材料的选用也有所不同，这就需要结合具体外墙特征和施工要求，有针对性地选择保温材料。截至目前，在行业中被广泛使用的外墙保温材料主要为聚苯板、岩棉板、保温砂浆等。此外，材料在进场时候也同样需要做好质量把控，并对材料采取一定的保护措施，避免材料损伤和损耗，严把施工材料关。

3.2注重施工过程监管

通常来说，工程项目的有效管理是确保项目稳定运行的重要条件，因而作为施工单位需对此予以足够的重视，根据施工情况，建立合理的监管机构，按照要求对其进行有效管理。特别是施工工序。为确保施工监管的有效性，相关人员必须要按照相关规定和流程进行工作。针对不符合施工工序的现象，必须要对施工人员进行及时提醒，以免会对后续工序开展造成负面影响。除此之外，施工单位还注重对施工人员职责的明确，只有这样才能够确保施工开展的有序性和安全性，进而满足建筑工程施工需求，为推动建筑行业绿色发展奠定良好基础。

3.3节点部位施工控制

门、窗、凸窗等节点部位施工时，由于四周均于墙体接触，加上门、窗等使用材料与墙体材料性能上存在差异，在此应引起足够的重视，在保证门、窗体与墙体的密实度、密封度以外，在这种节点部位应做好保温层的加强处理。另外，在保温层施工时，不得与门、窗体直接接触，以免材料因热胀冷缩，导致收缩性能不一而产生裂缝，影响使用效果及使用寿命。

结语

总而言之，随着我国经济建设水平的提高，我国城市化进城不断加快，人们对居住环境的要求也越来越高。因此，在进行建筑工程项目施工时，一定要根据建筑设计用途及建筑施工技术等进行施工，保证建筑工程项目的安全性与舒适性。其中，在进行建筑外墙保温施工过程时，要重视建筑的保温施工效果，采取有效科学的保温施工技术，尽可能提升建筑保温效果，为人们提供更加舒适的居住环境。这就要求相关施工单位与施工人员积极探讨研究，提升建筑外墙保温施工工艺，促进建筑外墙保温施工技术进一步完善与发展。只有对建筑外墙保温施工技术进行合理创新与改善，才能保证建筑保温效果，才能推动我国建筑行业的长远稳定发展。

参考文献

[1]孙震.解析高层住宅外墙保温施工常见问题[J].建筑工程技术与设计，2016（34）：588.

[2]卫华.住宅建筑外墙保温施工技术研究[J].中华建设，2018（5）：136–137.

[3]马东升.住宅建筑外墙保温施工技术研究[J].江西建材，2014（14）：52.

论文作者:刘胜辉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3d779c8515a7c24468c971d8.html