# 工程勘察测绘中GPS技术应用论文_杨超衡

浙江天然工程勘察有限公司 浙江省温州市 325000

摘要：现阶段，工程勘察是建筑物建造前期的重要阶段，由于GPS技术能够应用于各类工程，使其有了更广阔的发展空间，逐渐提升了我国建筑工程的技术水平，使得我国建筑工程勘测技术更为科学。此外，建筑工程相关行业的工作人员首先应当对涉及的领域与工程的进展情况相结合，然后通过相关技术进行分析研究。要想使得勘查测绘工作的技术水平得以提升，与之相关的各项数据具有准确性，就必须结合实际情况将GPS技术广泛应用到勘察工作中去。

关键词：工程勘察；测绘；GPS技术

1GPS技术的特点

GPS技术是新一代卫星导航定位系统，结合了海、陆、空的全方位实时三维导航定位功能。其工作原理是:卫星在接收到由地面发射的控制信号后，不断将自身的星历参数和时间信息发送出去，让用户在地面通过接收器接收这些信息，执行相关计算，以获得接收器的三维位置、方向以及运动速度、时间等数据。

1.1拥有极高的精确准度

GPS技术由于使用卫星技术，比传统的测量方法更快、更有效，并且可以随时随地收集工程信息，保证能够稳定可靠地接收到信号，同时保证所需定位信息传输的高效性，使得工程测量工作能够高质量、高效率地完成。在GPS技术的应用过程中，仍会受到一些外在因素的干扰，这些干扰会对测量工作的准确性产生一定的影响。然而，随着我国信息技术的飞速发展，GPS技术得到进一步完善，其在工程测绘中的应用将越来越广泛。

1.2具有较高的工作效率

在相对复杂的区域进行测绘工作，定位任务的正常开展受到诸多因素的影响。而卫星系统距地面的距离相对较远，因此，拥有更加广阔的监测范围，即使是针对形势比较复杂的地区，也能快速地解决问题。结合GPS技术后，工程测量可以解决许多误差问题，并广泛应用于各个行业。在测绘工作中，传递信息的方式更满足工作的需要，信息的接收和转换不会再浪费时间。工程测量技术人员可以完成GPS系统的基本操作任务，通过对员工的教育和培训提高他们的个人动手操作能力和技术水平。随着科技发展，GPS接收机也得到了进一步改进，体积越来越小，重量也越来越轻，这使得工作人员能够更加轻松地进行操作，省去了耗费大量体力的搬运工作。

2GPS技术在地质工程勘察测绘中的应用

（1）GPS技术数据处理。在进行GPS数据处理的过程中，想要处理精密数据就必须分为GPS基线向量解算以及基线向量网平差计算两个阶段来完成从原始卫星观测数据到最终的定位成果。就数据处理过程来说，要通过数据采集、传输、预处理和基线解算、基线向量网平差计算等流程来完成。所谓的数据传输，简单来说就是通过具体的传输电缆把计算机和接收机联系在一起，利用最优的处理软件将下载的数据进一步传输到计算机中去；所谓数据分流简单来说就是在数据传输的过程中，系统可以实现数据的自动分流，进而将同一类型的数据归结到同一文件中，此外还能通过解码将其进行有效的分类整理，去除无用数据的同时还能简化数据。要想进行基线向量的解算、基线向量网平差计算，就必须先对观测值进行预处理，才能得到较为精确的结果。

（2）测定大地控制网点。在进行实际的工程勘察测绘的过程中，一般的工程勘测网络由基线或勘察线构成，如果想要勘察一定的区域获得更为精确的地理位置以及坐标体系，就必须充分利用GPS技术来进行精确定位和数据处理。GPS技术的广泛应用，分级布设了控制网点中的信号接收设备，勘查区的测量点坐标信息实现了实时更新，从而最大限度的减少了误差，进一步提高了工程勘察测绘的精确度。进行实地勘察测绘时，GPS系统可以快速处理多组观察数据，减轻相关工作人员的工作压力，提高工作的效率。数据经过采集、传输和处理反馈，实现了基线解算和基线向量网数据充分反映到设备之中，有效的提高了工程勘察测绘的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3工程测量的工作程序以及规定

3.1工程勘察测量顺序

测量放点前的准备→基准点检查→现场测放→质量检验→测量成果移交

3.2工程测量放点前的准备

勘察测量放点前测量专业人员应准备与工程条件相适应的仪器、工具及具备放点条件的图纸、起算基准点，并对测量作业人员进行调配。线路工程、市区工程应同时向勘察项目负责人索要地下管线图。

3.3工程勘察测量放点控制规定

测量放点由测量放点作业组完成，测量放点作业组内至少配备一名测量专业技术人员，使用仪器需经质监部门检定合格。

测量放点过程中需有勘察项目工程师、勘察项目负责人或勘察技术人员同时在场检查，并对测放过程中的点位偏移情况进行确认，对不具备施工条件的钻孔进行详细记录。

放点过程中应注意观察点位附近的地形、地物，明确不具备施工条件的应与勘察专业技术人员协商处理。

工程勘察测量放点一般可采用按坐标基准点测放和按地形地物相对位置关系测放，按坐标基准点测放时需先对基准点进行校核（基准点应有三个点以上），并提供基准点校核记录及勘察点位坐标成果。采用全站仪或GPS等仪器按坐标放点时，需对输入及下载仪器的原始测量数据或基准点数据进行审核并签字存档。

如基准点数量不够时，进行基准点加密，场地在不大于10万平方米是可采用支导线点方法加密，支导线点数应不大于3个，边长应不大于180米，并应加强支点的检查，并有相应记录、计算。

不具备自行放点条件或不满足勘察委托单位放点要求的工程可以委托专业测量单位或部门进行勘察点位或基准点的测放，专业测量单位或部门进行勘察点位测放时除提供勘察点位测量成果外，必须提供经签署确认的测放依据，仅进行基准点测放时应提供经签署确认的基准点成果表。

4测量员与勘察项目负责人的配合

（1）测量员要明确勘探点位测设的勘察阶段，确定是初步勘察还是详细勘察。（2）测量员要明确完成勘探点钻探的设备占地情况。

（3）测量员要明确基准点和测设点的坐标系和高程系。

（4）测量员要向项目负责人提供真实可靠的钻孔坐标和高程信息。特别是GPS成果要确保为“固定解”状态下收取的。

（5）测量或勘察过程中，发现地形图上没有的但对项目基础设计、施工有影响的沟，坑、地下埋藏物等不利因素要进行范围测量。项目负责人要将不利因素的范围反应在平面图上，并标明该范围为示意。

（6）勘察过程中，遇勘探点移位钻探的，项目负责人应告知测量员对移位钻孔进行重新测量。

5工程勘察测量的质量检验

勘察技术人员对现场测放的点位需及时确认，当策划点位与实际点位有偏移时应将实际点位及时记录并正确反映到成果图中。

勘察项目工程师和勘察项目负责人取得测量成果记录表时应认真核对相关数据，对数据异常者应及时联系测量专业人员复核确认。

勘察技术人员对已测量完成的点位必要时应进行抽样检查，可以根据地形地物或利用仪器进行校核。

6结语

综上所述，在工程勘察测绘中广泛应用GPS技术，既有效的控制了网络的布局效率，保障了图测绘信息的准确性，还将GPS技术的优势充分的体现在工程勘查测绘中，极大的减少了工作的程序，提升了工作效率。为此，GPS技术的广泛应用使得勘查测绘工程的质量得以提升，进一步推动了我国工程研究的发展。

参考文献

[1]李锐.GPS技术在工程勘察测绘中的应用探究[J].山东工业技术,2016（5）:119-119.

[2]刘文龙.GPS技术在工程勘察测绘中的应用研究[J].智能城市,2018,4（9）:61-62.

论文作者:杨超衡

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3d855f88c66dc687a6e51040.html