# 试析污水处理工程设计的基本条件和工艺选择论文_张向华

南京市市政设计研究院有限责任公司 江苏南京 210008

摘要：改革开放以来，随着我国人们日常生产生活的不断丰富，导致水资源的使用量大幅度上升，加之近些年来，我国各地生态环境平衡都遭受到了不同程度的破坏，水资源污染的问题时有发生。面对不断严峻的水资源问题，在城市日常的用水过程中建立污水处理工程是十分必要的，下面就以当前我国污水处理工程的发展现状，简要分析其在设计过程中的基本条件和工艺选择。

关键词：污水处理；工程设计；基本条件；工艺选择

污水处理工程是一项综合性较强而且较为复杂的系统工程，其在设计的过程中需要涉及到多种学科，同时还需要相关各部门之间的相互配合，如果其中某一环节出现失误或差错，就会影响到最终污水处理的质量，甚至会给污水处理工程设计造成不必要的损失。因此，在进行污水处理工程设计的过程中，应该准确把握其基本条件，根据工程施工的具体特点对施工工艺做出正确的选择，保证日常用水的污水处理工作的顺利进行，营造一个舒适的生活环境。

1 污水处理工程设计的基本条件

1.1 处理规模

污水处理工程的设计首先需要考虑的就是其污水处理的规模大小，然而处理规模的大小主要受到以下几个方面因素的影响：

其一，城市人口。城市人口一般包括固定人口和流动人口两部分，人口数量的大小直接影响到城市日常的用水量，随之产生的工业、生活污水量也会大幅度上升。我国污水处理工程规模主要是根据城市现有人口分布以及短期内城市规划情况来进行确定的，对于城市人口密度较大的地区，选择规模较大的污水处理工程。此外，由于我国城市发展进程较快，而且城市规划和编制存在较大的变化，因此在进行污水处理工程设计工作前，必须对当前城市人口做一个详细的普查和核实，保证污水处理工程设计工作的顺利进行。

其二，地区经济发展水平。我国城市与农村无论是在经济发展水平还是人口分布密集度上都存在着较大的差距，这也导致了城市与农村生活习惯、自然环境等方面的差异，这也就导致城市与农村之间污水排放量的不同，这就需要相关施工单位针对不同的污水排放形势建立不同的污水处理工程设计，保证城市与农村污水处理工作的顺利进行。

其三，城市排水体制。就目前我国城市的具体发展状况而言，当前污水排水体制主要是采用分流制或合流制的形式，分流制主要是应用在一些城市新建地区等一些经济条件较高的地区，而合流制主要是应用在一些年数较长的旧城区或大中型城市的污水处理工程内。一般来说，排水体制的不同会直接影响到其污水处理的规模和质量，因此需要相关部门在进行污水处理工程设计工作时，根据不同城市的具体情况对排水体制做出正确的选择。

其四，工业废水量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆改革开放以来，我国工业生产规模有了很大程度的提升，这就意味着工业废水的排放量大幅度上升，按照城市污水处理的相关规定，对于工业污水，需要企业或工厂内部对其实现进行自行处理，达到工业废水的排放标准后，才能排放到城市统一的污水处理系统中。然而，许多企业为了追求更大的经济效益，往往忽视对工业废水的预处理，造成排放标准的不达标，影响城市污水的处理工作。因此，在进行污水处理工程设计工作时，应该充分考虑该地区工业污水的排放量，并根据其设计污水处理工程的规模和设备安排。

1.2 污水处理厂进水水质

污水处理厂的进水水质直接影响到污水处理工程的设计细节，并且决定着工程内部各污水处理设备的分布情况。污水处理厂的进水水质主要受到以下几个方面的影响：

其一，城市性质以及经济水平。城市发展的规模以及经济水平，会对产生污水的水质造成一定的影响。比如，南方地区或一些沿海城市的日常用水量都较大，其污水浓度就会相对较低；然而北方城市和西部地区的用水量较少，加之工业生产的规模较大，导致污水浓度较高。这就需要根据不同地区的不同水质，做出不同的污水处理工程设计工作。

其二，工业废水的排放原则。在我国，不同地区或城市，对于其所在区域工业废水的处理标准和排放原则存在着较大的差异，这就意味着不同地区工业废水排入城市污水处理系统时的水质存在着一定的差异。此外，由于我国对于污水处理管理机制的欠缺，导致工业废水未经过处理就随意排放的现象时有发生，因此在进行污水处理厂设计进水水质时，应该充分考虑工业废水排放标准造成的影响。

1.3 污水处理厂的出水水质

污水处理厂出水水质应该严格按照国家污水处理排放标准进行管理，对进水污水进行水体稀释以及自净处理工作，根据排入受纳水体的环境功能要求，对出水水质进行确定。此外，为响应国家节能减排的政策，不少城市将处理后的污水实现回收再利用处理，因此在国家或地方各项水质管理规定和标准，不同地区对于污水出水水质的要求不同，将会进行不同规格的污水处理工程设计工作。

2 污水处理工程设计的工艺选择

2.1 污水处理技术工艺的合理性

对于污水处理工程设计工艺的选择，首先应该保证污水处理的要求和处理效果的合理性，能够利用所选污水处理工艺将污水处理至国家排放标准下的污水。此外，还需要根据不同地区城市发展的具体情况，加之地方对于各项水资源处理的不同原则和策略，对污水处理工程设计工艺做出正确的调整，保证污水处理工作的顺利进行，保证生态环境的长期平衡。

2.2 不同规模污水处理厂工艺选择

按照当前我国城市发展的具体情况，将污水处理厂的建设规模分为大于20万m3/d、10-20万m3/d、5-10万m3/d三种规格，并根据不同的建设规模选择合适的污水处理工艺。比如，我国目前主要的污水处理工业工艺是活性污泥法，各污水处理厂都需要根据自身的污水处理形势以及处理标准的不同，对其做出一些调整，选择合适的污水处理设备和工艺，保证污水处理工程发挥出应有的作用。

3 总结

要想做好污水处理工程的设计工作，就需要施工单位根据不同地区的污水排放情况、污水处理标准以及经济发展状况，对其做出正确的调整，把握影响设计工作的基本条件，并对污水处理工艺做出正确的选择，确保污水处理工作的顺利进行，有效改善水资源环境。

参考文献：

[1]王玉珍.污水处理工程设计的基本条件和工艺选择[J].低碳世界，2013（10）：178-179.

[2]鲍歆，孙宁.污水处理工程设计的基本条件和工艺选择[J].黑龙江科技信息，2013（16）：206．

[3]孙艳平，杨威.污水处理工程设计的基本条件和工艺选择[J].黑龙江科技信息，2008（13）：49．

论文作者:张向华

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3d908db70e5bd6810b390661.html