# 关于建筑房建施工技术与质量管理的分析论文_沈华

杭州立亿建设有限公司 浙江杭州 311100

摘要：近年来建设行业受到我国经济水平的带动而高速发展，已经发展为我国国民经济的关键组成部分之一。房屋建筑属于建筑行业内的一项分支，其施工质量对人民的生命财产安全产生直接影响。因此需要给予建筑房建施工技术和质量管理高度重视。

关键词：建筑工程；房建施工；施工技术；质量管理

1导言

对于建筑房建而言，其自身价值得以实现的决定性因素为施工技术与质量管理，也就是说建筑房建工程的施工进度与质量受到施工技术和质量管理工作水平的直接影响。此外，对人民的生命财产安全造成直接影响，因此房建企业必须做到对有关施工标准规定的严格遵守，各项施工活动的开展以安全和质量为基本前提。

2房建应用施工技术与进行质量管理的现实意义

房屋建筑工程项目具有特殊性的特点，并且该工程项目施工工期短、投资时间长，并且很容易遭受外界环境的影响，因此，和别的工程项目相比，房屋建筑工程项目的建设会受到其他方面因素的制约，从而使得工程项目的建设质量无法得到很好的控制。同时，房屋建筑工程项目的建设质量和人们的生命财产息息相关，在开展房屋建设工程项目建设时，合理有效的把控施工技术以及做好质量管理工作具有非常重要的意义。房屋建筑工程项目的建设包含了各个方面额内容，比如勘察设计以及施工竣工等各个环节。就建设项目的根本来说，施工技术以及质量工作的开展能够决定工程项目的整体价值以及综合效益。

3分析建筑房建工程施工技术和质量管理中存在的主要问题

3.1混凝土方面的问题

当前阶段我国大多数地区和施工单位出于环保问题的考虑，已经着手对商品性混凝土进行应用，环保性大幅度提升，但是也出现了各类商品性混凝土问题，其中搅拌站混凝土运送距离较偏远是主要问题，会直接影响工程的施工质量。建筑房建工程施工中对混凝土进行应用时会发生振捣棒插入深度不达标的情况，会造成混凝土振捣密实度不够的问题，如对其进行使用极易出现孔洞和蜂窝麻面等不良现象，必须严格管控混凝土原材料的质量。进行原料运输时，要将楼层之间的高度作为依据进行运输方式的调整。此外还需依据具体施工状况合理调整混凝土原料的搅拌时间，并对振捣间距进行有效控制，在整个振捣过程中保证原料表面的出浆现象。

3.2钢筋方面的问题

当前阶段我国处于市场经济的背景下，各行各业的竞争程度越发激烈，建筑市场在此种背景滋生各类建筑材料不达标的问题。如再生钢筋，此类钢筋曾经使用在房建工程中，其抗拉强度无法满足具体的施工需求。另外，部分再生钢筋的生产厂家受到加工条件的客观限制，无法生产出抗拉力度较强的钢筋。在施工过程中将此类钢筋应用于焊接、绑扎以及搭接部位根本无法对房建工程的设计需求进行满足。其中最为严重的问题当属梁板之间钢筋搭接位置的不恰当，如没有依照有关规范进行操作就会出现将纵筋搭接错开的情况。

此外，板底钢筋垫块不够以及梁内纵筋间距不符合要求的现象也比较常见，一旦发生板顶钢筋马镫支撑不足的现象，极易造成各类安全事故，梁内纵筋间距不够则会提升后期混凝土浇筑施工的难度。上述问题都会对建筑房建工程的施工质量造成直接影响，所以必须借助质量管理对其进行规范。

4建筑房建施工的技术分析

4.1混凝士工程的施工技术

混凝土工业的发展程度能够有效的衡量国家的房屋建筑施工技术。我国预拌混凝土在发展的同时，使得混凝土泵的技术得到了相应的发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在具体使用这种技术的时候，需要对混凝土中碱-集料反应进行处理，并且把所要选择的较低碱性含量的水泥、砂石料、低碱活性集料以及外加剂等作为施工的重点，并且还应该使用品质较高的碱水剂以及强度比较高的膨胀剂，此外，还应该对砂石料中的含泥量进行严格的把控，在试配混凝土时，首先需要对低碱活性集料以及优质碱性水泥综合加以考虑，同时还应该考虑地碱性外加剂等。为了有效的改善混凝土的施工技术，我国一直致力于对混凝土的研发、使用以及配置中。此外，为了有效的控制大体积混凝土的施工质量，通常需要注意以下方面的内容：使用大斜面分层下料以及斜面推进的方法，按照混凝土的用量，来进行商品混凝土现场泵车、供给站以及备用电源的建设，并且在此过程中，应该确保混凝土的泵车能够及时给现场供给混凝土。同时，还应该使用混凝土危机温度仪来对施工现场的温度进行测定，对混凝土的内外温差进行严格的把控。为了确保混凝土的建设质量，技术工作者应该致力于对安全、环保以及新型的房屋建筑施工技术的研究，并且还应该要求施工人员严格按照施工要求进行施工，以免出现影响施工质量的现象。

4.2模板施工技术

模板施工是建筑设计图中的一个重要环节，模板施工的质量能够直接影响到建筑物的美观程度以及后期工程项目建设的流畅性。因此，在进行模板施工作业时，应该严格按照图纸的要求进行，要将施工误差合理的控制在有效的范围之内，同时，还应该流出预埋件的位置，以免出现延误工期的现象。在进行模板施工作业时，需要做好脚手架的安全搭设工作，房建施工中，经常出现脚手架的坍塌问题，在完成脚手架的搭设之后，相关工作人员应该对其进行检查，查看施工过程中是否存在模板被撞击而导致模板变形的现象。在拆除模板的时候，应该先拆除先支设的模板，后支设的模板需要后期拆除，对于拆除完成的模板表面，还应该予以清理。

5加强建筑房建工程施工中质量的控制措施

5.1构建并完善建筑房建工程质量责任制

要想确保企业管理的合法性及有序性，必须推行工程割弃项目的责任制，做到对“谁领导，谁负责”原则的贯彻执行，换言之，房建工程的企业经理对该工程建设质量的使用担负终身责任。具体来说就是房建工程企业将企业原本的金字塔管理形式向扁平式转变，将人员、材料、工序、设备以及技术措施等各方面的责任全面落实，上至管理者下至员工都需保证自身工作的有效性。另外，房建企业需要持续优化完善内部市场机制、监督机制、服务机制以及用人机制，进而保证房建工程质量责任制可得到有效落实。

5.2施工阶段质量的质量管控

第一，有效管控施工材料。对工程所需施工材料进行采购时，要严格考核材料供应商的信誉，并将不同的材料供应商进行对比，进而在遵守经济性原则的基础上保证材料的质量。需要结合施工需求对严格的材料质量管理制度进行制定，不仅需要保证采购材料的合格率，还需重视材料的存放，避免因存放不当造成材料质量下降的情况。

第二，管理施工机械。施工过程中需要将项目施工规模、工期要求及具体施工特征作为依据对所需器械设备的引入形式进行选择。此外还需对可行性、必要性以及经济性的原则进行遵守。

第三，控制施工的各个工序。施工工序即为常说的施工作业，属于建筑房建项目建筑过程中的基础阶段，是构成房建工程的基本单元。施工过程中要做到对各个施工工序质量的严格管控，主要是抹灰项目、混凝土项目、模板项目以及钢筋项目等，为确保建筑房建工程的施工质量夯实基础。

结束语

如今，我国房屋建筑工程项目的建设也更加朝着专业化的方向发展，作为建筑工程项目的核心，房屋建筑施工技术能够直接决定工程项目的建设质量。本文主要阐述了常见的房屋建筑工程项目施工技术以及提高房屋建筑施工质量的相应措施。希望本文能够对建筑房建施工技术的良好发展起到促进的作用，并对建筑房建工程起到借鉴的意义。

参考文献：

[1]焦富强.房建施工技术及质量管理的分析[J].工程技术研究，2018（13）：115-116.

[2]陈蓬，冯晓鸽.建筑房建施工技术与质量管理的探析[J].建材与装饰，2018（39）：191-192.

[3]夏江红.建筑房建施工技术与质量管理[J].住宅与房地产，2018（21）：249.

[4]侯瑞.建筑房建施工技术与质量管理分析[J].住宅与房地产，2018（11）：175.

论文作者:沈华

论文发表刊物:《房地产世界》2019年2期

论文发表时间:2019/7/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3db33d8d44a663ebeb19eea2.html