# 煤矿监测监控系统应用的发展趋势论文_孙红

山东东山新驿煤矿有限公司 山东兖州 272100

摘要：随着国家的经济发展，各领域不断地改革，对能源的所需越来越大，煤炭作为中国主要的能源，其开采过程的安全性受到了密切关注。煤矿企业在生产中存在一定安全隐患，对煤矿企业员工的生命安全与企业的利益造成了威胁，因此，煤矿开采企业应该完善煤矿监测监控系统，降低安全事故带来的损失。煤矿监测监控系统在预防与控制煤矿安全事故的发生方面具有积极的作用，是煤矿安全生产的重要保证。煤矿监测监控系统应用传感器技术、计算机技术、通信传输技术等多种现代先进的信息技术手段，通过管理煤矿的生产过程，不仅提高煤矿开采作业中的安全性，同时也提高了煤矿企业的生产效率。煤矿监测监控系统通过对煤矿安全生产过程进行控制管理，使工作人员能够及时掌握井内的情况，大大减少了安全事故的发生。煤矿生产企业应不断健全煤矿监测监控系统，充分发挥其积极的作用和意义，促进企业更快更稳发展。

关键词：煤矿；监测监控系统应用；发展趋势

引言

我国有丰富的煤炭存储量，但煤炭分布呈现不规则状态，这大大地增加了煤矿开采的难度系数。威胁煤矿开采的主要因素是瓦斯，在矿区采用的监测和监控瓦斯超限技术简称监测监控技术，该技术除通过传感器检测和监控矿井周围的环境外，还检测其生产系统，确保矿区生产处于安全状态。

1关于煤矿监测监控技术的应用现状

1.1煤矿监测监控技术的作用

煤矿事故中很对都是由于瓦斯引起的，运用煤矿监测监控技术就可以有效抵挡由瓦斯引起的事故，其系统中的报警断电器、传感器等都是采用的连续工作方式，可以每时每刻对矿井中的瓦斯含量进行检测，在出现异常时及时断电可以大大减小事故发生的概率，而且还能煤矿矿井中各种信息同步传给调度室的工作人员，这样，调度人员时时掌控矿井的各种信息和开采情况，在出现问题是能够及时采取有效的措施，解决并防止事故的发生，提高其安全性。煤矿监测监控系统已成为现代化煤矿生产管理的重要标志。

1.2计算机技术的应用

随着计算机行业的快速发展，越来越多的技术领域与之密切相关，煤矿监测监技术也不例外，也离不开计算机技术的应用，并且计算机是其系统中的关键部分，我们现在的煤矿监测监控技术系统中建立了完整的计算机网络结构。这种计算机网络可以对监测监控系统进行定义，可以设置和改变其中的参数，并能实现对系统的远程控制等。另外，我们可以直接将计算机用作监测监控网络系统的服务器，向其传输提供各种监测数据，而且在联网时，可以允许各个网络终端进行访问，获取相应的信息，根据这些信息来远程遥控监测监控系统。

1.3通信技术的应用

现在，通信技术在我国煤矿监测监控系统中也得到了广发的应用，系统的控制离不开各种信息的传输，而传输这些信息几乎都会采用专用的煤矿传输电缆，这种电缆的发送与接收所用设备简单、所用到的电缆较少，与计算机连接方便，使其数据分析比较简单。并且各分站的工作是独立的，在个别分站出现故障时不影响其它分站的正常工作，对电磁波的反射影响也能大大减少。在现实的通信应用中，其结构越复杂，传输数据的分站就会越多，这样会导致电流漏电增大和出现抗阻不正常的情况，这样系统的信息传输效率就会受到和大影响。所以，我们应该尽量使较复杂的结构减少其分支数量。在计算机技术不断进步的前提下，对煤矿监测监控的通信技术的硬件也越来越简化，但是其线路的造价比却越来越高，所以，如果我们能够对这些传输电缆进行重复利用，将对整个煤矿行业来说的意义将是非常重大的。煤矿企业可以充分利用光纤通信等更先进的技术，进一步降低煤矿生产中监测监控的成本，提高其生产效率。

2新一代安全监控系统发展趋势

2.1多样化功能

新一代的安全监控系统，其安全监测功能已从单一监测过渡到综合监测，发展为多样化的安全监控功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆之前的监控系统是监测气体浓度、温度和风速等环境安全参数以及设备启停的状态，新型监控系统的发展方向则是对水灾和火灾进行监控和预报；之前的监控系统的报警和断电都是简单控制的，新一代的监控系统将发展为联动控制。

2.2提高系统稳定性和抗干扰能力

目前，越来越多的大功率电子器件在矿井中被频繁使用，这些电子设备的使用，使井下的电磁环境越来越恶化，直接影响监测监控系统对有关数据信息的接收，更严重的是致使接收到的数据混乱，出现系统瘫痪的严重后果。基于这样的环境和条件，目前继续增强系统的稳定性和抗干扰能力。

2.3逐步提高系统的安全性和可靠性

煤矿监测监控系统对煤矿生产过程的安全性负责，提高该系统的安全性与可靠性对减少煤矿企业安全事故的发生具有重要意义。在进行新型传感器开发时需要提高其自动化与智能化程度，提高其工作性能。为了提高传输的互换能力，需要在输出的过程中使用频率信号，使数据处理过程更加快捷。为了提高系统的安全性与延长使用寿命，还需要做好设备的密封防潮工作，而且需要及时对系统进行维修与养护，防止出现因系统疏漏导致的安全事故问题。

2.4完善子系统建设

煤矿企业在安全监控实施的过程中无通信以及物理协议；而系统传输主要由主从结构作为主导，对建立多主冗余系统有一定的难度；安全监控系统使用总线将系统中的各个分站连接起来，系统之间的兼容性水平不高，使得其可靠性及使用性能差，不能完成较高质量的实时监测控制，而煤矿安全监测系统在建设期间，一定要做好子系统建设，以便完善井下光纤环网传输，在每一站点实行有效监控，对井下人员实行安全定位，而网络接口与地面设备相连接。这一操作过程一定要对煤矿实际环境做充分评估，使用的设备，尤其是井下设备一定要按照使防爆认证及MA认证。

2.5煤矿监测监控系统覆盖面更广

当前煤矿监测监控系统的主要工作范围是监测环境安全参数与监测设备的开关状态，监测覆盖的范围面还不够广泛，所以在未来的发展中，应该使煤矿监测监控系统向着覆盖面更广的方向发展。煤矿生产企业应发展集装备、监控与远程传输设备于一体的采矿设备，并且使其与工业局网络连接，这样煤矿监测监控系统就可以对煤炭开采的每一个过程与细节进行监控，实现覆盖面更广的监测与监控，减少安全事故的发生，提高煤矿生产过程的安全性与高效性。

结语

如今人们对煤矿安全生产的重视程度越来越高，煤矿的安全生产直接影响着企业的未来发展，而煤矿监测监控系统在煤矿安全生产中具有举足轻重的作用，因此，煤矿生产企业必须不断完善煤矿监测监控系统，为煤矿安全生产和高效生产提供有力保障。煤矿企业应了解煤矿监测监控系统的发展现状，根据该系统的未来发展趋势加大研发力度，逐步提高煤矿监测监控系统的安全性与可靠性，使其更好地为煤矿的安全生产服务，为煤矿企业争取最大的经济效益与社会效益。

参考文献：

［1］葛琦．浅析煤矿安全监测监控系统的应用及发展［J］．中国新技术新产品，2017，1（19）：179．

［2］李权．煤矿安全监测监控系统的应用与发展研究［J］．能源与节能，2017，6（12）：185－186．

［3］张新宇．煤矿安全监测监控系统的现状及发展趋势研究［J］．能源与节能，2016，5（4）：33－34．

［4］辛礼彬.煤矿安全监测监控系统在应用中存在的问题及解决措施分析[J].内蒙古煤炭经济，2017（1）：36-37.

［5］王向伟.煤矿通风安全监测监控系统的应用现状分析[J].科技创新与应用，2017（34）：87.

［6］安永忠.对我国煤矿安全监测监控系统的认识和研究[J].中小企业管理与科技，2018（12）：196.

论文作者:孙红

论文发表刊物:《基层建设》2018年第34期

论文发表时间:2019/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3dc78894b9dcc5e0dff7516e.html