# 某高校室内甲醛污染评价及其影响因素的研究论文_李艳芳何鹏

李艳芳何鹏

（菏泽医学专科学校，山东，菏泽，274000江苏恩华药业股份有限公司临床医学部，江苏?徐州，221007)

【摘要】目的：研究某高校新扩建校区室内甲醛的污染状况及其影响因素。方法：以新建并装修5个月的阶梯教室、学生宿舍、实验室各20个为观测点，分别在通风前后、不同温度、湿度下测定甲醛浓度。

结果：通风可明显降低室内甲醛浓度。室内甲醛浓度随温度、湿度的变化而变化，实验表明：室温在20℃～25℃时，甲醛浓度增大最快；湿度在60%~70%时，甲醛浓度增大最快。

结论：通风能有效的降低室内甲醛浓度；温度升高，甲醛浓度增大；湿度升高，甲醛浓度也增大。

【关键词】室内空气污染；甲醛；通风；温度；湿度

中图分类号:X51文献标识码:A

随着我国居民生活水平的提高和化学工业的迅速发展，品种繁多的新型装饰材料装修居室也越来越普遍，但在美化室内环境的同时，也成为室内空气污染的主要来源，带来了甲醛、苯及苯系物、氡、氨等污染物，其中甲醛污染非常普遍[1]。甲醛被国际癌症研究机构确定为Ⅰ类致癌物[2]，根据流行病学方面相关调查结果，世界卫生组织规定:室内甲醛浓度1小时均值不得超过0.1mg/m3[3]。近些年，随着招生规模的扩大，各大高校不断的扩建，新扩建并装修的房屋也无不例外的受到甲醛的污染，而在校大学生一天中的85%以上的时间是在教室、宿舍、实验室等室内度过的，尤其是在宿舍时间最长。因此，监测高校装修后室内空气中甲醛的浓度是十分必要的。本课题是对某高校装修5个月后的阶梯教室、学生宿舍、实验室等在通风前及通风后不同时间进行监测，并探讨装修后通风、温度、湿度等外界因素对室内甲醛浓度的影响，从而为防治室内甲醛污染，改善学生的学习、生活环境提供依据。

1.材料与方法

1.1材料来源随机选择某高校的新建校区装修过的阶梯教室、实验室、学生宿舍各20个，对甲醛污染情况进行分析，并根据需要选择某个实验室进行室内甲醛浓度影响因素的研究。

1.2方法

1.2.1通风前后室内甲醛浓度的测定甲醛浓度测定均采用酚试剂分光光度法。随机选择阶梯教室、实验室、学生宿舍各20个，关闭门窗过夜，调节室温为20℃～25℃，湿度为60%～70%，进行甲醛含量测定，次日清晨打开门窗进行自然通风，然后分别测定通风0.5h、1h的甲醛含量。

1.2.2不同温度时室内甲醛浓度的测定选择1个具有空调的实验室进行研究，先密闭要测定的实验室（密闭时间为2小时）采集室温为20℃时的空气样品，测定其甲醛浓度作为本底值，然后密闭实验室，用空调调节温度依次调为20℃、25℃、30℃、35℃，并分别采样测定，每日采样后将门窗打开，充分通风后密闭准备下次采样，如此程序，连续测定5天，相隔15天后，再按以上程序连续测定5天，整个测试阶段保持实验室内相对湿度基本一致。

1.2.3不同湿度时室内甲醛浓度的测定参考升温实验的经验，通过改变室内相对湿度的方法观测室内甲醛浓度，

1.3统计学分析对所有检测数据进行复核后，用EXCEL2003软件建立数据库，录入数据、核对，并用SPSS16.0软件进行处理，运用描述性统计方法进行统计分析，检验水准α=0.05。

2.结果

2.1通风前后室内甲醛浓度检测结果室内甲醛浓度在室温20℃～25℃，相对湿度60%～70%下测定各室的甲醛浓度，结果见表1。通风不同时间后各室甲醛含量测定结果见表2。所测的数据参照国家标准：甲醛浓度≥0.08mg/m3为甲醛超标，并计算超标率。

注：温度为20℃

从表5可以看出，实验室内甲醛浓度随着实验室内湿度的升高而增加，即材料中潜在甲醛释放的也就越充分，在湿度从60%~70%这阶段室内甲醛浓度升高最多，当湿度进一步升高到80%后，实验室内甲醛浓度增加并不明显，浓度均值也进入稳定阶段，对湿度升高并不敏感。

4.讨论

4.1高校室内甲醛污染状况评价及通风对甲醛浓度的影响袁萍[4]的某高校新建学生宿舍甲醛含量调查及影响因素分析研究表明空气对流可大大减少室内空气中的甲醛含量。本研究所监测的结果：阶梯教室、实验室、学生宿舍过夜关闭门窗后的甲醛平均浓度分别为0.062mg/m3、0.068mg/m3、0.048mg/m3，超标率分别为10%、15%、5%。由此可见污染并是不很严重，而相同条件下民用居室其甲醛超标率可高达80%，这可能与高校装修简单，民用居室装修复杂有很大关系。证明装修材料是引起室内空气污染的主要来源，所以建议在新房装修中一定要选择环保材料。另外，研究显示通风后各采样点的甲醛浓度、超标率均有明显的下降，而且通风时间越长甲醛浓度降低幅度越大，超标率减少的越多。由此可以得到结论：通风可以改善室内空气质量、降低甲醛污染的发生率，新房装修后应多通风，以保证室内的空气质量。

4.2温度对室内甲醛浓度的影响戴红[5]等在甲醛的室内空气污染动态调查与危险性分析研究中发现甲醛的释放与室温变化呈正相关（r>0.6410,p<0.01）,并且随着时间的延长甲醛浓度逐渐降低。根据表3和表4得出，室内甲醛浓度随着室温升高而增大，考虑到实际的升温效果，室内升温应控制在20℃～25℃范围内，升温是室内甲醛浓度增速最快。在实验过程中，第一升温时段实验室内甲醛浓度随室温升高的变化最大，甲醛浓度变化是：在20℃～25℃区间内，甲醛浓度升高最快。25℃后再升高温度，实验室内甲醛浓度增大速度逐渐缓慢，并维持在浓度值变化不大的范围内，说明实验室内甲醛浓度这时已经达到相对平衡状态，受室温影响不大。经过第一天的升温过程，室温20℃时甲醛初始浓度已经由第1日的0.068mg/m3下降到2日的0.065mg/m3，且单天升温时甲醛浓度峰值越大，带来后一天甲醛初始浓度的相对降幅就越大。可见第一升温时段的反复升温大大加速了实验室内装修材料中潜在甲醛的释放，使常态下甲醛释放量大幅减少，这种反复升温的方式促使实验室内甲醛浓度在几天时间内的降低幅度是很大的，这对治理竣工初期严重的室内甲醛污染是比较合适的。第二时段的升温和实验室内甲醛浓度的增大仍具有比较明显的正相关关系，即室温越高实验室内甲醛浓度增加越大。从表得出：第二时段连续5天的升温同样带来了常态下实验室内甲醛初始浓度的下降，但降低幅度没有第一时段那么显著。总的来看，升温对加速甲醛的释放具有作用，这对如何通过改变环境因素影响甲醛浓度具有指导意义。

4.3湿度对室内甲醛浓度的影响

郭艳[6]等人的研究结果是不同湿度条件下，甲醛的浓度差异无统计学意义，本研究则得出不同的结论。根据表5可知，室内甲醛浓度随着湿度升高而增大，考虑到实际的升湿效果，升湿范围应控制在60%~70%左右，升湿实验，激发了装修材料中潜在甲醛的加速释放。因此，升湿对加速甲醛的释放也具有很大的作用。

参考文献

[1]SalthammerT,MenteseS,MarutzkyR.Formaldehydeintheindoorenvironment.ChemRev.2010.110(4):2536-72.

[2]CoglianoVJ,GrosseY,BaanRA,StraifK,SecretanMB,ElGF.Meetingreport:summaryofIARCmonographsonformaldehyde,2-butoxyethanol,and1-tert-butoxy-2-propanol.EnvironHealthPerspect.2005.113(9):1205-8.

[3]NielsenGD,WolkoffP.Cancereffectsofformaldehyde:aproposalforanindoorairguidelinevalue.ArchToxicol.2010.84(6):423-46.

[4]袁萍.某高校新建学生宿舍甲醛含量调查及影响因素分析.南昌大学学报（医学版）.2012.52(7):87-89.

[5]戴红,朴丰源,仲来福,浅川富美雪,实成文彦.挥发性有机化学物质和甲醛的室内空气污染动态调查与危险性研究.大连医科大学学报.2005.27(5):337-340.

[6]郭艳,何伦发,李玉,吴琼苗.不同季节和温湿度对新装修场所室内空气污染的影响.中国卫生检验杂志.2013.(11):2474-2476+2480.

论文作者:李艳芳何鹏

论文发表刊物:《世界复合医学》（下）2015年第1卷总第4期

论文发表时间:2015/7/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3dd1fbee8700011bd1a83683.html