# 工民建工程中基坑支护施工技术的应用探究论文_王彦伟

黑龙江省哈尔滨市 150010

摘要:伴随着经济增长和社会进步,我国工民建体系逐渐趋于完善,无论是建筑数量还是建筑质量,都实现了跨越式发展,在工民建工程项目中,基坑支护施工技术起到了决定性的作用,如何积极发挥施工技术的优势,成为了社会各界关注的焦点。深基坑开挖以及支护技术是十分重要并且具有难度的技术，对工民建工程具有很大的影响，如果深基坑开挖以及支护技术不佳，将严重破坏工民建工程的安全性以及稳定性。该文结合工程案例,对工民建工程中基坑支护施工技术进行了简要分析,并着重阐释了技术应用过程中存在的问题以及对应解决措施,旨在为工民建企业提供有价值的技术建议,以供参考。

关键词:工民建工;基坑支护;施工技术

引言

过去人们对深基坑开挖以及支护技术的认识不深刻，并没有将其很好地利用起来。但如今深基坑开挖以及支护技术在建筑过程中的重要性日益显现，我们就要对其进行全面分析，将其更好地应用于工民建工程中我国地域辽阔，各个地区的地质条件都是有所不同的，所以在工民建施工中需要根据具体的地质情况选择相应的施工工艺。但是在所有的工民建施工中都会用到深基坑开挖和支护技术，这与工程的施工安全、施工效率和施工质量都密切相关。

1工程案例

某工程于2015年竣工,工程项目总用地面积约为20000 m2,具体的施工建筑面积是15000 m2,地下建筑面积是17500 m2,地上建筑为民用/商用住宅,而地下主要用于停车场、建筑设备机房等项目。地上建筑24层楼,地下1层与其相连。另外,项目设计人员结合实际建筑群,设计了附属群房。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该建筑主要采取的施工技术是深基坑地下连续墙支护结技术和冲孔灌注桩结构,地上建筑为框架-剪力墙结构,地下建筑为90 cm地下混凝土连续墙以及2层钢筋混凝土支架。

2工民建工程中基坑支护施工技术分析

2.1基坑支护施工技术之边坡开挖技术

边坡开挖技术在实际应用过程中,需要结合其实际施工处理过程,根据规定角度对基坑周围的维护措施以及维护结构进行集中的放坡处理,施工过程较为便捷,但是,值得注意的是,在边坡开挖技术应用时,要对大量的土方结构进行统一的开挖操作。技术应用要与地质因素以及挖方深度缝参数进行精密结合,从而有效判定边坡尺寸的大小,目前,主要的边坡形式就是阶梯型和直线型两种。另外,开挖操作进行过程中,要结合边坡的实际情况,若是边坡角度比较陡,则容易引起塌方事故,若是边坡角度过于平缓,则工作量会有所增大,造成空间的过度浪费,基于此,设计人员和施工人员要进行有效的技术交底,合理设计边坡开挖的实际角度,从而提升工程项目的整体质量。并且,边坡开挖技术的适用条件也需要施工人员给予高度重视,一般而言,地质条件以及施工场地条件较好时,利用边坡开挖技术效果较好。

2.2基坑支护施工技术之排桩支护技术

排桩支护技术是边坡支护施工项目中的常用技术,分为紧密式排桩支护施工技术和疏散式排桩支护施工技术,主要应用在混凝土灌注桩以及构件组合的挡土体结构施工项目中,结合技术要点制作不同支护结构。在排桩支护技术应用过程中,施工操作十分便捷,操作方式和操作效果都较好,特别是能有效提升钢桩的实际承载水平,但是,排桩支护技术费用较大,对施工精细度要求也很高,直接导致施工进度缓慢。基于此,在实际建筑施工项目中,只有优化处理水泥,才能充分发挥排桩支护技术进行施工的优势。

2.3基坑支护施工技术之喷锚网支护技术

在工程项目中,若是要应用喷锚网支护技术,就要集合常规化施工机械,实现基坑项目的挖掘作业。通常情况下,利用喷锚网支护技术主要选取下行式短台阶下挖操作,要将密度较高的锚杆合理化地布置在边坡位置,值得一提的是,喷锚网支护技术中,锚杆除了密度高也要保证尺寸,于此勇士,利用钢筋混凝土结构设置支护挡护体系。施工项目中应用喷锚网支护技术,要聘请专业的监理团队对其稳定性进行集中验收,待项目检验结果合格方可投入使用。

3工民建工程中基坑支护施工存在的问题分析

在工民建工程施工项目中,还存在一些亟待解决的问题,值得相关部门注重关注。第一,技术结构的设计和施工问题。在工民建工程项目施工设计体系中,设计人员对于边坡角度和尺寸设计失误,就会导致其出现严重的安全问题。而除了设计问题外,最重要的就是现场施工,施工人员对于喷射混凝土养护操作缺乏认知,工作不到位或者是支护施工作业不规范等,都是导致整体施工操作安全性降低的原因。另外,养护操作不到位、支护施工操作和养护项目无法形成有效连接、锚杆设计强度不足、边坡面处理不当等一系列问题都会导致边坡施工项目整体结构不符合标准。除了施工技术问题外,工作人员基坑工程项目的协调能力不强以及施工进度控制不当等都会给工民建基坑支护施工项目留有安全隐患。第二,外界环境问题。一方面,地下水会对基坑项目的处理效果产生影响,随着城市内工民建工程中基坑深度增加,其地下水位也随之增高,甚至会在工程项目中出现涌水或者是渗水问题,这就需要相关施工部门结合实际情况建构系统化的处理方案,利用有效控制措施,结合实际问题进行集中解决,从而减少其对工程项目质量的影响。另一方面,深基坑本身环境就较为复杂,且具有多样化特征,涌水层检测不到位以及软弱地层勘察失真等问题都可能存在,也会导致安全隐患的留存,影响整体工民建施工项目的常规化运行。

4工民建工程基坑支护施工技术的优化措施分析

在工民建工程运行过程中,要积极落实安全性施工技术操作流程,践行更加有效的管控机制,从而升级整体工程质量。第一,相关工程项目设计人员要结合实际情况建构最为贴合的设计方案,在基坑支护施工技术开始前,要对地质情况以及环境参数进行全面整合和分析,并且利用专业设计人员制定具有针对性的基坑支护施工技术模型,从根本上保证设计方案贴合于施工实际情况,满足项目要求和项目标准。并且,企业也要强化施工人员的整体素质,科学化选择技术的同时,确保施工操作的规范性,结合实际问题建立有效预案,并在施工过程中和技术人员、施工人员及时交流,建立动态化的控制机制和管理模型,以保证设计方案的不断优化,在贴合工程项目实际情况的基础上,保证施工质量和施工效果。第二,工程项目的顺利开展离不开安全防护措施,施工企业要组织专人进行施工设备维护和保养,确保施工设备能处于常规化运行状态,从而提升工程项目安全性。并且,要集中制定安全防护措施,在强化全体施工人员安全意识的基础上,提高技术安全审核水平,保证工程项目按照标准化流程有序开展。除此之外,施工单位要这对实际情况选择合适的支护措施,对安全性、地质条件以及压力平衡状态等参数进行集中评估后,保证支护措施能发挥其最大功效,提高整体工程项目的质量。

结语

总而言之,在工民建工程项目运行过程中,要积极践行施工质量控制要求,给予技术操作充分认知和重视,结合实际情况开展技术操作,深度处理施工过程中存在的安全隐患问题,在做好基坑支护防水工作的同时,提升施工操作的规范性。采取贴合实际情况的基坑支护技术,有效升提高整体工程项目的综合质量和水平,贯彻落实国家相关规定,为工民建项目的可持续发展奠定坚实基础。

参考文献

[1]汪福元.高层建筑深基坑支护施工技术探讨[J].科技创新与应用,2013,17(21):62,63.

[2]甄延海.复杂条件下深基坑的支护及监测方案设计[J].山西建筑,2016,42(21):70-71.

论文作者:王彦伟

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3df308562c690a7fe185db91.html