# 市政给排水施工中长距离顶管施工技术探讨 张凡论文_ 张凡

摘要：顶管法施工时，地下管道铺设是最常见的一种暗挖法施工形式，在市政管网建设中得到了广泛应用。长距离顶管技术是现代市政工程给排水项目施工中常用的技术手段，其对提升给排水工程项目的施工建设质量以及减小对周围建筑的影响具有显著的应用效果。

关键词：长距离顶管技术；市政工程；给排水工程；建设

引言

市政工程中给排水施工在城市化发展进程中有着历史性的意义，城市的发展与规划过程中，离不开市政给排水施工大力的建设。随着社会科技的不断发展，新时代新型施工技术和新设备如雨后春笋般推陈换新，很大程度提升了市政给排水工程的质量，一定层面上加快了城市化的步伐。市政给排水整体施工中，应用最广泛的是长距离顶管施工，然而这种技术对工作人员的能力要求较高，要求其掌握充分的理论知识，对建筑周边进行实地考察，并进行合理规划与安排，这样才能保证施工后，有效实现城市的供水目标，提升城市化节奏。

1顶管法的基本原理

顶管法的基本原理主要涉及到以下方面：顶管法施工时通过顶进设备的主顶油缸等部件，从起始工作井将顶管掘进机从土层内穿过直至接收工作井，随后依次顶进连接其他管道，并埋设于起始工作井的管线土层内的地下管道施工工艺。相比其他施工技术，顶管施工无需开挖路面，便可穿越公路、地上建筑物及各类地下管网等。作为一种综合性较强的机械化施工技术，顶管施工具有显著的适应性，可根据土层组成、土质条件、施工条件等具体情况，选择与之相适应的顶管设备及施工工艺。

2长距离顶管施工影响因素

市政给排水工程施工过程中选用长距离顶管技术，一般100m的距离是每次顶管施工的前进距离。在顶管施工时通常对距离有较高的要求，在长距离顶管施工与普通顶管施工时，应当注意二者之间的明显差异。在长距离顶管正式施工前，应当对现场情况进行实地考察，对给排水技术的应用进行全面掌控，以此来增强该技术的有效适应性。在施工中应当注意以下制约因素：首先是推力限制。长距离顶管施工时主要是借助机械设备产生的推力，其中推力、距离之间呈正比例关系。当给排水距离增大时，根据施工情况适当增加了顶管机推力即可。长距离顶管相较于混凝土管而言，钢管自身的摩擦系数相对较小，管道材料关系着推力大小，因此应当加强管控。其次是通风系统。在市政给排水工程长距离顶管施工时应当注意通风，这直接关系着施工作业人员的人身安全，一般情况下，施工人员需在管道内进行施工作业，通风系统非常重要。长距离顶管施工作业时，通风系统中的管道施工具有一定的局限性。在具体施工作业时，管道容量受到一定的影响，管内的氧气损耗较大，容量有限的条件下施工人员容易出现缺氧等风险，严重时会危及他们的生命健康。

3施工准备中的技术应用

顶管方法的选择需要对场地水文、地下结构和交通条件进行分析。同时，为了保证顶管施工的安全、稳定和经济，对顶管施工中的地面变形控制进行了进一步的探讨。在顶管施工过程中，首先对整个排水系统进行综合分析，往往与下游断开。在第一开挖段顶管施工中，必须保证施工条件有效，技术风险低。同时，对现场获得的数据进行测试分析，进一步分析具体地下土层的实际情况，进一步保证顶管设备在施工过程中处于良好的施工环境。

4市政给排水施工中长距离顶管施工技术

4.1测量技术

市政给排水施工中长距离顶管施工技术之一是测量技术。测量和放线要在顶进时期开展：市政给排水管道的中心路线需要以及高程桩的控制点通常由相应的建筑单位提供。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通常，将中心线放置在顶管工作坑的两边，并且要与管道保持一致，从而进行良好的交流。一般情况下，我们都要在工作坑里设置两或三个水平点，水平点在坑上测量，会存在一定的错误，所以相关测量人员必须注意确保测量误差不超过5毫米。固定配件的测量和改造：采用最先进的技术和设备进行测量，以确保管道运行以建设市政给排水系统。在顶进部位完成到管道的第一部分测量后，校正误差一次，后续的测量工作需要在300厘米以内进行1次，如果有错误，那么必须立即修复。

4.2管道顶进环节

市政给排水施工中长距离顶管施工技术之二是管道顶进环节。选择工作坑的位置并进行开挖是顶管施工的首要步骤，要严格按照设计图纸管线的位置和坡度对工作坑底的基础进行修建，导轨安装应依照管径大小、管道坡度和顶进方向确定。管道顶进前还须开挖一个深约30~50cm的坑道置于顶管前端。顶进时，应严格遵循“先挖后顶、随挖随顶、连续作业”的原则，断续顶进将造成阻力增大，顶进困难，顶进过程中，如发现顶管前方出现土方坍塌、活油泵压力突然增大等情况，应立刻停止作业，现场分析解决问题后再进行继续作业。

4.3注浆环节

市政给排水施工中长距离顶管施工技术之三是注浆环节。注浆过程中需时刻关注注浆的压力，注浆压力应大于静止土方压力，为确保出浆压力稳定，还可通过设置中继压浆泵来稳定控制注浆压力，泥浆出口位置应安装单向逆止阀，避免产生泥浆回流的现象，注浆压力和注浆用量应根据顶管前进过程中的地质情况等进行随时微调，顶管拐角处应加大外侧的注入量，确保全面注入。

4.4非开挖顶管施工技术

市政给排水施工中长距离顶管施工技术之四是非开挖顶管施工技术。随着社会科技的日新月异，高效的经济形态开始展现在人们的视野中，很多情况下，市政给排水施工会用到的是非开挖的施工模式。非开挖的施工模式确有诸多优势，但由于自身基础条件没有达到发展要求，该技术没有得到切实有效的应用，进而影响到了排水施工的进程，导致系统安装环节频频出现缺陷，甚至发生过施工后排水管道无法使用的现象。不过，相关工作人员没有放弃对高质量的追求，开始不断提高自身专业水平，排水施工系统也得到了进一步的扩张，非开挖顶管施工技术在施工过程中得到推广。针对非开挖技术的研究一定要清楚的一点是，非开挖技术并不是不挖地或者不挖沟的简单模式，而是仅需要在地表建设开挖工作沟，挖土量相对较小。在新型技术的实施过程中，施工人员将过去丰富的施工与先进技术进行了完美的融合，一步步将非开挖技术推向了成熟的发展阶段。传统的地质工程技术，已经承载不了当今的市政给排水施工“庞大的身躯”了，而且还会影响到非开挖技术的发展。因此，在市政给排水施工中，需要科学、合理、充分地利用非开挖技术，只有这样才能让其发挥出正常的水平。除了引进新技术，还要对施工人员进行前期培训，确保施工人员深入了解并掌握非开挖技术，使最终建设出来的市政给排水工程系统更加符合大众的需求。非开挖技术的应用的主要方向是管道设计，它能确保管道问题出现后能立即采取正确、合理的应对方式，从另一个角度来看，也使得管道施工的综合质量得到大幅度的提高。

结语

总之，伴随城市的不断扩张，地下管网、管线系统也愈加复杂。市政给排水工程是一项与居民生活息息相关的基础设施，如何提高工程质量成为了关键。顶管施工作为一种非开挖技术，无需开挖便可穿越地面建筑物、公路、各种地下管线。为此，在市政给排水工程施工中，必须重视顶管施工技术的应用，提高施工技术水平，规范施工工艺，全面提升工程建设质量。

参考文献

［1］刘小薇．市政给排水施工中长距离顶管施工技术的应用［J］．建筑工程技术与设计，2018(22):3071．

［2］盛洁．市政给排水施工中长距离顶管施工技术及应用［J］．建材与装饰，2016(14):12－13．

论文作者: 张凡

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3df46281034175de27629071.html