# 探析市政给排水施工中的长距离顶管施工技术论文_邹学平

重庆曾家岩大桥建设管理有限公司，重庆 400067

摘要：自邓小平提出“要致富，先修路”的经济发展具体方法以来，通过路桥工程的建设，不仅贯通了全国，且在这种交通 网络得到普遍联系之中，实现了经济的发展，通过三十多年的持续性大力发展，已经形成了交通与经济发展二者之间的良性 互动发展关系;另一方面，在我国，已经全面实现了“村村通路，家家门口有路”农村道路建设，不仅带动了农村地区的发展， 也有效的为当今的物流业的大力发展铺平了康庄大道。但是，整体上的城市规划与建设中，如排水、给水等工程却隐患多多， 依然需要进一步处理。

关键词：市政工程；给排水；长距离顶管；施工技术

随着城市化进程的快速发展，如何建设好一座设施齐备、 功能齐全的现代化城市成为了城市规划部门的新课题。近年 来全球气候的不稳定，自然灾害事件频频发生，经常能够听 到城市内涝等事件的报道，这些城市排水问题的频繁发生从 某种角度上来看暴露出了我们城市基础设施存在一些问题。

1 市政排水管道顶管工艺的设计

1.1 顶管间距与覆土设计

针对顶管设计而言，正确设定顶管的间距与覆土至关重要。①应着重分析顶进过程中防止管道之间相互作用的水平和垂直净距与降低地面实际沉降的覆土厚度。保持平行关系的排水管道净距需依据土层的基本性质、管体直径以及埋深等情况综合确定，通常不能超过管体外径的 1 倍；而呈空间交叉形式的管道间距，对于常用的钢混管，其间距不能低于管体外径的 1 倍。如果管顶的覆土较不稳定，则其厚度不能小于管体外径 1.5 倍，并在 1.5m 以上。②应对当前道路中其他市政管线造成的实际影响。通过对道路周边的考察得知，道路上埋有给水管、通信电缆、电力电缆、中水管、污水管以及雨水管等。大部分管线的实际埋深都在 1.5m 以上，污水管埋深相对最大，为 3.5m，设计施工中必须予以足够重视。以免造成不必要的影响。

1.2 管材与接口选择

顶管的设计管径为 2400mm，材质为钢筋混凝土，外压荷载为Ⅲ级，运用强度等级为 C50 的混凝土，兼顾密实性与防水性，设计抗渗等级可以达到 P8。管材质量需切实满足现行规范的要求，如《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）。而管道接口可运用 F 型钢套环接口。

2 市政给排水施工中的长距离顶管施工技术要点

2.1 非开挖顶管施工技术的应用

对非开挖顶管施工技术进行研究时，应该明确非开挖顶管施工技术是一种地表施工方式，在施工过程中需要进行工作沟的开挖，并不是不挖沟或者不需要开挖。随着时代的快速发展，非开挖顶管施工技术当前已经超越了原有的地质工程技术手段，如果利用原有地质工程技术手段限制非开挖技术的应用，工程建设过程中将会出现明显偏差，进而对施工建设的顺利进行造成影响，同时非开挖施工技术创新也会受到不利影响。这种情况下，必须将非开挖顶管施工技术合理的应用于现代工程施工建设中，这样才能将其作用充分发挥出来。与此同时，施工建设人员还要加深对非开挖顶管施工技术的认识，对其进行合理的应用，只有这样才能促进工程建设的快速发展，更好的为市政给排水施工建设服务。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆非开挖顶管施工技术在应用过程中会涉及到管道设计，有助于管线敷设质量的提升，可以充分保证问题出现时及时进行更换，长距离顶管施工技术在市政给排水施工中的应用可以对这些问题进行很好的解决。

2.2 顶管施工顶力设计的计算方法

虽然，我国的长距离顶管技术在施工应用中快速发展，但是对顶力的计算还存有一些制约因素和差异，顶力的计算对确定顶力以及工作坑后的设计、中间的设置和设计及管体强度的要求造成直接影响。

（1）管线偏差影响。在顶进过程中，管道会不断出现 偏差，校正过多。通常情况下，在进出洞口处，因为阻力增 加，管线会出现较大偏差，纠偏次数也会增加，会增加很大 的顶力。

（2）管径影响。将不同管径的顶力在相同条件下进行比较，根据对顶力变化情况的实测，顶力与管径的关系呈线性上升，即管径越大，顶力越大。要对顶管的顶力进行计算，要考虑管道的摩阻力和工具管的迎面阻力，收集触变泥浆、土质性质、土壤与管道接触的紧密度等信息，计算管道的摩阻力。

2.3 水平螺旋钻井技术法

水平螺旋钻井法是指借助螺旋钻杆在钻井时产生的强大推力对钢管形成推动作用，使钢管能够顺利的进入预留井中，从而保证管道施工的同时能够按时顺利完成施工任务。此技术是对地表影响最低的一种管道铺设技术。我们看到其优点的同时也应该清楚的认识到其存在的不足之处：排水管的口径较大，准确度也存在可能出现偏移的情况；对地下的情况及数据的掌握不准确，这样一来给施工带来了一定的难度和一些不可控的因素。凡事都是有利有弊，我们在看待问题时要客观、全面的去看待，而不能片面的去看待，总体来说水平螺旋钻井技术对城市给排水管道的铺设具有非常重要的作用。

2.4 进出洞技术

进出洞技术对土地扰动具有直接影响，在进行洞外作业时常常发生渗水的情况，为了有效避免出现该问题，可以采用 SMW 工法桩达到对洞口加固的目的。同时，如果不能实现良好的止水效果，可以加以橡胶止水法进行辅助处理。为了保证洞内作业的顺利进行，可以在洞口安置一个具有支护作业功能的钢圈，降低施工人员出洞的难度。

2.5 制造泥浆和浇筑

触变泥浆制作过程中要选择高质量的湿润土，有效降低摩擦力，但需要对浆液进行均匀的搅拌。浇筑过程中要将浇筑的压力控制在顶管管体静止土压力下，防止浇筑时出现变形的情况。同时还要对地下水位情况和地面情况进行实时监测分析，避免一些突发情况的发生。施工完成后还要用纯水泥泥浆对浇筑的变形泥浆进行置换，保证管道不会发生沉降的问题。

3 结束语

城市现代化的快速发展，改善了我们的日常生活、便利了我们的交通，然而市政给排水工程是城市现代化的标志性、基础性的系统工程。市政给排水系统工程的完美建设为我们的生活提供了保障，为现代化的城市建设提供了物质基础。

参考文献

[1]王贵哲．浅论顶管技术在市政给排水施工中的有效应用[J]．民营科技，2015(12)：12．

[2]金生．建筑工程给排水施工常见问题解决措施探讨[J]．现代商贸工业，2014(24):32．

[3]刘汛．顶管技术在市政给排水施工中的有效应用研究[J]．赤峰学院学报，2015(24):74．

论文作者:邹学平

论文发表刊物:《新材料新装饰》2018年1月上

论文发表时间:2018/5/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3e2526774f39e50d5aa2d9f4.html