# 智能化弱电工程的系统功能和现状的对策论文_斯正军

杭州中进科技有限公司 浙江杭州 310000

摘要：随着弱电工程的全面发展，智能化弱电工程的系统功能也日趋完善，提升了使用者的总体生活水平。然而从总体上来看，我国智能化弱电工程系统管理和维护之中也存在着一些问题，在本文之中，对于智能化弱电工程的现状进行了深入的探讨和分析，并针对其中存在的缺陷和问题提出了行之有效的解决对策。

关键词：智能化；弱电工程；系统功能；现状；对策

一、智能建筑弱电工程系统概要

智能建筑是一种将建筑与通信、计算机技术与实时监控技术有机结合的先进建筑理念，其中综合了多个学科的天然优势，是当前信息时代全面来临之下建筑工程行业的重要发展方向，主要目的在于为居住者提供一个安全可靠且舒适的居住环境。智能建筑系统有着功能性强、信息化程度高，界面集成能力强，网络化水平高等诸多优势。智能建筑的功能将过去分散在不同智能化子系统之中的多种功能进行了全面集成，提升了建筑工程功能使用的便捷性，促进了建筑功能管理效力的提升；而智能建筑的信息化程度也使多个子系统资源能够形成一体化的管理模式，提升了资源共享的效力；智能化建筑之中，多个界面在统一的环境下进行集成，并且其系统包括BMS系统、OAS系统、CNS系统等，网络化技术则应用在各个信息化设备和网络设备的有机结合之中[1]。

我们将建筑工程之中弱电方面的技术称之为弱电技术，而这种技术有以下两个层面：第一个层面是图像、语音与数据信息载体，比如说电话、电视以及计算机信息等等；第二个层面则是我国国家对于安全电压等级以及控制电压等低电压电能的规定，其中包括交流电与直流电的区别。智能建筑弱电理论是智能建筑系统实现的重要依托，而在智能建筑弱电工程之中，也包括3A、5A、6A以及9A等分别。其中3A也就是智能建筑的基础所在，是智能建筑最基本的功能，其包含了建筑设备自动化、通讯自动化以及办公自动化系统。5A则是指智能建筑弱电系统之中的五大系统，分别包括设备自动化、通讯自动化、办公自动化、消防自动化、安全自动化等内容。

二、智能化弱电工程的系统功能

智能化弱电工程的有限信号往往是采用分支和分配器进行分配的，通过这种功能，能够使有线电视的信号更加均匀的分配到楼内的用户之中，而这种分配的布线方式往往是随着建筑物布局变化而变化的，其总体上来看是以树形结构为主，能够减少信号失真和信号衰减的情况。

安保监控系统是在建筑物出入口内以及一些其他重要位置安置相应的摄像头以及监控设备设施，一旦系统之中发现了任何异常情况，就会立刻发出警报。整个系统包括视频信号获取以及视频信号控制两种功能，往往应用在智能化社区、酒店以及其他类型的建筑物之中。安保监控系统有着监控作用，使建筑物使用者人身安全的必要保障。而消防警报系统和安保监控系统的功能性类似，是由火灾警报系统、消防联动系统、广播系统以及火警通讯系统共同组成的，这两大系统是当前智能化弱电建筑重要的安全措施，也是整个弱电工程之中必不可少的组成部分[2]。

目前，国际上对于智能化弱电工程的楼宇自控系统来说并没有建立相应的标准。从楼宇自控体系的功能来说，其是对智能建筑之内环境参数与楼内智能化设备运行状态进行参数采集，检测与控制的重要系统，对于智能建筑体系的正常运行起到了一定的保障作用。以上弱电工程之中的几大系统不能够独立存在，在系统之间有着较为紧密的联系，需要通过弱电智能化工程进行全面的集成，从而使多个系统的功能性得到充分发挥。而随着时代的发展，科技的进步，人们生活水平的不断提升，人们对于系统功能的要求也越来越高，我国作为一个发展中国家，弱电技术的研究起步较晚，与西方发达国家还存在着显著的差距，而弱电工程系统功能的实现也存在着一定的缺陷和问题。目前，我国智能化建筑系统功能的管理与实现方面仍然存在着较大的缺陷，这也是在日后智能化弱电工程需要改进和优化的重要内容。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、智能化弱电系统功能现状的有效对策

（一）在弱电系统设计上进行有效的管理

在进行建筑弱电工程的设计时，要考虑到若干年后翻修改建的必然需求，以施工建设地点的实际条件、用户的主要需求以及技术条件和经济条件来进行弱电系统的设计。智能化弱电工程的线槽和管道应该避让于建筑的风管和水管以及强电设施，这也就要求了设计人员在设计过程之中，能够与其他专业的设计人员进行深入的沟通与交流，从而提升管线布置的科学性与合理性。弱电系统的设计，是一个从目标到功能实现的过程，设计人员必须通过深入的调研和分析来掌握用户的具体要求。在弱电系统的设计过程之中，设计人员应该遵循经济性、适用性以及先进性的总体要求，将多种技术手段和实施方法进行综合考虑，从而提升建筑体系的实用性和有效性[3]。

新建的建筑物应该设计相应独立的弱电设备间以及井道。楼层弱电间的服务范围要能够涉及到系统和设备信号的传输问题。设计人员应该以建筑物的总体要求和功能需求为基础，对于弱电系统进行整体性的规划。作为智能化弱电工程的基础，在进行综合布线时设计时，要能够摆脱传统建筑工程设计的束缚，基于各个楼层的信息点进行设计。在这之中，可以对于弱电设备间进行跳线处理，从而提升布线的拓展能力，从而满足多种智能化系统的使用需求，使建筑物本身能够满足未来行业发展的多元化需求。这种布线方式能够应用在智能化建筑的弱电系统之中，从而使智能化弱电工程的可靠性与安全性得到全面提升。

（二）对施工建设进行有效管理

弱电工程的施工企业应该与土建工程、装饰装修工程以及强电工程的建设企业进行深入的交流，传达和了解不同工程的需求，提升不同工程之间的配合力度，从而提升施工开展的流畅性。土建工程应该对弱电工程的建设场地进行合理安排，同时确保弱电工程施工的供电和供水的流畅性。总包方应该对于土建工程的各个方面进行全面协调，安排甲方以及监理参与到施工现场的管理之中。在进行地下以及墙面的预埋管线工程施工时，土建工程施工企业应该按照我国现行的相关标准与规范要求进行承接，提升与弱电工程的施工配合力度。装饰装修工程的建设企业应该对于地面施工进度、吊顶施工进度以及墙面装饰装修施工进度进行通报，并根据弱电工程的实际要求，在相应的位置进行开孔处理，做好弱电工程施工的预留工作。土建施工人员应该对于工程主体建设情况进行全面的检查，从而确保弱电工程施工的便利性，提升弱点工程的施工质量。弱电工程在施工时，必须确保不会对其他已经完成的工程造成损坏情况，防止因为施工工序不当造成的经济损失。应该采用标准的通信系统和控制接口进行机电设备的安装。在弱电工程施工设计之中，应该对于机电设备的安装接口进行核查，同时根据弱电工程技术的要求，掌握当前施工的实际 情况。强电工程在安装过程之中，应该为弱电电缆预留下相应的安装位置，确保弱电电缆能够有效的接入。智能建筑之中应该有着良好的工作照明设备和通风设备，同时弱电间应该能够对进出空洞加以封堵，防止小动物进入到弱电间之中对弱电系统的正常运行造成不良的影响[4]。

四、结束语

综上所述，智能化弱电工程的系统功能是基于完备的计划和工作流程才能够充分实现的，这也就要求了管理人员能够构建出更加完备的管理体系，对于智能化弱电工程进行定期检查，并做好相应问题的预警防范工作，促进智能化弱电工程使用质量的全面提升，进而使我国弱电工程得到更加全面的发展。

参考文献：

[1]牛冰. 智能化弱电工程的系统功能和现状的对策[J]. 城市建设理论研究（电子版），2014，（36）：6145-6145.

[2]徐安，於海平. 智能化弱电工程的系统功能和现状的对策[J]. 工业B，2015，（030）：105.

[3]贾丽娜. 浅析智能化弱电工程的系统功能和现状的对策[J]. 城市建设理论研究（电子版），2013，（24）.

[4]陈本杭. 智能化弱电工程系统功能现状及管理对策[J]. 城市建设理论研究（电子版），2014，（22）：288-289.

论文作者:斯正军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3e3359ed608e5404e8193cbb.html