# 简谈电梯设计制造与安全论文_王秀君

（西子西奥电梯有限公司 广州增城 511300）

摘要：现阶段，随着高层建筑数量的不断增多，在很大程度上促进着电梯的发展与应用。电梯作为人们上下楼的重要工具，确保其使用安全至关重要。要想实现这一目标，必须要充分的重视起电梯的设计制造工作，确保其安全运行。基于此，本文首先分析了电梯设计制造原则；其次探讨了电梯运行的安全防护对策。

关键词：电梯；设计制造；安全防护；研究分析

电梯的出现，为人们的生活带来了极大的便利。但是，由于受到众多因素的影响，不可避免的会导致电梯运行出现故障。在这种情况下，研究分析电梯设计制造原则与安全防护对策具有重要的现实意义。

一、电梯设计制造原则分析

（一）电梯驱动模式的选择

电梯驱动模式的选择是否合理，在很大程度上影响着电梯的安全运行。在这种情况下，在电梯设计制造的整个过程当中，要想充分的结合建筑物的结构特点以及功能来合理的选择驱动模式。

（二）底坑与顶层的设计制造原则

电梯设计制造工作的开展，并不是一成不变的，而是需要结合实际状况来展开设计工作。我们都知道，楼体条件是存在着巨大的差异的，对于底坑和顶层的设计是否可靠，直接影响到电梯运行安全。首先，在坑底设计的过程当中，其大小要求是不同的，公用电梯坑底较大，而家用电梯坑底则较小。其次，高层以及超高层电梯顶层设计制造要求是非常高的，应充分的结合电梯速度来科学合理的设置顶层空间大小，通过这样的方式，能够更好的保障电梯的安全、可靠运行。

（三）运行速度上的设计制造原则

运行速度是影响电梯运行安全的重要因素，要想确保其安全运行，必须要严格的控制好运行速度。在现实当中，我们在乘坐电梯的过程当中往往会遇到超重以及失重的现象，其主要影响因素就是电梯的运行速度。如果运行速度过快的快，极易导致出现失重现象。不仅如此，电梯用途的不同对于其运行速度要求也是不同的，家用电梯由于老年人以及孩子使用居多，应将运行速度控制在1.0m/s以下，公用电梯的运行速度需要按照从底层到顶层总计运行时间不超过1分钟来进行设计，禁止设计过快的运行速度，以此来降低电梯安全隐患的发生几率。

（四）轿厢门设计原则

电梯轿厢门极易出现故障问题，因此在设计制造的过程当中必须要充分的重视起这一点。现阶段，电梯轿厢门大多使用安全光幕保护措施（如下图1），虽然在一定程度上保障了运行安全，但是却依然无法完全、彻底的保障使用安全。在这种情况下，在设计的过程当中就要考虑到光幕保护出现问题之后的应急对策。可以在轿厢门两侧安装电器开关活动小扇，同时必须要安装机电连锁，避免闲杂人等误入井道，避免出现安全事故。

二、电梯运行的安全防护对策探讨

（一）防止电梯剪切问题的措施

要想避免电梯剪切问题的出现，应认真做好对抱闸制动系统的检查工作，在这一过程当中，首先需要验证抱闸是否存有较大间隙，如果间隙较大的话，将会在很大程度上加大对于弹簧的压力，影响到其正常工作。与此同时，要认真检查抱闸线圈数量，确保其制动的可靠性。当前很多电梯制动系统应用的是盘式制动器，这给检查工作带来了一定的难度，影响着抱闸间隙检查工作的开展。在这种情况下，可以借助单臂抱闸来进行测试，确保电梯的安全运行。除此之外，要严格控制好抱闸制动器的回路，确保其具备防止粘连的效果。当前很多电梯设计制造企业所应用的开关部件均有着较高的的封闭性，并且有着较长的使用寿命，即使没有进行固定维护，也能够保障其功能的正常发挥。但是，在检测的过程当中却难以发现这一功能，因此要让厂家解释检测方法。如果在门开关处发生电梯溜车现象的话，那么将会在很大程度上加大剪切事故的发生几率。

图2 电梯维修图示

（四）电梯撞击问题

早在10年的时候，某创业园乘客电梯出现了冲顶现象，工作人员从七楼乘坐电梯四楼，电梯门打开之后，一人走出电梯，另有一名人员还没来得及踏出电梯门电梯出现冲顶，电梯运行到9楼之后停止运行，给工作人员带来了巨大的惊吓，所幸工作人员没有受到伤害被成功救出。相关部门对电梯故障问题进行调查分析后得出，该事故是由于制动器设计存在缺陷所导致的，制动瓦片为胶水粘固，在受热之后出现了老化并脱落，导致其无法闭合失去制动效果，进而导致了事故的发生。在这种情况下，在电梯设计制造的过程当中为了能够更好的避免出现撞击问题，应严格的按照相应的标准严格的控制好顶层高度，并设置缓冲装置，借助安全钳和限速器产生的联动关系，最大限度的避免出现电梯墩底、冲顶以及失控等一系列的安全事故，确保人们的生命财产安全，如下图2。

结语：

综上所述，电梯在高层建筑中的应用，为人们的工作、生活带来了极大的便利。但是，电梯在运行的过程当中由于受到众多因素的影响，极易导致出现故障问题，威胁到人们的生命财产安全。在这种情况下，为了能够最大限度的降低安全事故的发生几率，就必须要严格的按照相应的原则来展开设计制造工作，并做好安全防护工作，在降低安全隐患发生的同时，保障电梯安全运行，确保人民群众生命财产安全。

参考文献：

[1]霍鲲，韩远驰.电梯监督检验和定期检验中存在的问题及要求分析[J].化工管理，2015（14）：20-20.

[2]程章松.浅谈电梯安全性能监督检验和定期检验的现状及发展[J].黑龙江科技信息，2018（13）：50-50.

[3]辛琪杰.谈电梯安全技术检验中发现的几个问题[J].城市建设理论研究（电子版），2017（36）：45-46.

[4]任晓峰.电梯检验技术应用与发展前瞻[J]. 现代商贸工业. 2018（30）：182-183.

论文作者:王秀君

论文发表刊物:《河南电力》2018年23期

论文发表时间:2019/7/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3e38b53cd61a26eb11196e95.html