# 铝合金模板的施工应用与推广论文_王东阳

东莞市厚街人民政府住房规划建设局 523962

摘要：东莞市厚街镇万科亿佳商业中心楼标准层层高2800，塔楼标准层（每栋23层标准层）的梁、板、柱、墙模板采用铝合金模板系统。采用铝合金模板施工体系，介绍了铝合金模板的特点与工艺原理，具体的阐述了铝合金模板施工的操作要点。实践证明，采用铝合金模板体系在节能环保，改善文明施工同时，对加快施工进度，工程施工质量得到保证，在建筑工程中推广应用。以便于对铝合金模板体系的全面熟悉与推广应用。

关键词：铝合金模板；施工；安装；施工技术；质量保证

1 铝合金模板原理

铝合金模板体系根据工程建筑施工图及结构施工图纸，经定型化设计及工业化加工定制完成所需的标准尺寸模板构件及与实际工程配套使用的非标准构件。首先按设计图纸在工厂完成预拼装，满足工程要求后，对所有的模板构件分区、分单元分类作相应标记。然后打包转运到施工现场分类进行堆放。现场模板材料就位后，按模板编号“对号入座”分别安装。安装就位后，利用可调斜撑调整模板的垂直度、竖向可调支撑调整模板的水平标高；利用穿墙对拉螺杆及背楞保证模板体系的刚度及整体稳定性。在混凝土强度达到拆模强度后，保留竖向支撑，按顺序对墙模板、梁侧模板及楼面模板进行拆除，迅速进入下一层的循环施工

2 工程应用实例

万科亿佳商业中心楼项目位于东莞市厚街镇主城区，该商业楼标准层层高2800（每栋23层标准层），建筑面约114323㎡，建筑高度为137m，由厚街大道、教育路、及两条规划路围合，塔楼标准层的梁、板、柱、墙模板拟采用铝合金模板系统。框架--剪力墙结构。模板周转材料需用量大，标准层全部采用铝合金模板施工。

3 铝合金模板施工

3.1施工准备

（一）技术准备

1、根据工程结构形式、合同工期要求，对塔楼施工部位进行设计，编写操作工艺要求及注意事项。

2、模板备料：按照模板设计图进行材料准备。

3、根据模板设计要求，向班组进行安全、

技术交底。

4、测量放线：楼面砼浇注完成后，投测主要控制线，所有柱边线全部在楼面上放出，楼层标高线引测在柱钢筋对角线上或钢管立杆上；模板安装前，必须复核楼层的标高及主要控制轴线。

（二）作业条件

1、模板安装前，必须涂刷脱模剂。

2、楼层主要控制轴线及标高点引测已完成，并通过复核。

3、墙、柱钢筋绑扎完毕，水电管及预埋件已安装，并通过验收。

3.2施工流程

放墙柱位线→标高抄平→安装墙柱模板→安装梁模板→安装楼板模板→检查垂直度→检查平整度→检查销子是否正确地楔入→移交绑扎钢筋→墙柱加固→混凝土浇筑

3.3铝合金模板安装顺序包括：安装铁凳、安装场地布置、放线定位、模板及配件、安装模板、架构模板安装、加固墙头板、横梁结构安装、横梁安装、墙板安装、模板侧面安装、内部支撑系统、墙板视图、管井口安装、楼梯安装、电梯口安装、K板（剪力墙）安装、飘台安装、转角安装、顶板安装、横梁效果、无缝拼装、楼板效果

3.4墙、柱铝合金模板安装（见图1）

1）铝合金模板安装前应保证设计的预埋件、预留洞口已留置好，管线已铺设完毕；剪力墙的端柱、角柱、暗柱钢筋绑扎安装完毕并已验收合格（见图1）。

2）铝合金模板的安装按照先内墙、后外墙的顺序安装，安装完毕后应进行垂直及水平标高的调整。安装内墙模板可从内角模开始，也可从墙头封板开始，安装外墙模板之前需安装外围导墙板，用固定螺丝锚固到混凝土结构中，外墙模板的重量支撑在导墙板上，安装时可使用塔吊整体吊装就位（见图2）。

3）安装洞口模板，按工程要求设置门窗洞口模板，洞口四边与墙模板连接牢固。

4）墙、柱模板的加固处理，墙、柱模板安装完毕后，在模板上预留孔穿上对拉螺杆，对拉螺杆外边附背楞，转角处设置直角背楞，防止墙模板发生扭转、错台，保证结构的顺直光滑（见图3）。

5）墙、柱模板安装完毕后，安装斜向支撑，对墙、柱模板的水平标高及垂直度作初步调整，墙、柱模板初步调整完毕后，再安装墙顶边模，为准备下一步的安装作好准备。

3.6混凝土浇筑与养护

1）混凝土浇筑宜采用泵送方式进行，施工时先浇筑剪力墙、柱、梁，然后再浇筑水平楼板。混凝土的浇筑需分层浇筑，并连续进行，防止混凝土出现“冷缝”现象（见图6）。

2）混凝土浇筑后及时按照规范要求进行养护。气温较高时，应不断浇水养护，减少混凝土的内外温差，防止裂缝的产生，加快混凝土早期强度的提高。

3.7 施工质量安全保证措施。

1、质量标准：

（1）铝模第一次安装前，应对加工和购进的构配件及材料等进行全面的查核验收，

检查验收包括：原材料的检验，配件结构尺寸，焊缝检查以及支撑构件，配

合件的各项功能的检查，符合设计要求后，方可使用。

（2）面板拼缝必须在 1mm以内，并且所有拼缝均需用腻子嵌填。

（3）拼合板处不平整度不大于 2mm。

（4）模板平面平整度，用 2m直尺检查不大于 3mm。

（5）支承面高度误差，允许偏差±5mm。

（6）轴线位移，允许偏差±5mm。

（7）截面尺寸±2mm。

（8）模板桁架最大挠度 7mm。

（9）模板脱模、移动、组装、校正过程中，要严密观察、精心操作，不得出现碰磕、摩擦、拉（顶）裂出模的墙体砼，造成碰缺、摩痕、裂缝等缺陷。

3.8铝合金模板的拆除

1）混凝土浇筑完毕后，在强度达到规范规定的强度后，填写拆模申请，经校验批准后方可进行。

2）模板的拆除顺序按模板的设计来，遵循“先支后拆、后支先拆”，先拆除非承重模板、后拆除承重模板的原则（见图8-10）。

3）模板拆除后应尽早进行清理工作，并传送到下一层，分类整齐堆放，进入下一层的循环施工（见图3）。

4 铝合金模板特点

（1）铝合金模板水平和垂直度能得到很好的保证，并且模板自身不吸水，混凝土成型质量高，从而不需进行昂贵及漫长的抹灰工作，瓷砖也可以直接粘贴在里外的墙上。另外，铝合金模板体系是根据建筑图测再用精准的电脑软件及机械制造而成的，所以建成的楼房的精度高，尤其是门窗，水电配备的位置及尺寸都是准确无误的，可有效减少后期施工的建筑材料用量，节约成本。

（2）快速，一次性的建造程序及成熟的早拆技术：铝合金建筑模板体系能让楼房的柱子，剪力墙，阳台，窗台，楼梯，楼板进行一次性的混凝土浇筑程序。铝合金模板体系特别设计的支撑托成就了成熟的早拆技术，已在世界多地被接受及成功使用。

（3）提高生产率及减低劳工成本：铝合金模板体系的安装程序简单快速，生产率高，从而减少对昂贵的技术工人的依赖，能有效缩短工期，提高资金周转速度，提高工程的经济效益。

（4）铝合金模板体系组成部分需要根据楼层特点进行配套设计，对计算机软件及设计师能力要求较高。全套铝合金模板系统中约80%的模块可以在多个项目中循环利用，而其余20%仅能在一类标准楼层中循环应用。故铝合金模板系统适用于标准化程度较高超高层建筑或多层楼群和别墅群。在城市化程度较高的地区尤能体现以下技术优点：

图5 铝合金模板的拆除

1）相对于传统作业的胶合模板利于环保，节约木材，保护森林，尺寸误差最小，杂物较少，易于堆放。

2）施工周期短。铝合金建筑模板系统为快拆模系统，一套模板正常施工可达到四天一层（板材一套，支撑系统三至六套），而且可以较好的展开流水线施工，大大提高施工进度，节约管理成本。

3）重复使用次数多，平均使用成本低。铝合金建筑铝模板系统采用整体挤压形成的铝合金型材做原材，每一套的模板体系在稍为改良后就可以重新用于后续的新建筑中，从而得到长远的低模板摊分成本。铝合金模板的废料可完全回收利用。一套模板规范施工可翻转使用300次以上。

（5）施工方便、效率高。铝合金建筑模板系统组装简单、方便，平均重量在20kg左右，完全由人工搬运和拼装，铝合金模板能让一或二人提起，安装，拆除及传送，工人可轻松拼装，不完全依赖机械的运转情况。也可成片拼装后，由机械整体吊装从而加快施工速度。所以铝合金模板安装比木模板安装大大节省劳动力。

（6）稳定性好、承载力高。目前多数铝合金模板体系承载力可达到每平方米60KN，足够满足多数住宅楼群的支模承载力要求。

（7）应用范围广。铝合金建筑模板适合墙体、水平楼板、柱子、梁、楼梯、窗台、飘板等位置的使用，对圈梁、构造柱、反坎等二次结构支模照样有用。

（8）拼缝少，精度高，拆模后混凝土表面效果好。铝合金建筑模板拆模后，混凝土表面质量平整光洁，基本上可达到饰面及清水混凝土的要求，无需进行批荡，可节省批荡费用。

（9）现场施工垃圾少，支撑体系简洁。铝合金建筑模板系统全部配件均可重复使用，施工拆模后，现场无任何垃圾，支撑体系构造简单，拆除方便，所以整个施工环境安全、干净、整洁。

（10）标准、通用性强。铝合金建筑模板规格多，可根据项目采用不同规格板材拼装；使用过的模板改建新的建筑物时，只需更换20左右的非标准板，可降低费用。

（11）回收价值高。铝合金建筑模板报废后，当废料处理残值高，：而且模板的每一个配件都能重复使用及回收，从而减少了废料处理的成本均摊成本优势明显。减少建筑废料处理

（12）使用铝合金模板体系的工地文明程度高，低碳减排。铝合金建筑模板系统所有材料均为可再生材料，符合国家对建筑项目节能、环保、低碳、减排的规定。

（13）适用于任何简单及特别的建筑设计，铝合金模板体系可以设计及衔接成任何形状，包括圆型，以配合不同形式及形状的建筑。

5 结语

铝合金模板因重量轻、周转次数高、承载能力高、应用范围广、施工方便、回收价值高、节能环保，改善文明施工同时，提高主体结构的施工质量等特点，采用铝合金模板应用实践表明，该模板体系具有很多优点，给企业带来良好的经济和社会效益。在国外已有10多20年历史，现在美国大批量使用。在发达国家普遍已是以铝代钢，铝合金模板使用日趋普及化。铝合金模板系统是建设部推广的节能、环保产品，在我国已有不少公司着手研发铝合金模板，经过多年的市场调查和研究开发，根据国内现有生产条件及铝合金模板生产技术和经验，并在工程中不断推广应用。

参考文献：

[1]陈传为，吴缤璇，李慧萍.浅述54型铝合金建筑模板的经济、技术特点[j].中国建筑金属结构，2009（4）：44-45.

[2]铝合金模板专项施工方案-东莞市厚街镇万科亿佳商业中心楼

[3]建筑施工手册（第四版）：中国建筑工业出版社，2003.

[4]《铝合金结构工程施工质量验收规范 》（GB50576-2010），中国计划出版社，2010.

[5]《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008），中国建筑工业出版社，2008.

论文作者:王东阳

论文发表刊物:《基层建设》2016年8期

论文发表时间:2016/7/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3e5a0ef118a3a977b38079ad.html