# 建筑工程后浇带结构设计与施工的探析论文_徐刚

中南建筑设计院股份有限公司 湖北武汉 430071

摘要：后浇带在建筑工程中有着非常重要的作用和意义。在设置建筑工程后浇带时,首先要了解后浇带的自身特点,才能正确合理地设置后浇带。在建筑工程后浇带的设置过程中,应严格遵守设计原则,充分发挥后浇带的作用,以达到最终预期的效果,解决混凝土结构裂缝带来的一系列质量问题。本文从后浇带的概述入手，对建筑工程后浇带结构设计与施工进行了分析，以供参考。

关键词：建筑工程；后浇带；结构设计；施工

引言

当前我国城市发展的关键环节便是房建工程，它直接影响着社会经济的发展程度，而后浇带技术又是决定房建工程质量水平的重要因素之一。为了进一步确保房建工程的质量，在房建工程后浇带施工过程中应该确保模板的牢固性与混凝土的密实性，以充分预防工程裂缝的产生。同时，在后浇带施工中还应把握好施工技术重点，做好后浇带的施工保护措施，这样才可以建筑物结构的完整性，并充分发挥建筑工程的整体性能。

1 后浇带概述

后浇带对不适合预留柔性变形缝的结构部位与后期变形状态比较稳定的结构部位比较适用，属于混凝土刚性接缝中的一种。后浇带能有效防止柔性变形缝施工愈渐复杂化、花费较多费用等，还能促使施工更加方便、快捷。然而，一定要对其构造特征形成全方位地认识，科学设定好后浇带，并采取合理的方式进行施工，从而将设计成效充分发挥出来，以免对建筑物的安全性形成不利。通常后浇带可分成三大类，其一为沉降后浇带，其可以成功地将高层建筑的裙房和主楼的沉降差问题妥善地处理好；其二为伸缩后浇带，其可以有效减小甚至防止混凝土出现收缩变形问题，进而对其结构形成巨大的冲击；其三为温度后浇带，其可以让混凝土在施工状态下可自由伸缩，从而有效降低因温差变化的原因导致混凝土裂缝产生的发生几率。

2 后浇带的设计

2.1 选择合理的后浇带断面形式

在对后浇带的断面形式作出抉择时，一般要确保混凝土结构与后浇带的断面形式保持一致。通常而言，后浇带的断面形式包括阶梯缝、v形缝、平直缝与企口缝，其中阶梯缝和平直缝的使用范围更广。企口缝多在工程内的板与墙的厚度超过0.6m的情况下使用，而平直缝多在二者厚度小于0.3m的情况下使用，当其厚度处于0.3至0.6m范围内时，则可考虑运用阶梯缝。在对后浇带实施浇筑的过程中，应尽可能地防止直缝产生，唯有如此才能真正避免结构因压力的影响下发生变形。垂直施工缝混凝土浇筑完毕后达到初凝状态时，可以考虑选取压力水进行冲洗，直到有骨料产生为止，同时要把钢丝网冲洗干净。

2.2 合理选择后浇带的浇筑位置

在浇筑后浇带的过程中，应确定受力最小的混凝土构件部位，通常应把后浇带安设于剪力墙的中坚位置，将后浇带安设在板、梁的反弯点附近是最佳选择，这主要是由于此处不会由于弯矩或剪力等因素的影响给构件形成压力。

2.3 合理设计后浇带间距的大小

若未在施工图中具体标注出后浇带的位置，则在施工时就应在充分考虑到工程实际情况和后浇带施工要求的基础上加以设定；若施工图内预留了后浇带的设置位置，则应严守施工图开展施工工作。在进行设置时应结合实际情况设定预留缝隙间的距离，也并非一定得严格按照施工图设定的间距预留。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但通常情况下，若建筑物为矩形，则应把后浇带的间距控制在0.4m范围内，它的最小间距应结合建筑物所处区域的气候情况等加以设定，以0.3m及其以上为宜。

3 提升后浇带施工质量水平的措施与方法

3.1 确保混凝土的材料质量

具体施工过程中，应按照建筑物的结构特点选择房建的后浇带材 料，且主要选择没有收缩效益的混凝土材料。在搅拌混凝土的过程中 应适当加入一些减水剂与掺和剂，以充分确保混凝土的配合比例，而后 在及时的进行振捣工作，以充分提升建筑后浇带的结构强度。同时，还 应严格按照施工标准进行施工，并有效控制钢筋模板的侧向压力，这样 才可以充分满足工程的所有需求。除此之外，建筑人员还应充分注重 混凝土材料的质量水平，做好相应的检查后工作，确保没有任何不合格 材料进入施工现场，并做好材料的振捣，合理化安排振捣工具的使用顺 序，这样才可以避免出现混凝土的流失问题。

3.2 控制后浇带的施工范围

每个建筑物的外形都各不相同，结构上也千变万化，因此施工过程 中应严格按照施工情况设置后浇带，并充分做好施工前的分析工作，这 样才可以确保后浇带位置与施工要求完全符合，而后才可以顺利的进 行下面的施工工作。同时，施工企业还应充分重视后浇带的设置工作， 一般而言，矩形建筑物后浇带的中间距离在30 至40 米之间，宽度则根 据现场施工情况与建筑物的结构进行确定，一般而言应在 700至1000 毫米之间。

3.3 控制后浇带的浇筑时间

由于建筑物的千差万别，其后浇带的类型也会各不相同，因此浇筑 过程中使用的时间也自然不会相同。后浇带主要分为三种类型，且每 种类型都应严格按照相应的规定进行控制。首先是后浇带的沉降带， 这种后较带一般设立在高层的建筑物之中，且经常使用于建筑物基础 与群房结构中，施工过程中，一旦地基沉降完成便可以进行后续沉降带 的浇筑工作。沉降带的浇筑时间不但应考虑实际的高层建筑情况，还 应充分考虑施工技术成本，而后在根据施工的具体要求进行作业。其 次是后浇带的收缩带，调查研究发现，在混凝土结构施工结束后，建筑 机构将会收缩至少 50%，如果收缩较快，甚至会达到 100%，就此种情 况而言，浇筑后两个月便可以进行下一步的浇筑作业。最后是后浇带 的温度带，温度带的浇筑时间与收缩带浇筑时间比较一致，一般也是两个月后才可以进行后续的浇筑作业， 除此之外，受施工现场材料以及气候温度等相关因素的影响，温度带也 可以适当延后浇筑时间，但需要在施工设计图纸中做好相应的标记。

结束语

在社会经济高速发展的大环境下，我国超长建筑与高层建筑的数量以惊人之速在不断增加，结构形式也在发生着剧变。然而，如今混凝土结构尤其是大体积超长钢筋混凝土结构经常出现开裂问题，为了防止结构因建筑物本身的原因导致不均匀沉降出现或者因混凝土温度、形状的变化导致裂缝产生等状况发生，当下设计人员应通过对后浇带实施设计的方式避免这一问题，如此既能有效加快施工进程、简化结构设计流程、减少投入资金。

参考文献：

[1]崔贵玲.后浇带早拆模板体系设计及参数分析[D].青岛理工大学,2015.

[2]董梅.后浇带设计在工程中的应用探讨[J].科技与创新,2015,04:132-133.

[3]张念华.建筑工程后浇带结构设计与施工的探讨[J].中国新技术新产品,2015,12:115-116.

[4]田月华.建筑工程后浇带结构设计与施工工艺分析[J].四川水泥,2015,09:156.

[5]孙学锋,王强,闫邦平,岳著文.主裙楼结构沉降后浇带设计理论研究[J].低温建筑技术,2015,10:50-53.

论文作者:徐刚

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年2月下

论文发表时间:2017/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3e88d9516346488b25843a2f.html