# 试析10kV配网调度运行故障与解决对策论文_何鸣阳,胡万波,史新民

（国网河北省电力有限公司邯郸供电公司 河北邯郸 056000）

摘要：在10kV配网的日常运行当中，经常会出现一些故障，其中主要是自然方面的原因造成电网运行故障，外力因素带来的电网运行故障等，而电力部门应当在日常工作中认真负责，认真审核计划，依照配电设备调度规范严格执行，认真对电力设备进行检修并做好交接班记录，防范自然环境带来的各种安全隐患。

关键词：10kV、配网、调度、运行故障、解决对策

1 10kV配网调度运行故障分析

1.1外力因素造成配电调度运行故障

第一，鸟类在电网上的停留休栖、风筝杂物以及一些高空坠落物等的覆盖，可能会导致电网线路接口松动，造成线路短路。第二，10kV配电网塔杆的安置通常是在树木葱郁的周边，尤其对于一些城乡结合部来说，地时空旷，房屋建筑物较矮小分散，树木有足够的空间疯长。如果不及时修剪多余的枝丫，会造成线路受其压迫断裂，引发安全事故。第三，城市中的10kV电网线路大都设立街道路边，由于私交车辆的激增和城市交通道路的拥堵，车辆的违规行驶和停放有可能撞翻电线塔杆，造成线路输电故障，还会扰乱社会治安。

1.2自然环境因素造成10kV配网调度运行故障

第一，持续的暴雨会造成水流淤积，大量的雨水渗入地下，使得电线塔杆底部周围的土壤层松动，造成电网地基不稳，最终倾斜坍塌。第二，下雨天的雷电放射也极易引起配电网线路中金属零部件的损坏，严重时甚至引发线路放电，严重威胁居民生命安全。第三，城市中高层建筑物居多，大风天气会使得很多建筑顶部堆积物吹至电线网上，造成线路短路；有时质量较大的物体还会压断线路，导致供电中断。第四，冬季降雪天气，温度较低，雪量的不断堆积会压断线路，并且基于热胀冷缩原理，线路的张弛度会受到影响，不利于线路的稳定运作。

1.3错误指令故障

10kV配网的调度工作通常都是根据上级指令下达进行操作的。虽然一定程度上确保了调度的规划化、统一管理，但是一旦指令错误，就会造成整个调度工作的崩盘。在具体工作流程中，先是由指令员下达调度任务，指导操作员施工。操作员受指令的差遣，往往会丧失了主观能动性，盲目操作，忽略了实际作业的质量和可变通性。此外，在面对大型配网调度任务时，指令员需要同时兼顾几个生产线的指令下达，工作强度大，很容易出现失误。

1.4错误操作故障

这种情形在10kV配网调度工作中还是较为常见的，一方面配网检修之前没有做好调查工作，考虑问题不全面，出现了倒闸操作失误。另一方面，进行调度操作的相关工作人员对业务不熟悉，不能娴熟应用调度设备，有时候工作强度较大也会导致精神状态不佳，出现失误。

1.5错误调度指挥故障

一方面，由于配电网更新换代较快，结构升级迅速，后台的调度监控系统来不及更新数据，导致调度员不能及时做出调整，信息滞后。另一方面，调度系统结构较为复杂，操作繁琐，有时候经验不足的调度员对一些特殊操作方式不了解，出现操作不规范或者错误的情况，导致电网运行故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 10kV配网调度运行故障的对策

2.1自然因素故障的解决对策

线路规划时需考虑避免经过树林或者是其周边，做好避、防雷工作，重要设施采取防雷措施，如安装避雷针。此外其它可采用措施包括降低塔杆接地电阻，减小塔顶电位，而使耐雷水平提升。原有线路在履行时避开雷电频繁区域，强化对变压器检查工作，定时对接地线进行检测，检查线路电阻是否在合理的范围内。受到天气影响，工作人员可通过改善线路强度为调度与运行工作开展提供保障。对于经过树木上方的线路需要定期检查，确保树木生长不会对线路造成影响，必要的情况下可以舍弃树木。

2.2外力因素故障的解决对策

外力因素对配网调度运行的影响具有突发性的特点。为解决道路交通事故所带来的不利影响，电力企业可以在与公安交管部门相协调的基础上，由交警部门控制违规车辆驾驶问题。在配电线路选址方面，供电企业需要让配网线路避开人员、车辆密集的区域。针对线缆盗窃行为给配网调度运行带来的影响，电力企业在案件发生以后，需要积极配合公安部门破案。在日常工作中，供电企业可以采用宣传措施与巡查机制相结合的管理机制。在一些居民较为集中的区域，电力企业可以采用悬挂宣传横幅的宣传方式，在农村和城市基层社区开展《电力法》《电力设施保护条例》宣传工作的方式，也可以促进提升群众保护电力设施的意识的提升。

2.3设备因素故障的解决对策

首先，相关企业应做好运行设备维护工作，在保证10kV配网正常运行的基础上，加强电力设备日常维护和检修工作。在日常维护工作中，主要包括以下几部分内容：第一，做好电力设备的日常维护工作。第二，对经常使用的电力设备进行及时升级和整改，以便帮助企业紧跟时代潮流，满足人们发展的用电需求。第三，在用电较多时间段中，在原有基础上还要加强电力设备的维护，尤其是一些发热设备，需做好日常监测工作，一旦发现问题，要在第一时间内进行处理。

2.4人为故障的解决对策

针对误下令的操作引发的运行故障，应该立即停止此项下令操作，并对故障发生原因进行排查，排查结束后在进行操作标准进行相应的操作，在操作过程中不能随意的增添或者遗漏任何步骤。如果在进行10kV配网调度运行工作中，需要对操作顺序进行变更，首先需要取得电力公司管理人员的同意，并根据所提出的更换顺序进行核对，核对正确后方可进行操作，从而保证下令操作的正确性。如果是电力调度操作人员在进行10kV配网调度运行过程中出现错误，也需要立即停止当前指令操作，找到相应引发故障的原因对其进行分析，并将其进行纠正后方可进行下一步操作。操作人员在进行10kV配网调度运行工作中，要严格遵守操作流程进行调度工作，在操作过程中不能出现漏项、增项的现象发生，在电网运行过程中，操作人员也要及时进行记录，从而保障调度运行操作正确。

结束语：引言：随着电力系统的不断发展10kV配网在电力系统中的地位也越来越重要，要想确保电力系统的安全与稳定一定要重视对于10kV配网的调度运行管理，不断的寻找最好的处理方法，降低故障发生的概率，确保电力系统的稳定运行。

参考文献：

[1]张奕洵.浅析10kV配网调度运行故障与解决对策[J].科学技术创新,2019(28):168-169.

[2]张欢,田雪涛.10kV配网调度运行故障与处理方法[J].科技风,2019(09):190.

[3]梁杰浩,石岩,孟昭辉.10kV配网调度运行故障分析及对策[J].花炮科技与市场,2018(04):85.

[4]张健.10kV配网调度运行故障与处理方法分析[J].南方农机,2018,49(03):123-124.

论文作者:何鸣阳,胡万波,史新民

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3e9a25e6643e254210bc9d7c.html