# 分析混凝土技术在建筑工程中的创新与应用论文_邓朝阳

重庆城市管理职业学院基建科 重庆 401331

摘要：混凝土技术作为建筑技术中重要的组成部分，在实践中有着非常重要的意义。在高层、超高层建筑不断涌现的今天，对混凝土的要求也越来越高。因此，应该采用怎样的方式才可以保质保量、符合要求完成工程，成为研究的重点问题。笔者认为可以结合混凝土技术在工程中的创新和应用，提高建筑工程混凝土质量，继而提升建筑工程的质量，促进建筑行业的健康、可持续发展。

关键词：混凝土技术；建筑工程；创新；应用

引言

混凝土是建筑中最重要的材料之一，它的质量对建筑整体水平有非常大的影响。因此，必须关注混凝土技术，结合应用创新，以期能够提高建筑工程的整体质量。文章结合实际，以不同角度分析，探讨混凝土技术在实践中的应用。

一、建筑工程混凝土施工阶段

（一）混凝土搅拌和浇筑存在问题

混凝土技术对于搅拌和浇筑有着非常大的影响。如果方法不恰当，会直接影响着混凝土的性能。搅拌时，建筑材料的投放顺序、时间以及技术措施要科学，才能够保证混凝土的材质符合建筑施工的要求。但是，在实践中，常常会存在许多的建筑单位忽视混凝土的搅拌，严重影响着混凝土的质量。浇筑，要事先检查好钢筋的质量，并调整钢筋以及施工的模板，做好调整工作，保证混凝土的流动性，分层浇筑混凝土。但是，在实践中，出现操作失误或者振捣不充分的情况时有发生。这会严重的影响着混凝土的质量，限制着工程的有序推进。

（二）混凝土材料质量不达标

材料是施工的基础，也是影响质量的关键。一旦材料不符合规定，会直接导致混凝土出现问题，影响建筑工程的整体质量。水泥的强度和砂砾的粗细都会影响着质量，甚至会导致出现裂缝。如果使用材料不合规，不仅会影响着工程质量，还会影响工期、影响施工安全。现实中，受到施工人员经验和管理的影响，不合要求的材料被用于建筑工程中，会严重影响工程的质量。

（三）混凝土养护阶段存在问题

混凝土养护阶段是关系到混凝土整体质量的关键时期。如果在养护环节没有顾及质量，就会影响着最后施工的质量。此外，在完成浇筑工程之后，没有科学选择合适的湿度对混凝土进行养护，将导致混凝土质量下降，直接影响工程整体质量。

二、建筑工程混凝土技术创新

（一）科学利用固体废渣资源

工业生产中产生的固体废渣，包括粉煤灰、矿渣等等，它们具有比较强的活性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下，会使用固体堆放或者填埋的方式。这种处理方式，不仅会影响环境，还会导致资源的浪费。而在预拌混凝土生产的时候，可以挑选出废渣中具有活性的废渣拌入混凝土当中。在自身水化或者借助激发剂激励等等方式，制成高钙粉煤灰，运用于高性能混凝土研发的过程中，保证混凝土的实际应用符合要求。在固体资源研究的过程中，通过分析相关的参数，合理控制轻骨料核心的性能，关注实际情况，研发出免烧固体废渣技术。此外，还需要结合轻骨灰的实际情况，对核心性能因素进行研究，通过减激发，实现混凝土技术的创新。在不断探索中，将拆迁过程中废渣转化，降低工业对环境的污染，实现资源的可循环利用。

（二）高性能减水剂技术

在生产预拌混凝土的时候，需要借助高性能减水剂转变奈系脂肪族中减水剂的不足。高性能减水剂的原理是，将新型的减水剂和防腐剂运用于混凝土技术中，降低混凝土的水分，减少砂石骨料的含量和煤灰烧失量。减水剂无毒，并且不会产生对人体有害的类似于甲醛的气体，符合绿色建筑的要求。

（三）再生骨料混凝土

再生骨料混凝土是指在实践中已经废弃的混凝土或者采用使用率比较低的混凝土，在破碎清洗以后，结合混凝土的工序，重新的配置混凝土需要的配料。而这些配料就被称作再生骨料。利用再生混凝土，可以大大地节约建筑的利用率，减少对原始矿山矿石的开采度，为可持续发展夯实基础。在实践中，需要关注以下几点：（1）关注混凝土量，提升其抗氯离子的渗透性能。（2）关注压碎质数和吸水性能，开发具有较大坍落度的再生骨灰混凝土。（3）做好性能测试，确保混凝土的特征与施工需求相契合。借助再生骨料混凝土可以降低施工的难度，减少对自然资源的开采，提升资源的利用率。因此，在实践中，对混凝土的开发和利用是今后需要关注的一大技术趋势。

（四）轻骨料混凝土

这种类型的混凝土是通过将轻型骨料与轻砂相混合，按照科学的比例，将其混合成为混凝土。这种混凝土的密度非常小，并且可以降低混凝土生产成本，提升混凝土的质量。在研究的过程中，需要结合混凝土的实际，针对混凝土的内外层分别研究。在极端的时候，要结合计算方式以及计算的机理分析研究，确定合适的机理。此外，需要借助混凝土相关技术分析，确定轻骨灰混凝土的研究方法以及制作步骤，提升混凝土的性能。如果有必要，还需要添加外用剂，并优选方案合理的泵送混凝土。

三、建筑工程现代混凝土技术应用

（一）高耐久性混凝土技术应用

在施工项目中，这一技术为满足需求，也在不断优化的过程中。为了满足要求，高耐久性的混凝土被研发面世，并应用于建筑施工混凝土工程当中。在施工中需要控制好原材料、坍落度等问题。实践中，要在施工之前，结合材料的需求，科学的确定配比，确保设计和施工相结合。如果选用的是普通硅酸盐水泥，需要保证饱和吸水率在2%以内。施工的时候，为了减少泌水情况的出现，需要确保混凝土材料的粘聚性，将压强等级控制在C40以上，同时还需要保证弹性模量以及混凝土的等级都处于比较低的水平。

（二）新型混凝土技术应用

新型混凝土技术主要是指C100混凝土技术。它主要是由粉煤灰。矿粉等等组成，是立方米抗压标准值被控制在100MPa以上的高强混凝土。在高层建筑中，对于混凝土的耐久性以及混凝土的强度、吸附性能的要求都比较高，因此，这一技术主要被运用于超高层建筑当中。

（三）高性能混凝土技术应用

这种混凝土需要结合一定指标才能够制成。实践中，如果混凝土的粘度比较大，就要科学的控制，减少对施工的影响。在建筑成型以后、初凝之前，要控制住水化现象对混凝土的影响。为减少裂缝的出现，可以通过控制水灰，减少由于自然收缩而出现的裂缝。如果发现混凝土的粗细骨灰量非常的小，并且胶凝量过高，可以在混凝土中掺入有机纤维，改善施工的情况，以满足施工的需求。

结语

总而言之，在我国经济飞速增长的现阶段，对建筑工程的质量要求越来越高。因此，建筑行业的发展需要关注混凝土的技术，结合我国建筑行业的发展和进步，创新技术，并合理应用，为建筑行业的发展奠定良好基础。在建筑行业不断发展的现阶段，积极的将不同技术要素投入到建筑的实际应用之中，关注、支持新型混凝土技术的应用，促进建筑质量总体的提升。

参考文献

[1]张楠.浅谈混凝土技术在建筑工程中的创新与应用[J].《科技尚品》，2016

[2]黄文赞.分析现代混凝土技术在建筑工程中的创新与应用[J].《装饰装修天地》，2016

[3]王福.分析现代混凝土技术在建筑工程中的创新与应用[J].《建筑工程技术与设计》，2015

[4]李金宝.建筑工程混凝土施工技术要点分析[J].《科技创新与应用》，2013

[5]唐黎标.浅谈混凝土技术在建筑工程中的创新与应用[J].《散装水泥》，2016

论文作者:邓朝阳

论文发表刊物: 《建筑学研究前沿》2017年第10期

论文发表时间:2017/9/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3eb4bb1be8a46d7b1d6e5166.html