# 公路路基路面防水施工技术探析郑海涛论文_郑海涛

摘要：公路作为人们日常出行必不可少的基础设施，其施工质量不仅直接影响着公路工程的使用寿命，而且还会对社会经济的发展具有非常重要的影响，为此在公路工程施工的过程中，最主要的就是加强路基路面防水工程的有效管理，确保我国公路工程施工质量的有效发展。

关键词：公路；路基路面；防水施工

引言

公路在一定程度下都会产生一些损坏和裂缝，这只是因为在公路工程施工中防水路面基层中的施工技术选择不合理导致的，本文就针对当前公路工程施工中的防水路面基层的施工技术存在的问题和对应的解决措施进行分析，充分了解公路工程中的防水路面基层的施工技术的重要性和基本的施工策略，在实际施工过程中应当重点了解公路工程施工中的注意事项，保证在防水路面的建设中不会出现问题，推广公路工程中防水路面基层的施工技术的应用和提升路面的防水效果，提升路面的使用寿命，最直接的方法就是对公路工程中的防水路面基层的施工技术进行分析和改进，保证在公路工程施工中防水路面基层施工的整体效果和质量。

1公路路基路面发生渗漏的原因

1.1设计不合理

公路路基路面发生渗漏，与公路的设计有直接关系。很多设计人员在对道路进行规划时，忽视防水这一问题，或者是直接跳过这一环节；采用的材料，或者是施工的结构，都没有考虑防水，不利于路基的使用和维护；在出现问题时，直接采用封堵的方式来处理，不仅无法解决问题，还会使泄漏更加严重，造成地基下沉甚至坍塌；公路在日常的使用过程中，也会因为超载发生裂缝，从而造成渗漏，不利于道路交通运输的开展，增加经济损失。

1.2材料不达标

在对公路路基路面进行防水处理时，应使用合格的防水材料，如果防水材料有问题，或者不使用防水材料，就容易发生渗漏，因此，要严格把控材料质量。在采购材料时，如果没有进行充分的市场调查，选择不合格的材料，路基路面排水层的保护能力就会大大减弱，影响施工的质量；还应该对比多家供应商，选择性价比最高的供应商，如果单纯与一家供应商长期合作，片面地看待问题，就很难真正地解决道路桥梁设计中遇到的问题，也为道路桥梁后期的使用埋下的隐患。设计人员更多考虑的是桥梁设计的美观性，对道路桥梁的抗腐蚀性与耐久性都欠缺考虑，导致在施工完成投入使用后，容易出现断裂、坍塌，影响交通安全，不利于道路桥梁的长久使用。

1.3公路防水路基路面受损

施工单位在进行施工时，为了降低成本，会选择材料价格较低质量不符合要求的防水材料，聘用报价低技术水平较低的施工人员，从而节省工程的整体成本，从而导致施工效率不高，常常会引发质量问题。在进行公路工程施工时，防水路基路面的质量不足，将会使整条线路工程的质量受到影响，施工工序的不合理也会导致公路路面防水路基路面的不牢固，从而影响公路施工的整体效果。

2公路路基路面防水施工技术

2.1路路基路面防水层施工准备

在防水层施工准备之前，最主要的就是对路基表面的状况进行深入的检查，严格按照基层表面的施工要求进行分析，确保整个基层干净整洁避免出现杂质，在表面处理的过程中，可以利用铁丝或者喷砂的方式对表面的浮浆进行去除，还可以利用苏打水或者烧碱去掉路基表面残留的油污，灰尘，时序等其他杂质，可以运用打磨机对道路表面凸起的。区域进行研磨，保证整个路基表面平整干净。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要加强对施工材料的准备在防水层施工的过程中，材料的质量可以直接决定防水施工的效果，所以在材料准备的过程中必须要将冷底油改性沥青防水卷材及时的运输到施工现场，并且按照要求对施工材料进行合理堆放避免对整个卷材造成影响。

2.2防水卷材施工

在防水卷材施工的过程中，应该严格按照基层表面清理修补喷涂层处理剂节点附加增强处理，收头处理清理和保护层施工的顺序进行施工，在施工时要严格保证基层的干燥，并且冷底油均匀涂刷无空白现象，为了避免卷材搭接长度不足，必须要在卷材铺设的过程中精心设计，各种用料，严格按照所有的坛街现铺贴在施工时还应该将卷材深入泄水口内部的规定长度，避免泄水口周围存在稽查不良的情况造成漏水问题。不过防水卷材在施工的过程中出现破洞或者空鼓的情况，要及时对破损区域进行修复。

2.3自由度刨床处理技术

在防水路面基层施工过程中，常用的机械设备是自由度铣刨机，其是在小型铣刨机技术的基础上研发的一种新型设备，借助自由度刨床处理技术，既能够实现对路面基层的除尘效果，实现对路面基层的打击，而且还可以有效提高路面基层的密实度和强度，进而达到防水的效果。

2.4在施工过程中进行科学合理的施工

公路工程中的防水路面基层是一项非常重要的、关系到民生和城市发展的重要土木工程，施工队伍的建设人员要注意有认真负责的工作态度，还要掌握优质的施工技术，在完成道路水泥混凝土路基建设后，要注意对粗糙表面摩擦力进行处理，这样才能保证防水层的整体施工效果，有效避免公路工程中出现路基和防水层以及路面剥离现象，在公路工程中的混凝土地基出现一定的问题后，再进行防水层的铺设工作，在这一过程中要注意对路基平整和牢固的考察，在进行防水材料的喷涂时一定要使用专用的喷涂机器，这样可以最大程度地降低因为人工操作而产生的失误和安全事故，在进行防水材料的喷涂时要注意按照相关的规定进行，在防水层变干燥后才能进行下一步工作。

2.5设置路基排水设施

通过对路基表面排水设施进行全面的管理，能够促进表面材料的强度得到有效增强。如果混水泥混凝土路面的表面受损严重，很容易受到水的侵蚀，而造成骨料和沥青分离，最终影响整个路基路面的承载能力，如果在严寒季节施工也可能出现冻胀问题，导致路基路面出现三江的情况，为此必须要在加强路基排水设施的设置。要保证边供排水的设置，通过挖方路基在路肩的外侧进行人工施工，在截水沟设置时，要加强对截水沟出水口的设置，保证排水沟的设计质量符合要求，还应该尽可能的保证排水沟的长度稍微短一点，这样才能够有效的改变方向。对于高速公路和一级公路上的排水沟渠，一般都要求铺砌防护。普遍采用浆砌片石加固、而水泥混凝土预制板块也开始广泛应用。高速公路和一级公路通过水网地段的路基，过去逢沟设涵的做法在一些地方有了改进，对路线两侧的灌溉沟渠重新系统布置，免去了穿越路线的排灌涵洞，提高了路基的工程质量。

结束语

在进行公路工程施工的过程中一定要保证路基的防水性能，具体分析出现问题路段的原因，积极采取措施进行解决，在进行设计和施工的过程中，要符合当地的实际情况和满足需求，保证可以使防水路基发挥出作用，在进行公路工程施工的过程中保证使用合适的施工技术，随着社会生活的发展和进步，要挑选好路基建设材料，做好相关方案的设计，保证公路工程的防水路基发挥最大作用，在实际的施工过程中应当重点了解公路工程施工中的注意事项，保证在防水路面的建设中不会出现问题，提升公路工程中防水路面基层的施工技术的应用效果和提升路面的防水效果。

参考文献

[1]刘新征.道路桥梁施工中防水路面的施工技术[J].城市建筑,2015,(21):232.

[2]尚瑞猛.道桥施工中防水路面的施工技术[J].房地产导刊,2015,(33):51.

[3]费华强.道路桥梁施工中防水路面的施工技术浅析[J].城市地理,2015,(12):197.

论文作者:郑海涛

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3ef5e4ac63d678b77e41a54d.html