# 浅析园林景观中绿化种植施工方法论文_刘婴梦

摘要:随着城市建设的高速发展,社会越来越关注绿色生态环境的建设，园林景观可以为人们提供健康美观的生态环境，园林绿化种植的施工方法已成为园林建设中的关键内容。对于企业而言，在园林景观绿化种植施工中不断的完善施工方法和施工技术，进而体现现代园林工程发展的精髓，对企业发展有着重要的意义。

关键词:园林景观;绿化种植;施工方法

引言：园林绿化工程不仅具有美化环境、净化空间的作用，还为人们提供了具有观赏性的自然场景，实现了绿化种植独特的双向性和效益性，因此园林景观的种植施工与养护管理不仅要达到质量要求，更需要形成一个规范化、科学化、现代化的绿化种植施工体系，然后不断加以创新和完善，才能创造更好的社会效益和经济效益。

1 园林种植施工准备工作

1.1优化场地

1.1.1施工前应先对整个施工场地和原有地下管线进行全面系统了解，然后对整个场地进行清障工作和测量工作。过程中应结合设计图纸和场地情况，对地势低的地方需要先进行填筑。在整个场地基本填筑平整后，再进行整个场地的标高复核测量，同时结合排水方面的要求，将场地的坡度和坡向进行合理设置。

1.1.2 现场清理后应将土面加以平整，施工范围内所有被压实的种植区应深翻松土，翻土深度一般为30cm，超过90%压实的地区翻土深度一般为60cm，然后根据设计要求处理地形。种植地的土壤含有害成分或建筑废土的，应根据设计或规范要求采用改良土壤措施。

1.1.3 在造型结束后，表面进行适当喷水，以保证土层最佳的含水量和密实度，并促进土壤颗粒稳固，土层稳定同时涵养部分水分可以为后续绿化工程服务。

1.2表土处理

表土具有植物所需的大量养分，对植物生长非常有利。在改造地形时，为避免土壤结构遭到破坏，最好让铲车按照一个方向倒退着剥去表土。施工时如下层土质质量不好，要先对土壤采取改良措施，同时严格按照设计图纸标高控制表土的深度，避免在复原地面时形成滞水层。

1.3定位放线

植物种植种类主要包括乔木类、灌木类、草坪。规则式种植的乔木以临近建构筑物为参照，采用皮尺丈量法，均匀的测出乔木的中心点，对于种植带内群落式种植的乔木，以坐标引入点为原点，采用坐标法将乔木的中心点测设到地上，用彩旗或木牌将树木中心点标示清楚植物名称和容器大小。

2 园林植物栽植施工分析

2.1开挖种植穴

开挖种植穴的质量是植物成活和生长的重要环节。种植穴定位时应注明中心点的位置，种植槽应标明边线。开挖种植穴的大小，应综合分析土球直径、土壤情况和苗木根系来确定。开挖前根据土球规格及根系情况确定穴槽的大小深度，然后按规定尺寸和定位在地面上画圆，沿画圆位置向下挖穴。带土球苗木的穴应比土球尺寸大20cm深10cm，然后将坑底挖松、弄平。树穴开挖成上下等宽的圆柱形，树穴内壁竖直，底部平整。挖出土后注意要上下层分别堆放，因为回填时，上层土应回填至坑下层，而下层土应填回至坑上层。

2.2 选苗与起苗

2.2.1选苗

苗木的选择非常重要，首先要满足设计对规格和树形的要求，然后要选择树形端正、长势好、无病虫害的，在育苗期内经过翻栽，根系集中在树花的苗木为佳。苗木选定后，要在根部做明显标记或挂牌。

2.2.2起苗

起苗时间和栽植时间应有效控制、随起随栽。为便于挖掘和栽植，前3天内可适当浇水。起苗时，常绿苗应有完整的根团土球。土球大小可参照树木胸径的6～8倍确定，成活率低的树种可以考虑加大土球尺寸。裸根苗木若运输距离远，需在根脚填塞湿草或包裹塑料薄膜保湿，以免影响栽植成活率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 种植前修剪

种植前应进行必要的苗木修剪，在保持自然树形的前提条件下，将劈裂根、病虫根等剪除，同时也要修剪树冠，保持上下整体平衡，提高树木成活率。乔木类和灌木的修剪要求有所不同。

2.3.1对乔木类的修剪。有明显主干的高大乔木应进行整枝修剪作业，保持自然树形的相似形态。无明显主干的，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。枝条茂密具圆头形树冠的常绿乔木可采用整姿修剪，以达到美观效果。

2.3.2对灌木的修剪。开花灌木当有枯枝、病虫枝时应予剪除。枝条茂密的大灌木，可适量疏枝，去除枯病枝、过密枝，对于过长的枝条可剪去1/3～1/2。

2.4树苗栽植

应根据树苗习性、当地气候条件、施工计划，选择适宜时期进行栽植。树木放置入挖好的种植穴之前，应仔细检查苗木的品种、规格及种植位置是否符合设计要求，并确保树苗根系完好无损。同时还要检查种植穴大小及深度，如不符合要求，应及时修整。

2.4.1定植的方法

树干应立起扶正，慢慢将苗木的土球或根居中放到种植穴内，然后分层回填种植土，每层回填土都应压紧密实，最终回填到土面能够覆盖住树木根颈部位为止。绿篱成块种植或群植时，顺序应由中心向外。坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块。行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，并注意观赏面的合理朝向。种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型接栽，深浅保持一致。种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。

2.4.2乔木起吊与就位

为保护好树木的树冠和枝条，在起吊树木时应用起吊器具固定住土球。起吊后缓慢将乔木土球移到种植穴的位置，然后将土球木箱的侧板移除，在保护好土球的前提下，尽可能的将钢丝网、麻布片等剪掉，确保将土球顶部到土球厚度一半位置的钢丝网等材料去除，清理出树穴。土球就位后，确保树干保持竖直的情况下开始回填种植土，然后慢慢撤去铁钩及吊钩系统。土球两侧回填时，宜分次回填，每次回填深度为树穴深度的1/3。回填时必须确保树木垂直并且牢固。

2.4.3喷雾

大树种植后每天日出前和日落后应采用喷雾机进行喷雾处理，保持树干、树冠处于一定的湿度环境。对于高度超过6米的大树，可采用喷雾管道，还可用吊针灌水方式保持植物水分，吊灌营养液必须经过调配稀释。必要时可采用生物技术措施，给树干注入营养液、生根剂浇灌、修剪枝条处使用上口涂补剂。

2.5灌水

树木栽植固定好以后24小时内，为了使泥土充分吸收水分，应浇一遍水，有利于促进根系发育，之后视情况适时灌水。浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴。围堰应在树穴周围筑成高20cm左右的土围挡，其内径应比树穴直径大，围堰应填实，围底应平整。

2.6树穴覆盖

裸露的树穴容易水土流失，不耐践踏，且景观效果差，因此可以进行树穴覆盖和美化。比如树穴表面铺设鹅卵石可储蓄雨水、防止扬尘，同时鹅卵石可作为一种景观元素，可以提升景观效果。另外也可以采用覆盖松鳞、种植植被等方式。

3 结束语

综上，景观园林绿化施工应先做好各项前期准备工作，针对优化场地、土壤处理、选苗起苗、植物移植、植物搭配、树穴覆盖、养护管理等诸多方面，进行科学化、专业化、精细化的现场管理，深度结合园林绿化施工的艺术性、长期性以及复杂性的特点，消除种植过程中存在的一些隐患，提高管理水平提升工程质量，促进园林景观工程种植施工方法更加完善。

【参考文献】

[1]欧俊.绿化种植施工技术在园林景观施工中的应用[J].绿色科技,2018(23):142-143.

[2]任启华.对于景观园林绿化种植施工技术应用研究[J].建材与装饰,2017(18):22-23.

论文作者:刘婴梦

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f00270a3cf1af7c4d647092.html