# 建筑屋面瓦施工管理问题及对策研究论文_刘宁

中铁北京工程局集团有限公司 北京 100195

摘要：随着国民经济的迅速发展，人们对建筑施工要求的不断提高,在建筑屋面挂瓦施工的过程中，对施工技术和施工管理要求的不断提高成为当前建筑施工的重点，本文笔者根据丰富的施工经验对建筑屋施工工艺进行分析和论述, 提出有效的施工控制措施，为当前屋面施工技术断定基础。

关键词：施工技术；质量控制；挂瓦；屋面

引言

屋面瓦施工质量的控制关键是施工前必须进行设计图纸深化及施工试验，将可能遇到的问题解决在大面积施工前，施工中严控质量，因地制宜，提出切合实际的具体施工措施，确保屋面瓦建筑质量，确保施工单位声誉。

1施工前的质量控制

1）施工时应先考虑完成屋面的山墙檐口、水平线的装饰面的施工工序。当建筑工程屋面做法设置防水时，应该按建筑施工规范及相关要求施工完成。屋面浇筑混凝土时，找平层的整体平整度最大误差不超过±5mm，以保证瓦片安装后平整，使内外边筋咬接紧密，挡雨檐相互吻合。2）屋面植筋钢筋需按照植筋点定位原则弹线后，确定植筋点的位置。植筋采用直径为16mm的螺纹钢，间距700mm。3）固定顺水条或挂瓦条时，可采用焊接固定方式。顺水条固定时，需保证与檐口垂直，且顺水条之间平行。为保证挂瓦后的屋面平整度和屋面效果，同一屋面的顺水条因保证在同一水平度上，误差不得超过±5mm。4）铺挂瓦时，应严格遵守挂瓦工艺规范的要求，以保证完工后的瓦屋面线条平直挺括。

2屋面瓦脱落原因

2.1施工工艺原因

未按规定对基层进行充分湿润，打底后造成砂浆水分较快流失，加之后期对基层洒水养护不够而影响砂浆水化过程，基层表面的细砂粉尘未清理干净就进行瓦片粘贴，造成瓦片与基底粘结强度降低。

2.2材料因素

由于本项目斜屋面坡度最大达到 43.53°，仅靠砂浆的粘结强度无法保证瓦片成年累月的风和水热影响，每片瓦片都需要通过与结构连接保持稳定，设计图纸要求瓦片采用双股18号钢丝，但钢丝抗氧化性较差，在屋面状况下与大气及水文环境接触，经久易发生锈蚀断裂，使瓦片与结构脱离。

2.3班组素质

班组施工在实际组织上采用包工形式，多劳多得，且瓦片施工属于隐蔽工程，施工完成后对卧瓦层砂浆饱满度以及是否穿铜丝固定无法检验。在实际施工中，由于工人素质参差不齐，质量安全意识淡薄，易偷工减料，可能少穿铜丝甚至不穿铜丝。

2.4外形尺寸控制

瓦片搭接间距过小，对外观美感控制不利。瓦片间距过大，影响搭接稳固性，屋面瓦外形搭接尺寸误差大及瓦片搭接不紧密，不仅影响屋面防水效果及外观美感，而且会对屋面瓦的稳固性产生影响。

3施工阶段的质量控制技术

3.1 施工原材料的控制

首先要多选几家材料供应商，进行综合评价后，选出最合格的材料供应商，同时供应商必须具备良好的信誉，我方建立材料的供应档案。待材料进场后，材料员和质量员要对材料清点，外观检查，建立相应的材料进场原始记录，便于查询，必要时对材料取样送检，确保材料合格。

3.2 施工管理和作业人员的控制

在工程的施工过程中，管理人员必须具有多方面的能力，包括有施工组织的能力、项目管理的能力、沟通交际的能力、技术指导的能力、质量监督检查的能力等，来有效地保证每一道工序的施工质量。同时要求操作人员有一定的操作技能，严格遵守操作规程和相关标准要求，保证每道工序的施工方法正确，以免造成不必要的返工和材料浪费，并做到活完场清。

3.3 施工技术的控制

在工程项目的施工过程中，施工人员要准确掌握罗曼瓦施工的具体要求，提前安排好各工种的相互配合，做好瓦的排版。

（1）混凝土屋面安装罗曼瓦时应结合屋面设计图纸与施工经验进行。

（2）钢筋混凝土坡面应找平，屋面找平每平方米误差不得大于0.5cm。

（3）挂瓦条做防腐处理。

（4）施工前根据屋面施工面积和坡度进行先期排版布置，复核无误后在屋面板上进行弹线，控制位置和标高。

（5）屋面罗曼瓦施工要想保证工程质量，必须熟悉此操作方案，且严格按照此方案进行施工作业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（6）瓦铺设时必须坚持事前弹线，事中挂线，事后挂线复查，坚持按照本方案铺瓦流程进行施工。

（7）瓦面铺设完毕后，注意线条，满足横平竖直斜成线的效果。

（8）瓦面污染，瓦面污染必须当天清理干净，随时注意防止瓦面污染，保持瓦面干净整洁。

（9）所有屋面外漏砂浆必须采用与屋面瓦同颜色的外墙涂料进行涂刷处理。

3.4 施工过程的操作步骤

（1）屋面找平、找方、弹线：瓦片铺设前，必须按标准规范要求检查屋面基础层的平整度，最大间隙不能超过 5mm；用墨线在整个铺瓦平面上，弹出水平线和垂直线，并且根据铺瓦的需要增设垂直线和水平线。

（2）固定顺水条、挂瓦条

①在屋面混凝土保护层上，每一定间距（一般为 500mm）弹出顺水条位置线，用钉固定顺水条。顺水条的高度差应控制在 3mm 以内，如超出应调整顺水条的高度，保证挂瓦条的水平度达到挂瓦要求。

②在顺水条上钉挂瓦条。挂瓦条的尺寸为 30×20mm。

③在屋面的檐口处，根据瓦片出檐的长度，确定第一排挂瓦条的位置，在檐口第一排和屋脊处最后一排的挂瓦条位置上，要钉二根重叠的挂瓦条。

④在水沟瓦的二侧，应钉二根顺水条来调整水沟瓦和主瓦之间的高度。

铺主瓦：主瓦铺设均拉线安装，用双线控制斜面坡度一致。按照从右到左、从下到上，垂直挂线铺瓦。开始一列一挂线。将主瓦全部用使用自攻螺丝钉，钉于挂瓦条上；脊部用 1：3 的水泥砂浆铺脊瓦。要保证排到正脊和斜脊时，脊瓦压住坡面瓦。

（4）铺档片瓦：①先用墨斗弹出脊中线，再距脊中线约 100mm 处左右两侧弹出两条平行脊中线的正（斜）挡片铺设线。②放线铺设正（斜）挡片。并保证铺设的正（斜）挡片上口在同一平面，挡片的上口对应脊瓦的外侧边向内 3mm。

（5）正脊头、正脊铺设①固定好正脊头在正挡片铺设连线两边。②放线铺设正脊瓦，脊瓦应逆风向铺设。③最后再调整正脊头，使正脊头和脊瓦对齐。

（6）斜脊头、三通、斜挡片、斜脊瓦铺设：①先固定好斜脊头和三通瓦②放线铺设斜挡片，并保证铺设斜挡片上口在同一平面，挡片的上口对应脊瓦的外侧边向内 3mm。斜脊与斜挡片不吻合处，需根据实际要求左右均匀切割斜挡片。③以斜脊头和三通瓦对齐为基准上下放两条控制线，以控制斜脊平直。④斜挡片和主瓦间隙过大（间隙垂直宽度超过 5mm）时，需用调整片按实际形状画线后切割调整粘贴在间隙处。

3.5施工安全

作为确保工程项目能够顺利进行的完成生产作业的关键环节，施工安全的控制工作很重要，所以在项目的施工现场，项目经理必须建立完善的安全管理制度，明确各个岗位的职责，同时制定并执行奖罚制度，确保安全措施得到有效地落实，还应制订有效的应急预案，来应对突发事件。

4完工阶段的质量控制技术

（1）铺设完毕后，外观上达到横平竖直斜成线的效果，保持外观整体效果整齐美观。

（2）屋面施工完毕，瓦屋面必须清理干净，不得有杂物，以保持屋面排水畅通。

（3）刚铺完瓦严禁上人踩踏，防止把瓦片损坏或将铺好瓦片踏活。

（4）屋面瓦材料应符合施工要求且屋面瓦必须安装牢固。

（5）安装配件时请看清安装详细位置凡需防水处理的节点，铺瓦前必先进行防水构造做法。

（6）施工现场材料放置整齐，每日清理，废料归位。

（7）在施工现场和料库，必须严禁烟火，施工现场严禁吸烟，严格控制火源。

结语

由于屋面瓦砖受建筑设计样式、粘结砂浆强度、勾缝剂材料及质量、工人质量意识施工和使用环境等很多方面影响，设计和施工不规范很容易出现屋面瓦脱落，伤人毁物，成为严重的安全隐患。因此，应十分重视屋面瓦质量及其粘贴施工标准规范的制定，通过不断总结完善标准规范，使屋面瓦施工有规可依、有章可循。

参考文献

[1]吕俊杰．仿古建筑屋面瓦滑移原因及预防措施［J］．建筑工人，2013，34(10)

[2]《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）

论文作者:刘宁

论文发表刊物:《中国住宅设施》2018年2月上第3期

论文发表时间:2018/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f11056e01649e838fc9cdc4.html