# 市政工程沥青路面施工技术研究分析论文_赵彦君

身份证号：13052519770515XXXX 河北尧观市政工程有限公司

摘要：沥青混凝土路面即是利用沥青混凝土作为铺设层面的路面，因与传统的水泥混凝土路面相比具有较高的强度和耐久度而被应用于市政道路建设工程中，相比于其他路面还具有行车稳定舒适、无振动、无噪音的优势。因此利用合理的施工技术能够有效的加强沥青混凝土路面质量，减少破损问题和现象的发生。

关键词：市政工程；沥青路面；施工技术

引言

沥青混凝土路面即是利用沥青混凝土作为铺设层面的路面，因与传统的水泥混凝土路面相比具有较高的强度和耐久度而被应用于市政道路建设工程中，相比于其他路面还具有行车稳定舒适、无振动、无噪音的优势。因此利用合理的施工技术能够有效的加强沥青混凝土路面质量，减少破损问题和现象的发生。

1.市政道路工程中沥青路面施工中常见的质量问题

1.1路面出现裂缝

在沥青路面使用过程中，路面裂缝是一种常见的问题，根据裂缝产生的原因可以裂缝分为疲劳裂缝和反射裂缝两种形式。疲劳裂缝是指里面收到外界温度或者是载荷的影响，使整个路面产生交叠变化，从而产生裂缝。反射裂缝是指路面的刚性特征发生变化而产生的裂缝。除了这两种基本常见的裂缝问题之外，如果路面的整体承载能力不能够达标，也会使沥青路面产生开裂，威胁到人们的出行安全。

1.2车辙和路面沉陷问题

首先，车辙是汽车行驶在沥青路面上轮胎与路面之间摩擦形成的痕迹，由车辙造成的路面问题极为常见，其原因主要是有与车辆的才和对路面进行反复作用，对路面造成永久性的变形，这样长时间的作用，最终产生车辙病害问题。其中包含的类型也比较多，例如结构型车辙病害、失稳型结构病害等等，为人们的出行以及行车安全造成了极大的困扰。另外路面沉陷的问题也在沥青道路中常常见到，主要是由于路基不稳定，导致结构沉陷，其根本原因就是路面的施工质量不过关，才会产生这种问题。

1.3沥青路面水损坏

其沥青路面的水损坏主要包括这几个方面，路面出现麻面、脱皮、松散和坑槽的现象出现，其出现的原因无非就是在路面的沥青层中掺入了大量的水分，而后经过车辆的不断碾压出现相应的泵吸作用，从而出现路面水损坏的问题出现，同时路面积水长期的对沥青路面进行冲刷，会使路面的使用效果遭到破坏，产生病害问题。

2.市政道路中沥青混凝土路面常见问题分析

2.1车辆车轮碾压问题

市政道路中比较常见的问题就是车辆的车轮碾压，在该路段中由于当地气候和车辆承载重量共同作用造成的，通俗来讲就是车辙。在长时间的碾压后在道路路面上会形成比较明显的凹型，而且在道路的两边还会引起膨胀形变，对市政道路的正常使用以及道路质量具有极大的影响。

2.2路面裂缝问题

该路段中出现的裂缝问题主要有两种类型，分别是横向裂缝和纵向裂缝。一旦市政道路路面产生裂纹，雨水等会深入到道路的内部对构件造成一定程度的腐蚀，进而破坏沥青路面。横向裂纹的产生是因为沥青受到了比较严重的化学作用，在温度差异之下出现热胀冷缩现象而导致的。根据以往的施工经验来看，横向裂缝的解决措施一般是施工人员在基层上设置一些人工裂缝，可以减少横向裂纹的出现。而纵向裂纹是因为道路路基变形而导致的，一般的养护施工处理方法是利用热接缝的方式促使接缝严密，从而保障路面裂缝问题得到解决。

2.3水损害问题

由于沥青材质的特性，如果长期被水浸泡就会产生较强的侵蚀效果，并且在道路表面上发生比较明显的变化，主要是沥青层从路面表面脱落，再加之车辆行驶通过，就会造成沥青路面呈现相对松散的状态，从而形成形状不同、深度不同的坑洼。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最为严重的是坑洼内的积水还会继续腐蚀沥青路面，对道路造成极大的损坏，影响市政道路的实际使用寿命和质量。

2.4路面出现光滑问题

从行车安全的角度上来说，沥青路面与车辆轮胎之间会产生比较大的摩擦力，确保正常行车。然而沥青路面存在表面光滑的问题，这种情况主要是在市政道路路面施工过程中没有添加足够的玄武岩，造成了沥青表面较为光滑，尤其是该路段位于北方，在雨雪天气下行车安全受到极大的威胁。而且沥青混凝土路面光滑的问题在国内市政道路养护管理中也是比较常见的，需要进行一定的养护施工。

3.市政道路工程中沥青路面施工技术质量控制管理措施

3.1施工过程中加强对整体施工质量的监督和管理

在整个施工过程中工程质量直接影响这企业的信誉和人们出行安全，所以在市政道路沥青路面施工中，施工单位、工程建设单位以及相关的工程管理部门都需要对质量问题着重的关注，所以在具体的施工状况中，这些部门相互联合建立质量监督部门，全面实现道路质量责任制度，将施工中每一个环节的责任落实到每个人身上。同时通过对施工中各个环节的监督与管控，实现质量在过程中有效的控制，进而划分好部门和工作人员的具体内容职责，这样对于施工质量的过程监督和管理，可以使每一名施工工人以及管理人员都在一定程度上增强施工质量意识。从工作实施效果来看，施工质量的管理主要是以责任有效制作为基础，将责任划分更加具有科学性，这样可以为后续的质量检查和工程验收工作打下良好的基础，确保市政道路工程稳定的实施。

3.2完善对应的质量检查制度

在道路工程质量检查过程中，其结构的主要构建包括班组自检、班组之间互检以及管理人员巡回检查等，这样重复的检查策略可以保证在施工过程中其施工质量与国家标准要求相互符合。同时在此基础山，要加强施工人员上岗之前的相关业务培训，保证施工人员对工程整体的技术要求和规范以及质量标准能够清晰的了解，并且在考察合格之后才可以上岗，落实质量责任制。最后在具体的施工质量工作中建立相应的奖罚制度，对于表现较好的工作人员给予精神和经济上的鼓励，对于违规操作的人员管理人员将要对其严惩，保证其不再犯同样的错误。在技术操作方面，应当根据技术体系完善施工质量情况，做好技术交底等工作，这样可以便于日后出现的问题及时发现、及时解决。

3.3对于施工材料和摊铺工作的质量做好管控

市政道路沥青路面的施工建设过程中管理人员应当着重注意原材料的质量检验报告，原材料的质量直接决定沥青路面后期使用的情况与寿命。如果在施工过程中出现换料等情况，对于换过的原料也应当进行质量检验报告的检查，确保材料的质量安全才能保证后续工作的质量把控。同时工程管理人员应当根据实际工程的任务量展开小组之间的任务配合工作，为工程建设后期工作提供相关的便利条件，然后在路面铺设之前需要对各种配合方法进行对比，选择出最科学合理的配合来进行施工建设，结合工程实际要求，将工程建设中质量管理进行科学维护。

3.4.强化路面养护质量管控工作

市政道路沥青路面施工初步完成之后，较为重要的一环节就是路面养护，就是根据沥青的属性，以及特点，确定合适的养护方式，按照一定的频率进行及时的养护，保证路面能够逐步的定型，路面不出现裂缝，以及不被认为破坏等，能够保证路面的质量进一步提升，路面的整体性能进一步提升，路面使用的稳定性也进一步提升。市政道路沥青路面施工技术与质量把控也能够达到覆盖整个施工流程，达到效果最大化。

4.结束语

综上所述，市政沥青道路路面施工技术与质量把控这一课题研究，现实意义就是对施工进行控制，对施工进行整体把控，调整，保证施工的顺利进行，施工的周期缩短，但是施工的质量提升，能够保证市政沥青道路应用的稳定性提升，应用的安全系数提升。

参考文献：

[1]刘燕.浅谈市政沥青道路路面基层工程的施工与质量控制[J].建筑工程技术与设计,2016,(33):1186.

[2]丁强.市政道路工程沥青路面的施工方法和质量控制分析[J].城市建设理论研究（电子版）,2013,(35).

论文作者:赵彦君

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f3f7619a62adbf2c7ee0782.html