# 浅谈水处理工程施工技术论文_梁红

摘要：城市生活污水是城市发展中的产物，随着城市化和工业化进程的加快，其产生量不断增大，污染日益严重，已严重制约了城市社会经济的可持续发展。在全球经济快速发展的今天，环保问题，特别是城市污水处理已成为各国研究的热点。本文对水处理施工工艺做了研究，对水处理施工有一定的指导意义。

关键词：水处理 工程 工艺

1污水处理概述

典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、生化处理、污泥处理等工段。污水处理方法可根据水质类型分为物理处理法、生物处理法、污水处理产生的污泥处置及化学处理法，还可根据处理程度分为一级处理、二级处理及三级处理等工艺流程。

城市污水的物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。生物处理法是利用微生物的代谢作用，去除污水中有机物质的方法。一级处理主要针对水中悬浮物质，常采用物理的方法，经过一级处理后，污水悬浮物去除可达40％左右，附着于悬浮物的有机物也可去除30％左右；二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质。通常采用的方法是微生物处理法，具体方式有活性污泥法和生物膜法。

2污水处理的重要性

水，作为一种必不可少的资源，长期以来一直被认为是取之不尽、用之不竭的。随着人类社会的不断发展和工业现代化，水环境的质量越来越恶劣、水资源短缺也越来越严重，这一切都加重了城市的负荷，带来一系列危及城市生存与发展的生态环境问题。另外，随着城市规模的不断扩大，城市的用水量和排水量都在不断增加，加剧了水资源的短缺和水质的污染，水环境问题日益突出，严重制约着我国社会、经济的发展。

污水处理是保护城乡环境的重要措施。国家对此非常重视。建设部、国家环保总局、科技部在《城市污水处理及污染防治技术政策》中指出：“城市污水处理设施建设，应采用成熟可靠的技术。城市污水设施的出水应达到国家或地方规定的水污染物排放控制的要求”，环境保护、节能减排是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择，对于调整经济结构、转变增长方式、提高人民生活质量、维护中华民族长远利益、实现中国梦具有极其重要而深远的意义。

3常见污水处理方法

3.1活性污泥法

活性污泥法，提出絮凝吸附的基础上絮凝沉淀动力学和生物吸附理论，活化强化一级处理城市污水0。加强中除去污染物，包括污泥絮凝，吸附和生物代谢三种过程中的作用，这两个前主要作用。这个过程的特征是不沉淀的污泥和生物原水进入混合反应器中同时进行（吸附絮凝池），在机械搅拌下两者混合后，经过充分的絮凝吸附反应中，一个大的絮凝的污染物吸附的絮状物进入出水进入沉淀池，固 液分离，并在沉淀池流出物是最终的流出物。

3.2氧化沟法

目前，氧化沟在国内外城市污水处理以及工业废水处理中应用十分广泛。它是一种改良后的活性污泥法。具有封闭的沟渠形态的曝气池，形成一种流态，通过延时曝气，同时净化污水以及污泥。氧化沟处理设施十分简单，不需要设置初沉池以及污泥消化池，直接能进行脱氮净化，不仅运行便捷稳定，同时具有较好的处理效果。

氧化沟在应用中发展出了多种形式，比较有代表性的有帕式，简称单沟式，表面曝气采用转刷曝气，水深一般在2.5米到3米之间。同心圆式，实际应用的多为椭圆形的三环道组成，这有利于脱氮除磷，采用转碟曝气，水深一般在4米到4.5米。循环折流式，采用倒伞形叶轮曝气，水深一般在3米左右，但污泥易于沉积三沟式氧化沟该工艺由3个池组成，中间作曝气池，左右2个池兼作沉淀池和曝气池。其特点是采用转刷曝气、水浅、占地面积大、不设厌氧池，不具备除磷功能口。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3AB法

此工艺对曝气池进行高低负荷的划分，各种保持独立的沉淀以及污泥回流系统。其A段主要是吸附生物絮凝，具有较高的效率，适应性较强，同时节能效益十分显著。而B段则相当于常规活性污泥性能，具有泥龄较长、负载低的特点。但是，AB法也存在着不同程度的缺点，A段的污泥有机物含量显得尤为突出，对后继处理工作造成较大的困难。由于大量的有机物都被吸附到A段，可能减少B段的碳源量，影响了其硝化能力。

该工艺对曝气池按高、低负荷分为二级供氧。A级负荷高，曝气时间短，产生污泥量大，B级负荷低，污泥龄较长。A级和B级亦可分期建设，A级与B级间设中间沉淀池。两级池子的污染物量与微生物量之比不同，形成不同的微生物群体。AB法尽管有节能的优点，但不适合低浓度水质。

3.4MBR技术

MBR技术也被称为膜生物反应器技术，利用选择性膜分离和效率，而使用的有效性和彻底性，将被删除，最大限度地生物处理的自来水工程的有害物质。膜生物反应器工艺，其特征在于通过膜分离系统，而不是传统的活性污泥法二次沉淀罐，减少了传统工艺的大部分处理单元，节省了大量的投资，并能与常规的水处理工艺大体相似。污水处理设备中的停留时间短，高对COD，NH3ON去除，生活杂用水水质标准，出水水质。

用膜分离代替沉淀进行泥水分离，不再存在污泥膨胀问题。在调控活性污泥系统时，不必再考虑污泥的沉降性能，从而使工艺控制大大简化；曝气池的污泥浓度将大大提高，从而使系统可在超大泥龄、超低负荷状态下运行，充分满足去除各种污染物质的需要；在同样的处理要求下，可使曝气池容积大大减小，节省了处理厂的占地面积；污泥浓度的提高，要求较高的曝气速率，因而纯氧曝气将随着膜的分离而被大量采用。

4常见污水处理结构的设计

4.1 调节池的设计

排泥水的浓缩处理的操作过程应该是一个连续的过程，那么就一定要有相应的水量调节的构筑物来实施平衡废水的间歇性排放以及污泥浓缩操作的连续运行，其中调节池所起到的作用就是调节水量的作用。如果调节池的有效水深是确定的，那么体积与水深的比值也就是调节池每一格的设计面积，通过面积公式我们最后就可以得到每格调节池的尺寸以及调节池设计的总尺寸。

4.2 浓缩池的设计

浓缩的作用就是最大限度的提高排泥水的固体含有率，保证浓缩池的出泥是满足污泥脱水设备的技术要求的。重力浓缩的工艺最为简单，并且成本低而且运行状态稳定，因此其也是应用的较为广泛的。如果是设计2座连续式的重力浓缩池，采用密封性能较好的钢筋混凝土进行建造，浓缩池中设有排泥管、进泥管以及排上清液管等。

4.3 脱水机房的设计

在经过浓缩池的浓缩操作后，排泥水还是有很高的含水率的，因此对其进行脱水的处理就是很必要的。污泥脱水的方法主要分为机械法和非机械法两大类，其中由于非机械法是要受到自然气候条件的影响的，并且这种方法的占地面积更大，因此其使用的范围是很窄的，通常非机械法只适用于气候条件为干燥少雨并且土地资源十分丰富的地区；而机械法主要分为带式压滤机、造粒脱水、真空过滤机以及螺压脱水机等，由于此方法施工简单，受自然气候条件影响较小，因此其应用的也更加广泛。

结束语

在水处理工程中工作人员应深入的研究传统工艺，大力的引进国内外的先进技术和设备，进一步的优化城市技术厂的排泥水处理工艺，这对我国的环境保护工作以及资源节约工作都是有着重要的指导意义的。

参考文献：

[1]王文相，胡淳良，徐峥，章燃灵，赵欣萍.芦村污水厂升级改造及四期工程深度处理工艺设计[J].中国给水排水，2010（22）.

[2]马俊辉.浅谈城市污水厂污泥的处理与处置[J].中国化工贸易，2011（10）.

论文作者:梁红

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第7期

论文发表时间:2017/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f4382439eb0e161cb297988.html