# RTK技术在天津市的测量精度评定论文_郭健健

（天津市市政工程设计研究院 天津 300201）

【摘 要】选取天津市内面积5平方公里的某区域，利用RTK技术对选取的导线点进行测量，对得到的坐标进行精度分析，结果显示RTK技术在天津市平面和高程精度都在cm级别，精度较高。

【关键词】天津市；RTK；测量；精度

【中图分类号】TU198 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544（2017）04-0077-02

1.引言

20世纪下半叶是测绘科学技术迅猛发展的时期，其中最有代表性的是GPS-RTK的出现和使用，RTK是GPS实时动态测量(Real Time Kinematic)的简称。RTK技术是基于载波相位观测值的实时动态定位技术，它能够实时地提供测站点的WGS84坐标，并通过坐标转换参数可得到任意指定坐标系中的三维坐标，并达到较高精度。本文则是通过相关实验对天津市范围内RTK技术的精度进行了详细的评定分析。

2.实验方法

本文选取了天津市面积为5平方公里的某区域，先采用静态GPS定位做首级控制，然后利用RTK用作一级导线测量的控制点加密。本文所涉及的平面坐标系为1990年天津市任意直角坐标系，高程坐标系为1972年大沽高程系2008年高程。首先将静态点位坐标与RTK坐标进行比较，可以确定单个点利用RTK技术定位的点位精度。接着再选取一条一级导线，通过与全站仪测距进行对比，来评定对RTK技术定位的相对精度进行评定。最后再对导线点进行四等水准测量，将得到的水准高与RTK拟合高进行比较分析，以此评定RTK拟合高的精度。

3.精度评定

通过比较RTK与静态平面结果可以得出RTK测量结果在点位精度上已能够满足城市测量一级导线5cm的精度要求。但不一定能保证RTK各观测点之间的相对关系，可能会出现点位精度合格，但相邻点位距离误差较大的情形。因此，为了保证RTK测量点能够满足一级导线的需要，我们仍需检验相邻点位间距离的精度。

通过抽样，我们对一条8条边的一级导线进行检查：采用TOPCON 1″级全站仪，并按一级导线边长测量的要求观测，得出的结果与RTK技术进行比较分析，如表1所示：

从上表可以看出，8条导线边的长度在145.969～336.614m之间，RTK与全站仪所测的距离较差在0．003～0．011m之间，边长相对误差在1/20853～1/61582之间。按照规范最弱边相对精度应高于1/20000，以上基线都达到了要求。因此，可以判断此次RTK观测点之间的相对关系是比较好的，满足一级导线的测量规范要求。

同时对RTK高程精度也进行了统计，用上述9个点的RTK拟合高与四等水准高进行了对比，结果如表2所示：

从上表可以看出RTK拟合高与四等水准高之间的较差最大达到3.2cm．最小为1.3cm，偏差基本上在3cm以内，高程较差中误差为±2.4cm。而且较差都为正偏差，这可能与该区域的似大地水准面精化模型有关。如果四等水准网高程中误差取±2.0cm，RTK高程测量的中误差采用其预设精度±2.0cm，则利用误差传播定律可以得到高程较差理论中误差为±2.8cm，高程较差允许误差为±5.6cm。可见求得的高程较差允许误差和高程较差中误差都符合规范要求。但是对于高程精度较高的测量项目，则仍应进行水准测量。

4.结论

通过实验分析比较可以看出天津市RTK平面坐标误差和高程误差都只在cm级别，因而只要有效的控制RTK技术的各种误差对定位精度的影响，采用RTK技术可代替常规一级导线测量。对于高程精度要求较高的，则还是需要进行水准测量。

参考文献

[1]李征航,黄劲松.GPS测量与数据处理[M].武汉大学出版社, 2010.

[2]张瑞.RTK的精度分析及其在数字化测图中的应用[J].中国新技术新产品,2016(3):28-29.

[3]沈铭,王伟.GPS RTK技术的误差分析及质量控制[J].资源环境与工程,2007,10(5):603-605.

[4]陈仲居.GPS RTK技术的误差分析及质量控制[J].中国科技信息,2006(17):145-146.

[5]张孝军,林云发.GPS RTK技术的测量精度探讨[J].人民长江,2005,36(10):46-47.

[6]王勉.GPS RTK工程测量精度影响因素的探讨[J].科技传播, 2011,14:023.

[7]卓科荣,唐永航.GPS RTK技术的误差分析及质量控制[J]. 浙江测绘,2005(1):16-18.

论文作者:郭健健

论文发表刊物:《建筑知识》2017年4期

论文发表时间:2017/6/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f59f5983210ada957143c61.html