# 环境工程污水处理的主要技术分析论文_赵蕾

承德市生态环境局 河北承德 067000

摘要：我国城市化进程不断加快，导致目前的水污染处理工程不能满足水污染处理的需求，所以要不断的开发新的水污染技术，投入到水污染工程中，提高水污染的处理效率。水污染工程技术人员应该从实际的工作中总结经验教训，提高我国环境工程的建设水平，促进我国的可持续发展。本文对环境工程污水处理的主要技术进行分析。

关键词：环境工程，新技术；水污染

一、环境工程污水处理的意义

1、有助于协调水环境

水是人类赖以生存和使用的基础物质，我们想要生存离不开水源，但随着工业化发展，城市污水排放量逐年增加，且污水中的各类成分较多，包括化学成分和有毒物质等，导致我国水环境受到一定的影响，河流河道污染情况严重，加强污水处理后在排放，可以净化水环境，使污水中的有效物质得到合理利用，进而保护生态环境。

2、有利于提高水资源利用率

环境工程污水处理的目标是实现污水净化和再利用，进而提高水资源利用率和污水中物质利用率，可以借助一些专业设备和技术工艺实现污水中物质的分离和提取，可以将污水中富含的微生物和有害金属元素除掉，进而实现污水处理后再利用。再利用可以减少污水的排放，污水中提取的有些物质可以用作土壤肥料，促进农作物生长和发育。

3、有利于促进城市可持续发展

环境工程污染处理中污染源的处理是关键，污水处理也要从源头开始控制，且污水又成为环境污染的源头，污水一般都来自于工业生产和日常生活，但很多时候很少有企业直接就进行污水处理，一是成本高，另外企业也不投入购置相关设备设施。提高污水处理水平可以改善城市及周边生态环境，促进城市的可持续发展。

二、应用环境工程污水处理新技术研究

1、矿物质污水处理新技术

物理吸附的方法处理水污染就是通过矿物质吸附水中的污染物，这是一项新的水污染处理技术，通过矿物质的吸附作用，可以达到净化水质的效果。矿物质是非常理想的水污染处理材料，例如常见的硅藻土、膨润土等。矿物质解决水污染问题主要有几大优势，其一是我国拥有丰富的矿物质资源，不但储存量大，而且品种丰富，价格低廉，利用矿物质处理水污染非常方便，第二是使用矿物质解决水污染问题能够保证水质不受到再次的污染，提高了水污染处理效率。

2、光催化技术

光催化技术也是近几年的新技术，对水污染的处理有很好的效果，在水污染处理中有很好的发展前景，光催化技术对设备和技术的要求很高，光催化技术的原理是利用光的催化作用，来还原有机物，或者让有机物和无机物进入到污染的水体中，通过光的催化作用，促使污水中的污染物分解成可用的水、二氧化碳等物质。光催化技术的种类也非常丰富，常用的技术有二氧化钛技术和氧化锌技术，应用最多的是二氧化钛技术，这项技术比较成熟，而且二氧化钛无毒无害，当受到紫外线照射时，会通过分解出来的电子激活空气中氧，从而促进分解活性自由基和氧来分解污染物。

3、声波能处理技术

声波技术也是近几年的新型技术，在环境工程水污染治理中有广阔的发展前景，主要是利用超声波的作用。原理是把设备发出的超声波投放到污染水源中，是污水中的污染物进行分解，可以使其充分分解成为有机物。通过超声波使污水中的污染物质进行充分的分解。超声波处理技术只能处理污染物较少的污水，这种技术应用范围比较广，而且可以和其他技术并行实施，未来的趋向走势非常可观。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、生物膜处理技术

在我国的环境工程污水处理技术中，活性污泥处理技术也经常使用，这种技术操作简单，可操作性比较强，但是这种技术也有很多弊端，就是处理效率比较低，而且耐冲击力比较小。生物膜技术可以有效的弥补活性泥技术的缺点，生物膜技术主要有以下优点：一是有很高的污水处理效率，能够一次处理大量污水，二是使用过程中十分稳定，耐冲性极强。三是能够和微生物技术联合除去污水中的有机污染物，并能够转换成对环境有益的物质。

三、在环境工程中对处理污水的相关措施

1、健全污水管网配套设施

环境工程污水处理，除了需要对污水处理工程的选址做好规划也要对城市的管网做好设计，而且还要保障污水管网配套设施能够使用当地污水处理新技术的要求，争取发挥污水处理工程的最大作用，对周围所有的污水都能妥善处理。首先需要对城市突出的水污染问题进行分析，然后对目前突出的问题提出有效的处理措施，保证目前的水污染工程有效的运转。找到水污染的重点源头，从源头架设水污染处理管道，保证污染的水从管道流向污水处理厂进行处理，水污染处理厂必须满足工程标准，达到水污染处理的效果。

2、应用污水处理新技术

目前我国科学技术也得到了很快的发展，所以在污水处理方面的技术也有了进一步的发展，应该根据环境工程不同的污水处理需求应用矿物质处理技术、光催化技术、声波能处理技术以及生物膜处理技术等，提高污水处理的效率。要杜绝污水随意排放和传统污染性较大的处理方法和技术。而且在应用污水处理新技术的同时也要充分考虑污水的处理量、污水处理质量、污水的流向和用途来选择处理工艺。随着城市污水的处理量逐年增多，所以对于环境工程的建设也要有发展的眼光，要应用污水处理新技术，才能满足城市不断的发展需要。

3、增强污水处理监督管理力度

首先要从排污的企业和个人入手，追究产生污染的源头，水污染水治理的原则。通过法律武器来改变我国目前的污染乱象，监管部门也要对污染企业和个人进行定时的排查，对于群众反映的所有污染问题都应该做好处理。对于污染问题怠慢的管理人员需要进行问责，也要对监督优秀的管理人员进行奖励，激发监督人员的工作热情。最后，要通过群众共同的监督，来完成美好城市的建设，设立举报机制，增加管理力度和管理质量，让每一个人民群众都参与到污水治理的工作中。

4、提高污水处理技术人员综合素质

通过对我国环境工程水污染的治理，我国的环境工程已经取得了很好的成绩，尤其是污水处理新技术的应用。但是从近几年的工作总结中发现，加大先进技术和先进处理方式的投入，虽然能够提高城市污水处理能力，为城市的发展提供更多的活力，不过目前从事水污染处理的人员专业素质还不能满足我国水污染处理新技术的发展需求。水污染处理人员的技术研发以及应用水平和综合素质有待提高，水污染处理厂需要对技术人员进行培训，培训水污染处理人员专业的新技术应用和职业素养，建设高质量的水污染新技术处理团队。此外，还需要对国外先进技术进行学习和采纳，经常与国外的技术人员进行交流，吸收和借鉴国外的新技术。

5、合理规划污水处理工作

在城市的建设过程中，城市有自己的区域功能规划，水污染工程作为城市规划的基础设施也要符合城市的规划标准进行建设，从而解决城市中水污染严重的问题。污水处理工程的位置必须通过严格的设计，符合城市的总体规划方案，根据城市的实际情况和城市水流的实际排放情况完成，需要严格按照工程标准执行，确保污水处理与城市建设协调发展。同时也要对污水处理应用新技术，在实践中进一步研发和完善环境工程污水处理新技术。

结束语

水污染处理，在实际水污染工程中，应该不断的总结经验，研究水污染处理的新进工艺，与世界其他国家进行经济合作和技术交流，不断的引进新的技术，通过新技术提高污水处理能力，让我国环境工程建设与城市发展同步，促进我国可持续发展。

参考文献：

［1］冯冲.注水站水质达标环节管理分析研究［J］.清洗世界，2019.

［2］敖伊敏，庞小平，梁宏宇.浅谈污水处理节能降耗途径［J］.中国资源综合利用，2019.

论文作者:赵蕾

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f5d152dc844ec55e7918b3c.html