# 浅谈现代智能建筑理念下的建筑电气智能化设计论文_郭凤群

中船第九设计研究院工程有限公司

摘要：随着我国建筑行业智能化的快速发展，智能建筑理念逐渐受到人们的高度关注。在建筑工程中，通过建筑电气智能化设计，不仅可以提升建筑的经济性，同时也在更大程度上满足社会发展的需求。本文通过对现代建筑智能理念的分析，阐明建筑电气智能化设计方法和智能化系统的设计要素。

关键词：现代智能建筑理念；建筑电气智能化；智能化系统；设计要素

近年来，智能化建筑逐渐进入人们的视野，人们对建筑电气智能化设计给予了很高的关注度，建筑电气智能化设计成为电气设计的重要组成部分。由于智能化建筑理念比较新颖，使建筑电气设计面临新的挑战。在建筑电气智能化设计中不仅要体现安全性、舒适性、经济性、便捷性，还应合理节约成本，减少资源浪费【1】。从某种层面上讲，智能化建筑体现了人类社会文明进步，也为建筑电气智能化设计指明了新的发展方向。

1现代智能建筑理念

现代智能建筑理念主要是指借助于相应的设计手段满足住户的要求，对建筑系统、结构、管理进行优化，确保建筑设计体现高效、舒适、便捷的特点，让用户可以享受良好的居住环境、工作环境。在现代智能建筑理念中，包含了较多的建筑设计技术：建筑设备自动控制技术、通讯工程、计算机管理技术、广播系统建设等。

基于现代智能建筑理念，智能建筑设计应该满足以下几方面设计要求：

（1）节能。节能是智能建筑的基本要素，在实际建设和使用中应尽可能减少能源损耗，提升资源利用率。

（2）安全。安全是智能建筑的核心要素，建筑电气设计过程中，应确保其设计具有较强的安全性，为整个建筑提供全面的安全保障。

（3）电控化。电控化是智能建筑的关键要素，电控化可以使工作流程得到简化，减少工作量，提升工作效率。

2现代智能建筑理念下建筑电气智能化设计方法

2.1建筑火灾自动报警及消防联动控制系统设计

高层建筑发生火灾时，要在短时间内逃生十分困难，为确保住户的生命安全安装火灾自动报警及消防联动控制系统，为人们的生命安全、财产安全提供保障。首先，在火灾发生时，及时关闭防火阀，接收相应的火灾反馈信息，及时将排风阀、排烟阀启动。第二，根据火灾的严重性进行广播，指导人员疏散工作，关闭防火卷帘。第三，通过建筑火灾消防联动控制系统让电梯处于首层状态，实时接收电梯反馈信息。第四，启动应急照明系统，并将非消防设备电源切断。第五，启动消防泵，及时将设备的运行状态反馈给控制中心【2】。在此基础上，尽量满足建筑要求，确保建筑火灾消防联动控制系统的有效性。

2.2建筑安全防范系统设计

在智能建筑电气系统中，建筑安全防范系统是重要的组成部分。较普通建筑电气设计而言，智能建筑电气设计在综合性、多元性、网络性方面有着严格的要求，这也是现代智能建筑电气系统发展的关键。对于建筑安全防范系统来说，需要通过门禁系统、视频监控系统、可视对讲系统等进行管理，用以保障居住者的人身安全和财产安全。在视频监控系统中，摄像机选型是关键，其中摄像机的清晰度是摄像机最重要的参数，并选择合适的摄像机的安装位置以及安装方式等以满足使用需求。同时结合门禁系统和可视对讲系统，以满足居住者对该建筑的安全需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3建筑综合布线系统设计

在智能化设计中，综合布线系统应用广泛，经过布线系统可以将各个组织连接在一起，实时传递相关的信息数据。在建筑综合布线系统的设计过程中，因布线系统十分复杂，故而在设计之前要分解、整理，明确各个布线系统的类型，这是设计的重点。如线路的走向可以分为水平、垂直走向，且线路的路径应留有一定的设计空间，防止管线交叉；管线交叉将给维修人员造成困扰，影响管线的正常运行。

在线路智能化设计中，为防止发生相互干扰的现象，应对线路的电源、功能进行合理分类，体现线路的针对性，避免混合干扰，使建筑线路的运行效果得到了全面保障，整个建筑电气智能化的设计质量显著改善。对高层住宅而言，线路设计应该按照竖井数量展开设计，按照高层建筑的规模、防火分区、供电半径等进行划分，全面分析影响因素，在根本上保证线路设计的有效性。一般情况下，在标准层中每隔60m设置强弱电井，并且布置在竖井布置区域中插座应该具有单独的回路，各个回路之间的插座数量不能超过10组。

2.4建筑智能照明系统设计

在智能建筑电气设计中，智能照明系统十分重要，通过智能化设计方式营造多元化多场景的光环境，达到节约能源的目的，体现建筑设计的绿色理念【3】。在照明系统中，包含多种照明设备，如：正常照明设备、应急照明设备等。在进行照明系统设计时，为达到统一管理的目的，需构建中央控制系统，对光源系统、控制系统进行优化设计，对灯具进行合理分配，合理利用光源。

在照明设计过程中，为满足不同场所的需求，则需根据不同的照度标准进行设计。卧室照明是局部性的，照度为20-30-50 lx；客厅的照度为150-200-300 lx；餐厅的照度一般设置两种模式，居家模式和会客模式，居家模式照度为100-150 lx，会客模式照度为300-500 lx。对于光源的选择，一般以暖白光LED灯为首选。在应急通道中应该设置应急照明设备，在发生意外情况的时候可以开启应急照明设备，确保人们可以快速撤离，保证人们的生命安全。

2.5远程处理设备的控制

对建筑进行电气智能化设计时，应从建筑电气工程的具体情况出发，建筑物结构应该满足用户的需求，并且与物业管理联系起来，以提升建筑的智能化水平。实现建筑电气设计的智能化，在本质上是为了让人们可以享受更舒适、更便捷、更安全的居住环境，设计对象涉及建筑的方方面面，如排水系统、空调系统、照明系统、供电系统、通信系统等，通过智能技术的应用进行实时监测，一旦发生异常的情况能够及时发出预警，及时消除安全隐患，为系统的正常运行提供保障。对于建筑电气智能化设计来说，通过自动控制系统、信息处理技术的应用，能够分析所有设备参数，对设备进行监控，确保将设备参数控制在正常范围之内。作为监控管理人员，通过全面观察该系统可以了解设备的运行情况，当某个设备存在参数异常，或者运行故障的情况下，监控系统会自动发出警报，工作人员可以根据故障位置解决故障。除此之外，在数据信息传输中，该系统可以保护信息的安全性，该方式被叫作为远程处理机制，用以全面控制建筑系统。

结语

综上所述，在建筑工程中，通过电气智能化设计可以提升建筑的安全性、稳定性。如今，智能建筑正处于高速发展状态，电气智能化设计也受到了社会各界的高度重视。电气智能化设计工作在保证建筑电气设计的规范性的同时，遵循客观规律，从项目的实际情况出发最大程度的满足电气系统各方面需求，提升建筑电气的可靠性、经济性，也为供电稳定性奠定坚实的基础。

参考文献：

[1]班天鹏.现代建筑理念下电气智能化设计[J].辽宁师专学报（自然科学版），2019，21（01）：88-90.

[2]夏仕龙.基于现代智能建筑理念下建筑电气智能化设计的思考[J].佳木斯职业学院学报，2018（09）：498.

[3]宋星，杨彦青.基于现代智能建筑理念下的建筑电气智能化设计研究[J].信息系统工程，2018（02）：136.

论文作者:郭凤群

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f9124941c3d57bdfa646ba8.html