# 标准化成型钢筋推广的意义论文_王萌, 赵文超, 袁磊强, 李宗华, 程如雪

摘要：在现代建筑工程中，钢筋混凝土结构得到了非常广泛的应用，钢筋作为一种特殊的建筑材料起着极其重要的作用。但是建筑用钢筋规格、形状复杂，钢厂生产的钢筋原料往往不能直接在工程上使用，需要根据设计图纸要求经过一定工艺过程的加工。随着国内建筑业的飞速发展，施工企业竞争加剧，施工成本逐渐透明化，而不断增加的人工费和材料费，导致建筑施工行业的利润空间严重压缩，各工序集成化发展渐成趋势。

关键词：标准化 成型钢筋 集中配送 效率 质量 成本

我国每年用于建筑行业的钢材占总消费量的55％左右，其中钢筋混凝土结构年用钢量约占建筑钢材总量的70％～80％，而可直接应用于施工的钢筋制品用量不足千分之几，绝大部分钢筋制品需要再加工后使用，因此成型钢筋加工配送市场巨大。

1.国、内外成型钢筋加工与配送的现状及趋势

1.1国外成型钢筋加工与配送现状与发展趋势

现代化加工方式实施商品钢筋配送是国外发达国家的成熟做法，也是新型建筑工业化、产业化发展的必然趋势。如今欧美等发达国家，每隔50～100公里就有一座现代化的钢筋加工厂（相当于钢筋超市），直接为建筑工程服务。市场已经较为成熟，相应的标准、规范十分齐全，管理到位，生产效率高、节约了人工成本。

1.2国内成型钢筋加工与配送现状与发展趋势

国内大部分建筑企业的钢筋加工仍然为土作坊式的传统模式，通过在现场设置钢筋加工棚进行钢筋配套生产，由于所使用的钢筋加工机械设备的技术性能、自动化程度、加工能力较低，故存在加工效率低下、加工质量和进度难以控制、材料浪费率高、加工成本高、劳动强度大、占地多、噪音大、容易发生安全事故等缺点，在一定程度上制约了工程质量的提高。

在《建筑业10项新技术（2017年版）》中，已将“建筑用成型钢筋制品加工与配送技术”作为单独子项，因此，建立钢筋集中加工厂，根据订单需求来生产钢筋，实现成型钢筋的商品化专业配送，是建筑业钢筋加工的发展方向。

1.3国内外建筑行业现代化施工发展的特征

商品混凝土配送、专业模板技术、钢筋商品化加工配送是国外建筑施工现代化程度的三个重要特征。

国内近几年在商品混凝土配送、专业模板技术上发展很快，但钢筋商品化加工配送发展缓慢，严重滞后。

2.成型钢筋加工与配送中心物流运作模式

从作业特点上看，成型钢筋加工配送中心属于加工配送型物流配送中心，在其物流配送作业流程中，仓储作业、加工作业及配送作业居主导地位。从服务的适应性上看，成型钢筋加工配送中心属于专业物流配送中心，它的配送对象、配送技术属于建筑工程行业范畴，配送中心专业进行钢筋成型加工、配送。成型钢筋加工配送中心运作模式是针对成型钢筋落后的现场加工模式提出的改进，两种模式下的物流流程截然不同。

钢筋现场加工物流运作模式：钢材供应商→钢材市场→各在建工地→现场加工安装；成型钢筋加工配送中心物流运作模式：钢材供应商→钢筋加工配送中心→各在建工地直接安装。显而易见，成型钢筋加工配送中心物流模式省去了经过钢材市场的这个环节，不仅物流流程得到简化，而且把小规模现场加工集中起来大规模加工，产生了规模效益。

3.成型钢筋加工与配送的作业流程

成型钢筋加工与配送的详细流程如图3.1所示。

图3.1 成型钢筋加工配送详细流程

4.成型钢筋加工与配送的优势

4.1节约成本

（1）钢筋加工配送中心辐射一定区域，能同时为多个工地配送成型钢筋，可进行综合套裁，提高了钢筋利用率，使钢筋余料最大限度得到的利用，节约了资源，降低了施工企业钢筋制作成本。

（2）采用自动化设备和先进的生产工艺后可减少2/3的工人数量其他综合管理费用。

（3）可在钢筋处于价格浮动波谷的时间段内进行集中采购、仓储，避免受钢筋价格上浮所造成的施工成本增加。

4.2提高质量

采用先进的钢筋生产设备及工艺、配备技术精湛的操作人员、实现全过程的加工质量跟踪、提供良好的售后服务等，这些措施均能很好的保证成型钢筋质量，有利于提高工程质量，可为施工企业创建优质工程打下良好的基础。

4.3缩短工期

（1）可实现钢筋提前加工备料，使用时领料配送，节约了施工现场建设钢筋加工棚所需要的时间。

（2）先进的的钢筋生产加工设备，自动化程度高，极大的提高了生产效率，且能够保障连续作业，可以有效缩短工程工期。

4.4简化管理

（1）为建筑施工企业减少了采购人员，钢筋加工人员，加工设备及维护、场租、因工程开竣工所带来的机械设备和原材料迁移所产生的费用，节约施工临时用地、节约开支，省去了现场管理流程。

（2）按照客户（即各项目部）要求运用钢筋信息化管理系统（如信息化运输全程监控系统、信息化运输数据存储系统等），进行钢筋成型加工，并对其进行包装或组配，运送到指定地点。整个采购、加工、仓储、配送过程易实现信息化管理，通过数据监控对加工成型钢筋作业情况进行实时监控，既能保证钢筋加工质量监管追溯，又可提高生产管理效率。

4.5提升品牌效益

减少了施工现场的工地噪音污染，确保了施工现场整洁文明，减少了不安全隐患，树立了施工单位现代化企业形象。

结束语

成型钢筋加工配送项目的规划与建设顺应了国家对钢筋集中加工、配送与管理的大背景，符合国家“十二五”节能减排战略规划，响应我国目前提出的绿色建筑行动方案的通知，推广成型钢筋的加工、配送意义极其重大，是建筑业发展的一个必然方向，具有广阔的发展前景和可行性。

参考文献

[1].住房和城乡建设部.建筑业10项新技术（2017年版）；

[2].混凝土结构成型钢筋应用技术规程.JGJ366-2015；

[3].赵文超.建筑用成型钢筋制品专业化加工与配送技术在建筑工地中的应用.基层建设.2019：25-27。

论文作者:王萌, 赵文超, 袁磊强, 李宗华, 程如雪

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3fa184daa69df7d9f1efa0d8.html