# 市政给排水施工中的长距离顶管施工技术分析高列强论文_高列强

摘要：随着近些年来我国城市建设的步伐逐步加快，我国公民对物质生活水平的要求也在不断的提升。而市政工程作为保障我国公民日常生活稳定的基础工程，一直备受社会各界的广泛关注，给水排水设施就是市政工程的关键环节，有着十分重要的社会作用。因此本文针对市政给水排水施工展开分析，尤其对其中长距离顶管施工技术进行探讨。根据我国现有的施工技术和管理体系，提出相应的优化措施，希望能够提升市政给水排水施工的整体水平，为满足我国城市公民给水排水需求贡献一份力量。

关键词：市政给水排水施工，长距离顶管施工，技术分析探讨，优化措施

一、给水排水施工工程

对于我国城市的发展来说，给水排水工程施工的质量，对于整个城市生活质量有着至关重要的影响，尤其是近些年来，科技发展的速度逐步加快，各种新型技术出现可谓是日新月异，这使得我国公民对物质生活水平的要求逐步提升，为了满足这样的时代需求，给水排水工程必须加快自身的发展，通过吸引各种新型材料和新兴科技的加入，使自身的施工更加科学规范，及时的更换施工设备，更换施工技术，使得自身的质量和性能大幅度提升，为满足人民需求打下坚实的基础。现代的给水排水系统不仅具有着成熟的理论知识体系，而且有着丰富的成功经验可以参考，尤其是对国内外成功案例的学习和总结，使得设计理念和施工环节优化进一步提升。主要从三个环节进行入手分析，供水，排水以及循环水。长距离顶管施工技术就是一种常见的却具有较高实用性能的施工技术，不仅能够使得市政给水排水施工水平大幅度提升，还能够减轻对施工技术的需求，降低施工难度，因此本文通过深度剖析顶管施工技术，希望能够为满足我国城市居民需求贡献一份力量。

二、施工技术优化的意义

以长距离顶管施工技术为例，通过研发这项技术并且不断的深化改革，优化其施工技术水平，能够使得市政给水排水系统这一项基础设施工作性能大幅度加强，而且施工更为简便，能够更加高效地整合我国现有的社会资源，还能有效地应对自然灾害，例如洪涝灾害等等。在我国相关部门的大力扶持之下，给水排水工程的施工质量稳步提升，健康发展的理念深入人心，但是由于我国发展速度较快，给水排水工程中仍然有许多的问题需要解决，例如相关设施建设不完善，排水给水设施，仍然存在着局部失灵的问题，还有某些地方因为后期修理工作不到位而无法充分发挥其社会意义，这些问题都需要解决，这也是施工技术优化分析的主要意义，通过优化技术，使得市政工程的成本下降，性能提升，从而达到城市健康发展的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、非开挖顶管施工技术

非开挖顶管施工技术主要指的是在施工的过程中不开挖或者是微型开挖等等这样对地下管线的铺设以及修复就需要更加严密的科学技术，在保障工程施工效率的前提下，尽可能地缩减施工成本，提高其经济性能，而且不会对周边的环境造成较大的影响，也不会迫使周围的建筑迁移，不对周围的交通造成影响。虽然这项技术出现的时间较为短暂，但是因为其不可替代的优秀性能，使得成为建筑给水排水工程施工的主要应用技术，其原理经过长时间的论证，已经具有了完善的理论知识体系基础。简单来说，自来水管道防腐处理灰浆喷射衬层法就是一种非开挖的施工方式。虽然这种施工技术近些年来才被人熟知，而且其技术还没有形成一定的模式，但是随着城市建设的速度逐步加快，这种技术的应用范围逐步扩大，但是国内仍然对这种技术存在着理解性的误区，人们往往认知为非开挖就是一种不开挖不挖沟的施工方法，但是这种工程技术在应用的时候一般都会进行挖沟工作。仅仅是地表挖开的，沟渠较为微小，某些工程确实不用开挖，这一点需要明确，其次，人们还认为非开挖技术已经超越了地质工程技术的范畴，这就导致了对非开挖顶管施工技术的认知误区，很容易导致其发展出现畸形。由此可见，为了保障长距离顶管施工技术发展的稳定，应该纠正市政给水排水工程，对非开挖顶管施工技术的认知误区，就这样才能够保障我国该市排水工程施工的健康发展。

四、非开挖施工方法

长距离顶管施工在采取非开挖施工方法的时候，需要从各个方面对自身的施工方法进行约束，只有这样才能够保障每一个施工环节的科学，规范。

4.1顶管施工法

顶管施工方法主要是指在进行施工之前，会利用穿孔施工技术，将顶套儿的钢管套入公共管道之内，这样顶入公共管道内的钢管会产生较小的施工噪音，而且对地表也不会造成较大的干扰。这样就能够保障，不会对周围的交通居民正常生活以及周围建筑的地下设施造成影响。施工方法也就是从地面开挖两个基坑井，将钢管从井内放入利用千斤顶进行持续的推动。从而让钢管儿从工作井的预留口传出，最后达到接收井的指定位置，保障整个管道的施工稳定进行。

4.2水平螺旋钻进法

水平螺旋算法是一种新兴的施工技术，它依靠螺旋钻头向内切削钻头传递压力和扭矩。并且利用电动机带动钢管从工作井穿到预留井。这样能够完成整一个施工过程，这种施工方法对地面的干扰也较小，也不会惊扰到土层的结构。主要应用于小口钢筋混凝土排水施工。但是这种施工方法具有着极为明显的缺点，那就是其螺旋钻杆儿的方向极难控制，而且不能形成极为有效的控制管道，这也导致了整个工程的施工精度受到了影响，很容易增添不必要的施工成本。

五、结束语

综上所述，随着我国城市建设的发展逐步加快，给水排水施工质量的要求也在明显提升，在这样的时代背景之下，必须对现有的给水排水施工技术展开分析，并且进行深层次的优化与改革，使得给水排水施工技术更加科学规范，保障工程施工质量和施工效率，这不仅能够推动我国市政工程的稳定发展，也能满足我国城市居民给水排水需求，为城市健康稳定运转贡献一份力量。

参考文献：

[1]常文婷.市政工程质量中给排水设计常见问题与对策研究[J].中国石油和化工标准与质量,2019(19)

[2]庞树玉.研究市政道路给排水管道施工的常见问题及应对措施[J].现代物业(中旬刊),2019(05)

论文作者:高列强

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3fb88f04246ae56bf778528e.html