# 浅谈电子电路故障排除的基本方法和技术论文_于海宁

黑龙江机械制造技工学校

摘要：电力在不断的发展，人们的生活水平在逐渐的提升，在整个使用的过程中需要将整个电子电路故障排除工作做好，保证电子设备工作的顺利进行。在电子设备运行的过程中，经常会出现电子电路故障，电子电路故障的排除工作是极其重要的，在电子电路的排除工作中，需要掌握相应的方法，这样对整个电路的运行有着很大的关系，保证整个电子设备顺利运行。

关键词：电子电路；故障排除；基本方法；技术分析

电力事业在不断的发展，现在有很多的电子设备产生，电子设备要想顺利的使用，就要重视电子电路出现的故障问题，只有将这些故障解决好，才能保证整个电子设备的顺利运行，电子设备在使用的过程中，经常会出现故障，这些故障需要通过相应的故障排除方法才能解决，在这样的情况下，就可以将电子设备电路故障排除，在排除之后也要进行相应的检查，这样对电路的正常工作是非常有利的。

一、电子电路故障出现的原因

（一）内部原因导致的

内部原因导致的电子电路出现故障，在电子电路出现了故障的过程中，内部原因占据了很大一部分，在这些内部原因的分析中，应该重视内部设备中出现的一些元件，这些元件可能会出现老化，如果这些元件出现了问题，那么就会导致电子电路设备中的电阻出现偏差，电阻在电子设备中占有着很大的作用，电阻也会导致电子设备出现故障，在电子电路出现故障的过程中，需要进行及时的修改，除此之外，电子设备中的晶体管如果出现了击穿就会导致电子设备的电路出现故障。电子电路出现了故障的时候，如果电子设备中的一些元件出现了漏电的现象，那么就会导致整个电子设备无法得到应用。电子设备在工作的过程中也会出现接触不良、部件松动和线断的现象，在这样的情况下就需要进行电子设备的连接，在连接的过程中，也要将电子元件维修好。在电子设备出现故障的时候，就要对电子设备进行基本的处理，在这样的影响下，及时的排除故障，保证电子设备的顺利使用。

（二）外部原因导致的

电子电路也会由于外部原因导致故障发生，在发生故障的时候，有极大的可能是由于人员使用的问题，使用的人员不是专业的人员，这样对其中的一些线路和元件并不了解，这样就会导致设备出现运行上的故障，导致整个电路出现极大的问题，对电路有着很大的影响，在这样的情况下，就需要对电子电路进行故障的排除。除了上述的原因之外，还有可能是由于电子设备没有进行定期的保养导致的，电路的部件也会出现生锈的现象，这样就容易导致电子电路出现故障，

二、电子电路故障处理方法

（一）不通电观察法

不通电观察法在电子电路故障排除的过程中使用的较为简单，不通电观察法就是指电子设备在不通电的时候，利用感觉进行故障的判断，可以根据手摸、耳听、鼻闻和眼看的形式进行观察，这样可以对相应的电子设备进行基本的观察，将获得的信息传达到大脑中，这样就可以进行研究分析，在使用的过程中，需要对显示装置进行优先检查，之后就是各类的电子元件，例如开关、电源线、电表、显示装置和电源插口等，观察这些元件是否会发生断线、卡阻或者是松动的现象，最后就是对设备的内部元件进行检查，设备的内部元件主要包括：变压器、插件、电路连线和排气风扇等，这些元件的使用也会出现故障，主要是观察这些元件是否有发霉、烧焦、接触不良、脱焊或者击穿等现象，一旦发现此类现象，必须对电子设备及时进行修复，让电子电路的运行恢复正常。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以电脑死机为例，一般电脑死机有可能是硬件故障或者软件故障，软件故障可能是由于病毒入侵，电脑因硬件故障导致死机时，可将电脑开机，平放地面，仔细观察CPU散热器，若扇叶停止转动，CPU发生故障，只要更换CPU散热器，设备可正常运行。

（二）信号追踪法

信号追踪法一般要使用示波器，其做法是将适当频率的信号接入到电路输入端，根据信号的级别，由前至后对信号波形的变化用示波器进行监测，当发现某一级的信号变化幅度较大时，可大致判断该级出现故障。在使用该方法检测电子电路故障时，应断开系统的反馈回路，避免检测时发生某个器件出现故障，回路中到处是故障的现象。由于信号追踪法准确检测电子电路故障的效率较高，广泛应用于动态调试中，是一种较常用的监测电子电路故障的方法。

（三）比照法

比照法又称对比法，在运用对比法进行检测电子电路故障时，应对照电子设备在正常工作时的各类数据，比如电流、电波频率、电压以及波长等，将这些数据与发生故障的电子设备进行对比，判断发生电子电路故障的位置，分析导致电子电路故障发生的原因。对比较简单的电子电路故障的排除和检测，此法较为合适。

（四）分割法

为了能够准确找出电子电路发生故障的部位，切断部分电路，或者拔出部分线路的某些插件，缩小查找电子电路故障发生的范围，分隔出电子电路的故障部分，这就是分割检测法。比如，如果电子设备的电源短路了，可切断电源的负载分区，准确找出发生故障的部位，或者对线路关键点进行测试，细化故障范围，确定故障发生的位置。

（五）通电观察法

通电观察法是在电子设备系统通电时，凭感觉判断电子电路故障的位置，并分析其原因，其前提是利用不通电观察法先对电子设备进行检查，找出在未通电情况下没有检查出的问题。通电观察法比较适用于对烧熔丝、冒烟、跳火等电子电路故障发生的位置进行检查以及对故障发生原因的分析，在利用通电观察法进行检查电子设备时，经常采用逐步加压法。

（六）替代法

替代法即元件替换法，比较适用于微小型电子电路故障的检查，比如电阻部件发生热变化、电容漏电等。采用元件替代法对电子设备进行检测时，首先必须对电子电路故障发生的大致范围已经有所判断，然后用合格的正常元件将可能发生电子电路故障的元件逐一替换掉，当将元件更换掉之后，电子设备能够正常运行时，可判断是被替换的元件已经损坏，引发了电子电路故障。

（七）旁路法和补偿法

旁路法是生活中最常见的检测方法，它实际上是简单的电路应用，即将符合规格的电子元件或者是相同型号仪器连接在已经进行短路的测试部件上，观察电子设备是否正常工作，如果电磁波没有出现异常，可判定这类元器件发生了故障。相对于旁路法，补偿法对电子电路的检测比较精密，当电子设备发生寄生振荡时，可选择电子电路中的合适部位，将电容器与地短路，通过观察发现没有振荡现象时，可判断上段电路或者该段电路就是发生振荡的位置。

三、结论

在社会经济的迅猛发展下，人们生活水平不断提高，电子设备的应用已经非常普遍，电子电路出现故障的现象时有发生，发生故障的原因有简单的也有复杂的，常见的就是外因和内因。为了让电子设备能够正常运行，在发生电子电路故障现象时，维修人员必须能够及时对其进行检查，排除故障，提高电子设备的工作效率。

参考文献：

[1]吕虎.关于电子电路故障成因及检测方法分析[J].科技专论，2013.

[2]王敏.电子电路常见故障的诊断及处理方法[J].电子技术，2013

论文作者:于海宁

论文发表刊物:《基层建设》2016年26期9月中

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3fe3a48900e8b1848da88d16.html