# 光纤通信网络优化论文_余洋

余洋

国网黄石供电公司 435000

摘要：近年来伴随着黄石电网的发展，每年新增变电站和用户站点逐年递增，通信网络所带业务已经不仅仅是局限于传统通信业务，目前通信网承载业务有：管理信息系统、供电营销系统、变电站视频监控系统、数据通信网网管系统、通信电源监控系统、保护用PCM设备网管及监控系统等数据业务、多媒体会议、因特网接入业务等多种业务。黄石通信网络是在2001年建成，伴随多年的发展，该网络出现在加入新的站点或本站点扩展业务时，出现交叉时隙超出计算范围等告警信号，造成通道阻塞和通信故障。网络发展陷入瓶颈状态，无法满足电网发展对通信网的要求，为此本文对现有通信网的优化进行了具体探讨。

关键词：黄石电网；光纤通信；网络优化

一、黄石市光纤网络通信发展现状

黄石城区的光纤环网电路，始建于2001年，全网共计46个站点。主环网为622M光端机设备，由11个站点形成主环，在环网上绝大多数站点带有分支链路，支路站点23个，理想状态下最大流量为252个2M颗粒；子环网为155M，共7个站点，支路站点5个，理想状态下最大流量为63个2M颗粒。组网结构为两环相交。黄石主站设有两套622MSDH设备（以下简称设备1和设备2），采取背靠背连接，由于设备2是最近投运只带有调度数据专网很少的2M业务，环上大部分2M业务流量涌入主站设备1。随着通信业务的发展和站点的不断增加，主环不断扩大，主环上的设备1还有下变、板变带有多个光方向的枢纽光端机由于处理业务量过大出现通道阻塞现象。

二、黄石市光纤网络通信主要问题

1.部分资源管理不合理，造成一部分资源浪费

2001年初建该通信网络时，我们对站点2M颗粒安排做了初步规划，220KV变电站安排12个2M颗粒，110KV变电站安排6-8个2M颗粒，用户站和营销站点安排2-4个2M颗粒，为了今后可能出现的业务需求和必要的备份做准备，这就会使部分2M资源闲置，造成了一部分通信资源的浪费，但因专责技术工作负责人会定期核查通信资源，根据实际需求量做适当的调整。

2.机房灰尘，引起电路故障

灰尘过大，会使电路板出现短路现象，造成设备停运或使某个端口故障造成通道不通[1]。但我们检修人员都会对设备定期除尘，杜绝此类事故发生。

3.环网容量有限，不能满足越来越多的业务需求；

一个622M环网理想状态可传252个2M颗粒，随着通信业务的发展和站点的不断增加，主环上业务流量成倍数关系递增，然而带宽有限，越用越少，无法适应今后业务的发展需要。

4.通信设备陈旧，容量较低，交叉能力不足；

主站设备1是速率为622M、时分交叉能力为16*16的S360设备，622M带宽不高导致传输流量受到限制，由于全网主要流量涌入主站设备1，并由设备1同时进行空分交叉和时分交叉，超出了16*16时分交叉范围，从而造成通道阻塞。（空分交叉就是一条路一人专用；时分交叉就好像是一条路可多人用，但要按时间分段用[2]。）

三、电力通信网络的优化设计实施

1.实施方案

1.1黄石主站新增1套2.5G设备，只作为光板间光信号的空分交叉。

1.2将设备1和设备2下挂到新增的2.5G网元下，环上所有到主站的2M业务都分摊到设备1和设备2上，通过光板到电路板进行时分交叉。

1.3黄石主站2M接口全部重新分配，外围站点原配置的2M业务接口保持不变。

1.4将原来的1个622M的通道保护主环改造为三个622M的通道保护环。

1.5网管软件版本由E100升级为E300，增强网管监控、操作维护能力。

2. 实施步骤

2.1我QC小组细致分解优化网络过程中的每一个步骤，经过几个月的方案制定，几十次的修订方案，最终本方案通过了省信通中心总工程师审核后付之行动。我们此次只对主环进行优化，请看图2是原网络中除去链路后的主环，利用SDH设备环网通道的保护机制，在主站将主环一端断开，将新的2.5G设备接入，再将设备2下挂到2.5G设备上，网络如图3所示：

2.3确认上述电路正常后，将设备1与主环脱离下挂到黄石2.5G设备上，主环光缆接到黄石2.5G设备上，此时环路全部沟通，网络如下图所示：

2.4由于实际缆路资源的限制，有些站点成为多环相交的枢纽站，如下变和板变，并且此两站下挂了多条链路，下变和板变也已经形成瓶颈，我们将此两站设备进行升级处理，由622M设备升级为2.5G设备。将下变和板变用光路直连就此形成2.5G骨干网。网络如图6所示：

3、优化成果

我们通过本次的QC活动对本通信主环网络进行了合理的优化和通信方式的完善后，优化后的通信网的时分交叉能力达到了32*32，可带1008个2M，是以前622光环网的四倍，大大提高了黄石通信系统的承载业务能力。在实际中，优化后的黄石电力通信系统又陆续增加了集控中心、猫矶港、车桥变、汪仁变、前进变、龙泉降、冶钢电调等通信站点，这在原网络是无法进行的，由于网络的优化改造合理，大大提高了通信网络带负载的能力同时提高了通信质量，使通信网络安全性与资源利用率得到较大提高，也为自动化、调度数据专网、会议电视、输变电和营销系统提供了更为安全可靠的信息传输通道，最重要的是，优化后的网络通信资源能满足今后几年内的业务增长需求。

4、巩固措施

1.进一步完善通信网扩容后的工作状况，提高系统运行的安全可靠性。

2.加强运行维护人员的培训，使其能够熟练掌握该网络。

结语：

光纤通信网络优化满足了电网发展的需求，提高电网通信质量，使网络可靠性、安全性与资源利用率得到了明显的提高，满足了电网不断增长的传输业务需求，这不仅有利于充分发挥通信调度的设备调度管理职能和通信业务培训职能，还可以进一步提高黄石电力通信网的运行和管理水平，提升为电网调度服务，为电网建设服务，为用户服务的能力。

参考文献

[1]王旭东,陈璐. 浅析通信网络优化与安全[J]. 网络安全技术与应用,2014,06:158+161.

[2]龚才语. 通信网络优化与提升探讨[J]. 信息通信,2013,03:232- 233.

论文作者:余洋

论文发表刊物:《探索科学》2016年4期

论文发表时间:2016/8/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3fe4da3341096bf79210eb57.html