# 建筑节能新技术在工民建中的应用研究论文_缪海军

南通华安建筑装饰工程有限公司 江苏省南通市 226000

摘要：这些年来随着工民建的发展，工民建施工中越来越多的应用到新型技术。建筑节能新技术在工民建施工建设中应该得到大力的推广和应用.在不同地区的实际应用中，要结合当地的气候环境特征，使节能技术与建筑设计和施工建设有机结合，并不断创新出富有地域特色的节能技术，研发和应用新型节能建筑材料和工艺，适应科技进步和时代发展的潮流，推动建筑节能减排事业不断向前发展.本文对建筑节能新技术在工民建中的应用进行了分析。

关键词：建筑节能新技术；工民建中；应用

1工民建节能的重要价值

能源短缺问题日益严重，世界性的能源危机来临，社会各界迎来了一股节能环保的潮流，人们越来越关注环境质量，环保意识有了显著的提高。我国的国策就是走可持续发展道路，倡导资源优化利用。建筑业对我国经济发展的重要性众所周知，由于过去工民建工程会耗费大量能源，工民建工程使用节能技术就是顺应这一潮流，能有效缓解能源危机。节能技术的应用不仅能够节约能源，为社会带来更大的经济效益，促进社会发展进步，还能有利于建筑业的改革，使其严格遵循科学发展观的要求。如果真正实现突破，进而推广开来，那么对建设节能型建筑、绿色建筑就有重要意义。与此同时，节能理念的完善和对新材料的使用，对建筑质量的提升也会有显著作用。

2建筑节能新技术在工民建中的应用

2.1建筑物表面采光技术

对自然光线的有效利用是建筑物表面采光技术应用的常态，有直接和间接利用两种方式。直接利用的主要形式是传统的侧面采光，但其所受的采光空间局限性很大，所以在建筑施工中人们使用的多为间接利用，它为建筑物提供的自然光线覆盖面比较广，并且光线质量和舒适度都在很高的水平上，建筑物所带来的能源消耗也很低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2太阳能应用新技术

2.2.1被动式采暖利用

冬季太阳直射南半球，太阳高度角低的特点，通过建筑自身的构架特点收集光线、储存热量和向室内空间释放热量的一整套采暖系统称为被动太阳能采暖.该方法在建设中就将太阳能的利用考虑在内，使得房屋建设和太阳能利用有机结合，具有显著的节能效益.依照获取太阳能方式的不同，被动式太阳能采暖系统可分为直接受益式、间接附加式和TrombeWall式三种.

直接受益式是指室内构件将透过窗户进入房间的太阳光进行吸收，当室内气温低于构件时，这些构件就将吸收的热量释放出来，利用热辐射使整个房间的温度上升，达到采暖效果.室内的地板、墙面和家具等都是吸收热量的构件，这种方法无需额外设施就可以完成热量的收集和释放.该方式构造简单，房间升温较快，投资少管理方便，易于推广和应用.间接附加式是在建筑南侧附加阳光间，阳光间南侧安装大面积玻璃来收集太阳光，利用太阳能对阳光间的空气进行加热，阳光间的热量通过通风口传递到相邻房间，从而达到热交换传递采暖的目的.阳光间作为收集和散布热量的中转站，对热量进行缓冲处理.夜晚可以关闭通风口来切断热量交换，从而减小室温的波动.除了捕获热量外，阳光间还可以种植花草，供人们活动使用.TrombeWall式，TrombeWall是一种利用建筑物外部围护对热量的吸收贮存来进行采暖的方式.该方式使用涂有深色涂层的墙面作为向阳集热面，吸收太阳光的热量并减少辐射散失热，白天吸收热量，夜晚时放出热量，从而达到温度调节作用.白天阳光照射时，集热外墙面外玻璃或塑料薄片间的空气层被加热，通过通风口将热量从集热墙顶部流向室内进行供暖；夜晚时集热墙体内部存贮的热量通过通风口进入室内，开始释放热量对室内进行供暖.

2.2.2窗的集热采光

窗户是收集太阳光的重要部件，短波辐射作为高温辐射源可以透过玻璃射入室内，热量在室内通过各种设施的吸收从而成为新的低温热源.低温热源释放出的长波辐射不能穿透玻璃而被阻挡在室内，使室内气温不断上升，因此实现了保温功能.窗的集热采光方式分为直接受益窗和双层玻璃加百叶窗两种[4].直接受益方式不需要额外的集热设施，构造方式简单易于实施，与建筑物结构相似，施工建设灵活方便.落地窗模式是将门与阳台向南面的窗户改为一体化的落地窗，增大透热的面积，浅阳台可以使房间充分接收到太阳辐射而直接得到热量.低窗台模式的设置是将窗台、窗户、上檐的空间围合，立面造型丰富，结构设置简单.冬季可以将更多的辐射引入室内，夏季可以利用上檐将强烈的太阳辐射遮挡在室外.双层玻璃加百叶窗方式是在双层玻璃中间增设威尼斯窗镜，该镜是弧形反射镜，可以有效聚集太阳光，提高太阳能的收集率.玻璃外安装了百叶窗，可以灵活调节角度，冬季可以反射引入需要的阳光，夏季可以反射阳光到室外.此外，百叶宽度为百叶间距的2倍，以保证采光效果.

2.3屋顶节能技术的应用

屋顶是一个建筑物中非常重要的围护结构。房顶的保温、隔热处理是建筑物节能是否做好的重要标志。有的建筑采取尖顶的设计，为的是减少太阳光的直射以起到隔热保温的作用。但也有不利的方面存在于这种设计中，那就是在一定程度上阻碍了屋顶功能的开发。所以很多的建筑物采用的是在房顶设置保温层的方法来隔热保温，也能更多的使人们体验到屋顶的新功能。隔热层的设置一般采用在防水层下填充导热系数小的轻质材料，如玻璃棉、膨胀珍珠岩等。人类的智慧使屋顶的利用更加宽泛，也更加符合人与自然和谐相处的环保理念，如将屋顶设计成草坪或花园，不但能隔热保温，还更加环保。

结束语

总的来说，随着现在社会的不断发展，科学技术的不断进步，在现代化的建筑发展模式下，节能技术已经越来越多的被应用到建筑施工的各个环节中去，可以说已成为现代建筑的一个重要组成部分。对现代建筑企业而言，节能技术的有效使用，不但能够推进工程建设的社会效益和经济效益，而且对建筑工程施工技术的进步有着巨大的推动作用。只要建立一个良好的市场环境，更加鼓励新型技术的创造和研发，将来必然会有更多的新型技术被创造出来。这些创新技术将为建筑行业的发展提供强大的动力。

参考文献：

[1]刘兵.刍议节能施工技术在工民建建筑工程中的应用[J].建材与装饰,2015,49:15-16.

[2]王成国.简析节能施工技术在工民建建筑工程的应用[J].黑龙江科技信息,2015,03:114.

[3]林皓.工民建建筑工程中节能施工技术的应用探析[J].江西建材,2015,17:73.

[4]姚冲.探究节能施工技术在工民建建筑工程中的应用[J].经营管理者,2015,18:333.

[5]罗秀清.节能技术在工民建施工中的应用研究[J].企业科技与发展,2015,17:115-116.

论文作者:缪海军

论文发表刊物:《基层建设》2016年24期8月下

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3fe96db1d88ae82ef707e081.html