# 变电运维技术在电力系统中的应用分析论文_董文韬

国网古县供电公司 山西古县 042400

摘要：现代社会当中，电能已经成为人类社会发展必不可少的能源，尤其是在当前我国经济转型发展的关键时期，电能的需求更是日益扩大。因此，如何做好电能的供应工作，全面满足人们生活和经济发展的电能需求，助推供给侧结构性改革，就显得意义重大。而变电运维技术作为电力运行系统中的一个关键环节，其稳定的运行是保障电力系统可靠性的重要基础。

关键词：运维技术；电力系统；变电运维

1变电运维技术的特点

电力系统的运行从某一种角度来讲其本身十分繁琐复杂，另外变电设备的型号和性质以及大小等方面也都各有不同。所以对于变电运维技术来说，现阶段主要可以拆分为四方面特点。首先，维护管理的变电设备一般都比较多，还需要倒闸操作。[1]其次，在实际进行运维管理的时候，难度会加强，而且本身的工作也十分枯燥乏味。再次，很多变电设备随着使用时间的增长，会经常出现一些故障，让工作量极大的增加。最后，对相关管理人员的要求也比较高。

2变电运维技术的具体应用探讨

2.1在变电线路开关故障中的应用

变电线路开关故障是变电设备中较为常见的一类故障，最为常见的就是跳闸故障。在处理这类问题时，变电运维技术人员需要首先进行线路的测定，找到出现问题的电力线路，而后抵达跳闸的线路开关处，对开关的动作报告材料展开严谨分析，结合故障录波数据，分析之后，形成线路故障调查报告，将报告递交给电力调度人员，检查涉及到的变电设备，继续上报检查信息，根据调度员给出的指令来展开故障处理工作。

2.2接地线装设

接地线有十分重要的作用，人身安全会受到接地线装设的直接影响，一定程度上避免突然来电产生的事故。突然的来电会被接地线感应到，并把其中大量的电压以及电荷都有效地导入到大地[1]。在实际操作的时候，全面操作主要是为了更好地保证接地线安全。此外，相关安装人员也应该保证自身的安全，实际操作的时候要将绝缘手套戴好，不能和线路直接接触，避免出现意外事故造成人员伤亡。

2.3在三侧开关故障中的应用

相较于变电线路开关故障，该类故障具有一定的复杂性。变电运维技术人员在找到重点检测目标的基础上，对油箱的使用情况进行确认，避免漏油问题的发生。同时，做好二次回路的检查工作，明确是在二次回路出现的问题还是在主变本体出现的问题。若发现出主变本体油箱内故障是造成主变本体保护动作后，应及时向当值调度员进行汇报，把出现故障的主变进行冷备用转换，经过相关专业检修人员处理后，把故障排除后再进行使用。[2]当主变出现零序过压保护时，变电运维技术人员应当首先明确零序过压是在哪一侧，然后来检查主变该侧的套管与引出线，在主变零序发生过压保护后，若发现故障是由于主变接地或其某一次引出线发生接地引起的或出现主变可以正常工作，而系统却工作不正常时，应在调度命令的指导下对该主变做相应处理。当主变出现差动保护动作时，变电运维技术人员应当重点检查主变各侧开关CT后边的电气设备，主要包括各侧开关CT、刀闸、母线桥、主变两侧套管与引出线以及主变PT、两侧避雷器等。当确定是由某一设备导致的问题后，第一时间要把相关情况向调度员报告，并把出现问题的设备进行冷备用处置，当相关专业人员进行修复，确保问题排除后再进行投入使用。

2.4主变低压开关跳闸处理

主变低压开关跳闸这通常都是由两种原因造成的。首先，如果排除其他各个线路都没有任何问题的话，那么问题就一定是出现在了母线上，当遇到这种情况的时候，必须仔细检查母线和它的开关。另外，在实际检查相关设备问题时，不要对母线进行供电处理，以更好地避免意外。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果开关出现了问题，那么就要严格检查二次回路，看是否存在短路和接触不良或是断线等情况，如果这些情况出现了其中任意一种，那么就会将二次回路烧断，之后逐渐的将线圈烧毁，导致主变低压开关跳闸。不管主变低压开关跳闸是什么原因引起的，都必须及时找出问题，让专业人员处理，避免这种现象的发生。

3变电运维管理

3.1优化运维管理制度

电网运维实际操作中时常会出现一些对电网运行产生阻碍、危害操作人员人身安全的问题，细细想来，这些问题的产生往往与管理制度不够合理、管理方式落后有关。因此，维护电力系统的稳定和安全必须从电网变电运维管理制度入手，首先对电力企业的基础设施建设予以重视，加大建设力度，充分发挥互联网的优势，提高电力企业的系统信息化水平，实现电力系统的信息化管理，便于及时掌握、即时处理变电运维过程中产生的各种问题，实现规范化电网变电运维管理的同时，也能使经济效益得到有效保障，最大程度地发挥电力资源的利用价值，促使电力企业持续稳定的发展。

3.2提高工作人员的专业素质

鉴于变电运维工作中存在的风险性较大，随时可能面临突发状况，在电网变电运维管理中，必须提高工作人员的专业素质，增强其风险意识，建设风险意识强、认真责任、专业水平高的变电运维技术人才队伍[3]。综合考虑各电力企业的实际运营状况，定期组织工作人员进行相关专业的知识技能培训，在熟练掌握技术的同时，增进技术人员的相互交流学习，达到提升技术水平、增强专业素养的目的。除此之外，还要注意降低电力企业变电运维人才队伍的流动性，使变电运维人才队伍保持稳定状态，便于实现电力企业的规范化管理，为电力系统的稳定运行提供保障。

3.3强化智能化变电运维技术的安全性与稳定性

针对智能化变电运维技术在安全性和稳定性存在的问题，相关的技术措施可以从三个方面来考虑：（1）当设备处在运转状态时，可以在使用微型机器的条件上把电压关合闸与电波图相结合，在时间确定的前提下保证电压稳定。（2）使用微机手段，适时的对处于运行状态下的相关设备进行检测，及时的发现问题，并针对性的进行解决，从而将问题控制在萌芽状态。（3）实施自我监测，要对智能化变电运维体系实施全面监控，尤其是对断路器的监控，一旦监测到问题，要第一时间进行系统报警，同时及时联系相关的维护人员，在使用断路器系统的基础上，再利用智能控制器对智能二次设备进行更精确的数据检测，为运维系统运行的稳定性奠定良好的基础。

3.4完善运维技术管理措施

电网变电运维技术管理措施的进一步完善是电力系统稳定运行的必要条件，相关管理部门除了需要重视安全教育，以比较有代表性、较为常见的变电事故作为范例进行安全问题相关知识的讲解，明确安全事故处理办法，确保企业安全生产，还要加强变电运维一体化工作模式的建设力度，通过适当的奖惩方法，将电网变电运维工作中的相关责任落实到位，促使企业实现安全生产的目标。

结束语

随着社会经济的不断发展，人们对电力的依赖性逐渐变大，电力的稳定运行受变电运维的影响。要提高变电运维的工作质量和效率，就必须全面分析运维技术变电故障的成因，促进电力系统的稳定、安全进行。

参考文献

[1]魏健.关于电力系统中变电运维技术的探讨[J].中国战略新兴产业, 2017(44):211.

[2]郭洋.浅析电力系统中变电运维技术[J].中国战略新兴产业,2017(36): 178.

[3]蔡芙蓉.电力系统中变电运维技术探讨[J].山东工业技术,2017(08): 169.

论文作者:董文韬

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3ff6d1aef02e7a6fb66735eb.html