# 框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用论文_李林凯

身份证号码：37078119870827XXXX

摘要：近年来，因为地震等自然灾害频发的因素，人民群众非常重视建筑结构的稳定性，并且非常看重科学施工。框架剪力墙是一种常见的结构形式，高质量的框架剪力墙作业是工程项目开展过程中非常关键的一个环节，要求作业人员能辨识框架剪力墙的具体类型，并采取正确的作业方式。

关键词：框架剪力墙；建筑；施工技术

1 框架剪力墙结构概述

1.1 框架剪力墙结构内涵

框架剪力墙结构是将框架技术和剪力墙技术有机结合起来，并通过铰接与和刚接技术连接梁柱而形成的一种具有较强稳定性与可靠性的承重结构体系。这类结构建筑工程不但能留出更加灵活的建筑空间，以满足建筑物多样化功能需求，而且与其他结构类型相比，框架剪力墙结构还具备较强侧向刚度，可有效控制墙体变形问题。一般来说，采用框架结构的建筑物变形都表现为剪切型，即下部结构变形幅度较大，上部结构变形幅度较小。采用剪力墙结构的建筑物的变形表现为弯曲型，即下部结构变形幅度较小，上部结构变形幅度较大。框架剪力墙结构恰好有效综合了框架结构和剪力墙结构优点，并弥补了二者存在的不足，表现出承重性强、灵活性高等优势。

1.2 框架剪力墙结构主要特点

1.2.1 抗震性能

与剪力墙结构体系相比，框架剪力墙结构体系变形性能要好得多；剪力墙结构本身延性较差，但框架结构却具有较强延性，二者相互结合后，便能进一步提升自身延性。与此同时，框架剪力墙结构抗震性能也比较好，这主要是由于该结构体系具有若干道抗震防线，在遇到低等级地震时，主要由剪力墙结构承受荷载；在中等级地震作用下，由剪力墙和框架共同承受荷载；在遇到大型地震时，刚度较强的剪力墙可作为第一道抗震防线，伴随剪力墙结构开裂，其刚度会逐渐下降，此时则由框架发挥维持结构稳定性、防止结构坍塌的作用。

1.2.2 受力特点

框架剪力墙结构主要是由剪力墙与框架这两种不同抗侧力单元构成的，这两种抗侧力单元受力与变性特征存在较大差异。其中，框架变形主要以剪切型为主；剪力墙变形主要以弯曲型为主；而在框架剪力墙结构中，剪力墙与框架结构通过楼盖连接起来，共同承担变形力。

2框架剪力墙结构所表现出来的性质在建筑工程中的反应

我国的建筑工程已经广泛的采用了框架剪力墙结构，通过建筑工程大数据的分析，我们充分提取所需要的信息以及资料，可以直接或者间接的得出一些相关性质的结论。通过建筑设计的结构性质分析，可以总结出以下的三个维度：

（1）主体结构的受力情况是如何的反应到框架剪力墙上的。建筑单体采用框架剪力墙的都是通过钢筋混凝土的配置形成我们结构中的框架以及剪力墙。通过一定的力学性质测验，我们可以很快地得出一些结论：框架剪力墙的结构有很好的水平承载能力以及抗压、抗弯能力。当结构受到外部的挤压时，其结构单体发生位移的可能性非常的小，即使发生一定程度的位移，也是不太显著的位移。所以，采用新型的结构与传统的结构有着非常巨大的差异。但它们相反的情况是，关于框架剪力墙结构的上部位于区域的接触外侧，会产生显著的位移变化。所以，在建筑结构的实际工程中，框架剪力墙结构不仅承担了来自外部压力的直接的挤压，在结构的内部也同样的有相当大的附加的水平力。正是在这样因素的影响下，框架剪力墙结构和地面的是一个相互垂直的关系，而且所呈现出来的变形力度是上面大点下面小点。

（2）抗震特征在框架剪力墙结构中的实际特征以及表现出来的效果。我们的工程都是根据实际的工程指标中框架剪力墙结构所承受的力来进行推算的，我们在实际的计算测控中充分的运用到框架结构的刚度以及其本身的稳定度来综合考虑。需要引起注意的是，我们的实际工程中对框架剪力墙结构性质的测定是在全面分析整个系统的基础上做出的，我们对建立起框架剪力墙结构进行统筹的设计时，只有采取多方的意见才能最终的确定建筑工程的一些具体的抗震级数。

（3）建筑物结构的刚性特征：特别分析框架剪力墙结构。经过大量的实验证明，我们的框架剪力墙结构以及普通的框架结构它们在应对外物的受力时体现出来的特征是基本相似的。我们在设计相应的数据时也考虑了诸多的因素，比如：当物体的受弯程度达到一定的限额时，他们在刚度上会产生比较明显的变化[3]；并且，当它们的受弯程度达到顶峰的时候，建筑框架结构承受的刚度会遭受毁灭性的打击。我们在实际的设计以及建设的阶段只有严格的把控一些阶段才能最大的限度上减少事故的发生。

3框架剪力墙施工技术的应用

3.1测量技术

在使用框架剪力墙结构时，很重要的一个工具就是建筑的控制线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由专业的测量员放出建筑的控制线，然后再根据控制线逐步把剪力墙或柱子放出来，确保位置的准确性。本工程采用内控法，就是在各建筑物内做内控点（每个单元设2个内控基准点），埋设在首层相应偏离轴线1米的位置。基准点的埋设采用10cm×10cm钢板，中间刻划十字线，钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢，作为竖向轴线投测的基准点。基准点周围严禁堆放杂物，向上各层在相应位置留出预留洞（15cm×15cm）。竖向投测前，应对钢板基准点控制网进行校测，校测精度不宜低于建筑物平面控制网的精度，以确保轴线竖向传递精度。

3.2钢筋工程施工

钢筋工程施工是建筑施工过程中较为关键的环节。钢筋工程施工前期应做好准备工作，需要重视对钢筋材料的采购。建筑施工对于钢筋材料的要求较为严格，因此，要保证钢筋材料的质量，同时确保钢筋材料的种类、规格、形状等应符合施工设计要求。做好前期的准备工作，是保证后期施工质量和效率的关键。钢筋工程施工过程中钢筋的节点较为紧密，容易导致钢筋发生位移。为了对钢筋进行固定，保证其稳定性，需要做好以下几点工作：（1）采用固定箍筋框，施工单位通过采用箍筋框器具对钢筋进行固定，可以有效防止钢筋移位，保证剪力墙的稳固。（2）重视钢筋梁柱节点。钢筋是施工中的主要材料，由于钢筋的长度有限，因此，在施工过程中应注意钢筋的连续性，同时，要注意节点位置的确定。为了保证施工过程中节点选择的精确性，在施工过程中需要采用计算机技术进行画图放样，通过放样模板为施工提供指导。（3）重视施工的流程性和规范性，对关键事项要自下而上地进行审批，严格按照专业人员的要求操作；同时，对于节点和钢筋位置的选择，应遵循科学标准，保证可操作性。钢筋施工应严格按规范操作，保证施工的精确性和科学性。

3.3混凝土工程施工技术的应用

对于框架剪力墙结构来说，混凝土框架剪力墙结构是其中的一种，相比于其他的框架剪力墙结构形式来说，其在性能、面积等方面均具有一定的独特性。相比于普通实心结构的剪力墙来说，其面积更小，带来的压力也相对较小。同时，由于混凝土自身具有的高保温性能与高防水性能，会进一步降低建筑中框架剪力墙结构的自重，同时提升建筑保温隔热层的功效。可以说，混凝土框架剪力墙结构有着更好的使用优势。除了上文中提到的优点之外，混凝土框架剪力墙结构在延伸性、承重能力、抗震能力等方面也具有较高的优势。相关人员在应用混凝土工程施工技术实现框架剪力墙结构的施工时，需要重点完成以下几项工作：在拌制混凝土材料的过程中，要根据工程对混凝土功能的实际需求完成配合比的设计，还要确保该配合比满足框架剪力墙结构的性能需求；在浇筑混凝土前，要全程确保温度差在合理的范围内，还要控制水泥水化作用；在混凝土的浇筑过程中，要使用分层浇筑、分层振捣压实的操作，确保混凝土框架剪力墙结构的受力均衡；在完成混凝土浇筑后，要结合施工实际情况判断是否需要展开二次振捣，同时，还要重点展开养护工作，利用保温、洒水等操作，促进混凝土成型，延长其使用年限。

3.4模板工程施工技术的应用

对于框架剪力墙结构施工来说，想要实现混凝土结构与钢筋结构的有效结合，就必须要完成模板工程施工。此时，相关人员要重点关注模板的选择，要保障模板的尺寸、形状等与对象相匹配，还要保证其质量与表观等满足实际需求。在应用模板前，要对模板展开清洁工作，避免其表面有污垢、杂质等，影响混凝土表面的平滑程度。在支撑的施工中，相关人员要将水泥设置于墙体结构的水平筋上，要控制水泥的用量在设计要求范围内。此时，要将板面以下的第一根钢筋设定为支撑对象。要避免内支撑对框架剪力墙结构产生较大的影响，保证墙体结构的截面积不变。对于内支撑来说，其两端应使用保持稳固状态，并与模板形成垂直关系；其上下为对拉螺杆，要控制两者的间距在20~25cm（上间距大于下间距）。模板要与作用对象保持合理的距离，为混凝土的浇筑提供封闭性强的环境条件，避免了漏浆现象的发生。

4结语

框架剪力墙这种建筑结构模式结合了剪力墙结构与框架结构这2种建筑结构的优势，其荷载、抗变形、灵活性、空间性等性能均得到极大的提升，可是在高层工程项目中所运用的建筑技术与方法始终处于优化、改进的状态，因此，在建筑工程项目中运用框架剪力墙结构进行施工时，应该不断提升对作业技术的要求，而这就要深入研究、分析框架剪力墙这种建筑结构形式，并基于此选择合适的施工方法与技术，制订完善的施工流程，使得施工过程实现精准化的目标，这不但能够成为施工质量的有效保障，保证施工安全性与施工效率，提升房屋性能，还能够在最大程度上促进建筑领域的发展。

参考文献：

[1]何建.框架剪力墙结构建筑施工技术的分析[J].住宅与房地产，2017（35）：173+227.

[2]胡玉珺.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的对策[J].建材与装饰，2017（45）：39-40.

[3]高永红.房屋建筑工程框架剪力墙结构施工技术要点[J].江西建材，2017（19）：69.

[4]洪毅.框架剪力墙结构建筑施工技术应用[J].工程技术研究，2017（06）：51-52.

[5]周凯.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用初探[J].建材与装饰，2017（02）：26-27.

论文作者:李林凯

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/400ea1ea53e41a12858c9fdc.html