# 配电线路带电作业特点及安全防护方法探讨论文_马惠亭

摘 要:为了更好地保证供电的稳定性和可靠性，配电线路带电作业变得非常频繁，在不停电的前提下作业存在 很大的危险隐患，所以如何在保证作业顺利完成的同时更好地保障人身及设备安全，就成为电力公司需要考虑的重要问题。

关键词:配电线路;带电作业特点;安全防护

前言：

配电线路对电力系统的运营发展具有重要作用。配电线路结构复杂、覆盖范围广，在线路带电进行操作的过程中存在很多的危险点，必须要采取行之有效的预控措施来进行处理。

1、当前带电作业的意义与发展现状

1.1配电线路带电作业的意义

在当前社会快速发展过程中，社会各界对于电力需求不断增加，同时也对电力的安全性、连续性和稳定性提出了更高的要求。配电线路建设规模越来越大，分布范围越来越广，运行环境也越来越复杂。因此对于电力部门的带电作业检修和维护工作提出了更高的要求。由于在现代社会发展过程中，人们对电能具有较强的依赖性，因此配电线路带电作业的重要性也更好地凸显出来。而且在城市发展过程中，电力也是最为重要的能源，一旦带电作业无法实现，则在电力系统检修过程中则需要停电，这必然会影响到城市的正常生活节奏及城市经济的发展。通过实施配电线路带电作业，还能够提高电力部门的整体利润，进一步保证供电的可靠性和稳定性。

1.2配电线路带电作业的发展现状

配电线路乃至整个网络系统的正常运转，需要对其开展必要的检修和维护工作，及时消除线路运行期间出现的故障和隐患，但是在作业的同时不能中断供电，因此大部分作业都是在带电情况下开展的，所以当前带电作业特别重视工作人员的自身防护问题，针对出现的安全风险和隐患，就要有相应的解决对策来加以应对和处理，否则就很容易造成极为严重的人员伤亡。

目前带电作业根据不同作业范畴和执行标准分为很多种作业形式，如果按照绝缘的种类进行区分，带电作业可以被区分为直接性以及间接性完成作业的模式，直接作业模式就是工作人员在佩戴安全防护服或者其他用具的情况下，贴近已经通电的电力设备或者其他结构开展相关工作，而间接性的作业模式就是指在使用绝缘性质的工具和器材来进行作业，工作人员不会直接接触带电设备和线路。

按照所使用的绝缘设备和器材种类的不同，带电作业在不同的作业平台和工具的支持下，工作人员主要是使用绝缘类设备进行作业，这类带电作业的模式应用已经颇为广泛，目前也是较为安全的一种作业方式。比如在配电线路所在的杆塔上进行作业，就要使用可以灵活攀登杆塔的器具，一方面是为了确保工作人员的安全，另一方面工作人员可以在杆塔上灵活上下，方便开展相关的作业程序和流程。还有一种常用的作业模式就是利用绝缘性质且带有升梯的车辆，利用其移动能力将工作人员靠近带电设备或者线路，这种车辆本身就是一种支撑作业的平台，能够起到很好的保护作用。

2、当前带电作业的主要特点

针对不同的带电作业方式，其配备了相应的防护工具，并对带电作业模式进行了分类，不同的带电作业模式其具有不同的作业特点。因此，在配电线路的带电作业中，工作人员需了解配电作业的特点，正确使用防护工具，按照配电线路带电作业中相关制度，努力完成配电线路的维护和保养工作。

首先，在配电线路带电作业前，工作人员需做好现场勘察工作，对现场作业环境进行分析，制定配电线路带电作业方案。由于配电线路带电作业具备一定的风险，因此，我国对配电线路作业的要求也较为严格，工作人员需按照国家规定的配电线路作业要求以及作业流程，做好相应的安全防范措施，评估配电线路作业中存在的风险，规划好配电线路作业流程，为工作人员提供一个安全的作业环境。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

其次，配电线路带电作业是一种高强度的工作，对于工作人员而言，其具备较大的危险性，且容易受到多种因素的影响。因此，工作人员需提高配电线路带电作业安全防范意识，拥有较强的心理素质，能够承受工作压力，坦然面对工作中遇到的问题。另外，在配电线路带电作业中，外界环境的变化也会对工作人员的生命安全造成威胁，如果工作人员心理素质不强，且不具备安全防范意识，便无法应对作业中遇到的各种问题，带电作业的危险程度也会随之加大。此外，在配电线路的带电作业前，相关部门管理人员应做好电路管理工作，排查配电线路带电作业中存在的安全风险，并采强有力的措施降低带电作业中存在的风险，避免对工作人员的生命安全造成威胁。

最后，为确保配电线路带电作业能够顺利进行，工作人员需具备较强的专业技能水平以及安全防范意识，能够从容应对带电作业中遇到的各种问题，并按照带电作业的实际要求，规范操作流程，降低风险发生的频率，为自身的生命安全提高保障。因此，相关部门在聘请带电作业工作人员时，需建立严格的用人标准制度，对工作人员进行考核，确保其符合带电作业的基本要求。相关部门应定期对工作人员开展技能培训，提高其综合素质水平，打造出一支综合能力较强的配电线路带电作业团队。

3、安全防护方法

3.1配置高性能的作业工具

“工欲善其事，必先利其器。”在配电线路带电作业过程中，及时引进先进、可靠的作业工具，能够有效提高作业效率，保证作业质量，同时也能够实现有效的安全防护。比如，手持式电动工具可以帮助作业人员轻易地完成操作;应用带电作业机器人进行带电作业，可以使作业人员与带电体完全隔离。

3.2完善安全防护管理制度

企业发展，制度先行，在安全防护工作中同样如此。针对配电线路带电作业过程中可能遇到的各种不同情况，应在现有基础进一步制订严格、完善的规章制度。具体可从以下3方面入手如:1)加强技术管理。通过及时引进先进的作业技术，并保证作业人员在工作中能够熟练、正确地应用新技术，从而保证技术管理的高效率、高质量。2)加强现场管理。在实际作业过程中，不同的现场安全防护重点也不相同，为此，有必要积极优化现场管理，以此提高安全防护成效。现场管理具体包括设备、工具的管理和作业人员的管理。在作业前对工具进行认真检查，对作业人员有无按规定做好安全防护进行检查，在作业中要求严格按照相关规程规定操作，全方位避免安全隐患的出现。3)完善作业监督制度，责任到人，并建立全面的监督考评机制，进一步加强安全防护工作。

3.3提高作业技术水平

在带电作业过程中，积极地提高作业技术水平，能够有效提高作业的安全性和高效性。在作业人员到达作业现场后，第一项工作就是考察现场施工环境，相关的管理人员及技术人员都应参与，并根据现场实际情况充分考虑相应的作业内容，选择最佳的作业方法，制订最佳的作业方案，必要时，可邀请专家加入研究探讨。同时，要在开展前合理确定作业过程中采取的防护形式，进而有效提高整个作业过程的安全系数。另外，作业人员还应很好地把握作业过程中应用到的技术，严格按照相关规定和要求进行作业操作，避免因操作不当而造成事故发生。

3.4加强对作业人员的培训

想要更好地保障带电作业安全防护的工作质量，提高作业人员的综合素质非常重要。首先应对作业人员进行严格的选择，只有其技术过硬、遵章守纪，才能更好地保证作业安全性;其次应进行专业的培训，并使考试合格，满足岗位要求后方能持证上岗。在日常的作业开展过程中，培训工作也不能停滞，要不断提升作业人员的工作技能，通过专项技能培训提高其操作水平，通过安全教育增强其安全意识。

4、结语

综上所述，本文笔者主要在论述配电线路带电作业特点的基础上对安全防护措施进行了简单探讨，以期能为电力工作者日常进行配电线路带电作业带来一点儿建设性建议，以供参阅。在配电线路带电作业中，作业人员一定要将安全放在首位，严格按照相关规定进行操作，并注意穿戴好绝缘靴、绝缘手套、绝缘服以及绝缘遮蔽罩。

参考文献:

[1]姚茂辉.配电线路带电作业特点与安全防护的分析[J].山东工业技术，2017(23)

[2]阮伟兵.配电线路的带电作业与其安全防护策略分析[J].科技视界，2017(25)

论文作者:马惠亭

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4018a21bb7ea98bfbd8fe4ba.html