# 建筑工程深基坑支护施工技术及应用论文_王成龙

中铁十七局集团房地产开发有限公司 山西太原 030000

摘要：深基坑支护是目前建筑施工中常用的施工技术，是在建筑工程不断的建设中总结出来的。在社会经济的逐渐发展下，地下空间的利用也越来越得到重视，随之开挖的地形条件也越来越复杂，从而对深基坑支护体系施工也有了更高的要求及标准。单一的支护方式已很难适应复杂的地理条件下的深基坑开挖要求，所以，必须要对深基坑支护技术进行深入的分析，把这项技术有效的使用到建筑工程中，保障建筑行业的稳定发展。本文从深基坑支护的相关概念出发，提出了深基坑支护施工技术在建筑工程中的具体应用。

关键词：深基坑支护施工技术；建筑工程；应用

引言：

由于我国的建筑产业迅速发展和城市规划的限制，使得业内对地下空间的利用非常重视，深基坑支护已成为建筑工程的重要组成部分，主要运用于地下商城、停车场等大型建筑的地下室工程中。深基坑支护包括临时性拥挤性的支撑结构，能够为高层建筑施工的安全性和稳定性提供可靠保障，所以在建筑领域被广泛应用。

1深基坑支护施工技术的概述

很多大城市的建设中深基坑工程比较常见，比如商城、地下停车场等地方，使用深基坑工程能够对空间进行科学的规划和使用，促使城市功能的多样化。深基坑工程是以岩土工程勘察和工程调查、支护结构设计以及基坑开挖等方面作为主要的内容，其中的深基坑支护是保障深基坑工程顺利实施的关键。其具体是保障地下结构强度、稳定性和基坑周围环境的安全等，对深基坑的侧壁起到支挡以及加固的作用，同时也是对地下工程的质量进行一定的保障，还能够提升建筑的稳定性能，让建筑行业能够更加多方面的发展。

2深基坑支护施工的特点

2.1难度大

我国国土面积广大，地形地势比较复杂，地质情况更是变化多样，尤其沿海地区更具有一定的特殊性。加之多地下管道的铺设线路比较复杂和城市建筑密度限制，导致施工空间有限。在上述因素影响下，深基坑支护施工的难度增加。

2.2深度大

随着城市化进程的加快以及人口数量的迅速增加，导致城市的建筑用地不断减少。为了充分利用现有的土地资源，节约空间，高层和超高层建筑迅速发展，有的大型建筑的深基坑深度甚至已经达到20米，并成为建筑发展的主要趋势。为了实现对地下空间的充分利用，所以深基坑的深度也在不断加深，从而就需要提高深基坑支护施工技术的强度和稳定性，来保障建筑的安全性。

2.3类型多

在科学技术进步的推动下，更多深基坑支护技术开始应用于建筑施工中，所以如何选择合适的深基坑支护技术是地下室施工需要首要解决的问题。目前，加固型和支挡型是深基坑支护的两种最主要的类型。其中加固型深基坑支护包括悬臂式支护、水泥搅拌桩支护和组合式支护等三种；支挡型深基坑支护则包括土钉墙支护、低下连续墙支护和SWM支护等形式。

3建筑工程中深基坑支护施工技术的应用

经过不断的探索和实践，深基坑支护施工技术取得了一定的发展，已经建立起了一套比较成熟的深基坑支护技术系统，以满足不同地区的施工要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前，我国建筑工程中常用的深基坑施工技术主要有以下几种：

3.1土钉墙支护和SMW工法

土钉墙支护是十分经济的支护手段，一般是把大量的细长杆插进深基坑中，再铺钢筋网在杆上面，并且使用喷锚进行保护，从而起到保护土体的作用。土钉墙技术主要用于土质较好地区，我国华北和华东北部一带应用较多，目前我国南方地区也有应用。主要是支护本身稳定可靠、施工简便、工期短、效果好、经济性好等因素，已经在土质较好地区广泛推广，但土钉墙支护技术不适用在地下水位很高的地方，并且其受到周边建筑物影响很大。SMW工法也称劲力性水泥土搅拌桩法，即在水泥土桩内插入H型钢等，将承受荷载与防渗挡水结合起来，使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙。SMW工法的支护特点主要为：施工时无噪音，对周围环境影响小，结构强度高，凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用，特别适用于粘土和粉细砂为主的松软地基，次工法在一定条件下可代替地下维护的地下连续墙。在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H型钢等受拉材料，则大大低于地下连续墙成本，因而具有较大发展前景。

3.2排桩支护和地下连续墙

排桩支护具备很强的灵活性，钻孔灌注桩维护墙是排桩式中应用最多的一种，在我国得到广泛的应用。其多用于基坑深度为5-7m的基坑工程，在我国北方地质较好地区已有8-9m的臂桩围护墙。钻孔灌注桩支护墙体的特点又：施工时无振动、无噪音等环境公害、无挤压土现象，对周围环境影响下，墙身强度高、刚度大、支护稳定性好等特点。地下连续墙通常厚度为600mm、800mm、1000mm，也有厚度达到1200mm的，但较少使用。地下连续墙刚度大、止水效果好是支护结构中最强的支护型式，适用于地质条件差和周边环境要求较高的基坑，但是在施工后期阶段要进行大量的处理工作，而且造价较高。

4深基坑支护在施工中应该注意的问题

深基坑支护作为建筑施工的保护工程，在基础施工时对基坑的安全性和稳定性起着关键的作用，从而满足基坑内正常作业及周边建筑物的安全，所以我们在深基坑施工中应注意以下几点：

4.1基坑周边的保护工作

在进行前期的挖土工作时，必须要对深基坑的施工现场进行保护，以防产生破坏的问题。同时还要防止地表水渗透进基坑裂缝中，避免支架的移动，从而防止安全事故的发生。施工的时候要对基坑的裂缝进行堵塞，并且把地表水往外引流，以防在流入基坑的时候形成一定的损失。在雨季施工的时候，基坑四周的地面水必须要进行排水处理，以防雨水和地面水流进深基坑中。

4.2深基坑监测工作

在实际的深基坑施工中的环节比较多，稍有不慎就会出现一些问题。要使用全方位角度的监测方式进行二十四小时的监控，以便能够对维护结构、支护的沉降以及土体的变形及时发现。只要出现问题就能够快速采取相应的措施进行解决。并且要制定合理的施工方案进行，保障每个环节和程序严格依据相关的设计进行施工，使其具备的特征和优势也逐渐凸显出来，以此保障深基坑工程的安全性和稳定性。

5结语

随着科学技术不断发展，建筑工程深基坑支护技术也得到大大提高，多种常用的支护方法的应用也日趋完善和成熟，围绕成本、安全、效率利用新材料、新技术探索创新出更经济实用的支护方法，来满足对建筑需求的增长以及地质情况的多变性，加快施工技术的进步，值得设计、施工专业人士思考和研究。

参考文献：

[1]薛剑茹，杨得志．深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析［J］．科技创新与应用，2016．

[2]王勇．建筑工程中深基坑支护施工技术分析［J］．科技与企业，2014.

论文作者:王成龙

论文发表刊物:《基层建设》2017年第12期

论文发表时间:2017/8/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/40476d8d0fc5c3d4667fca9a.html