# 矿山机械中传动齿轮失效形式、原因与改进的相关探讨论文_薛立杰

北京中煤矿山工程有限公司 北京 100013

摘要：在矿山的开采过程中，需要使用大量的矿山机械。这些机械长期的恶劣的环境下运行，机械中的一些部件经常会出现损坏或失效的情况，其中以传动齿轮失效最为常见，一旦出现这类问题，就会造成矿山机械无法正常运转，降低矿山开采速度，带来严重的经济损失，并且威胁工作人员的生命安全。本文将对矿山机械中常见的传动齿轮失效形式与产生原因进行分析，并探讨这些失效形式的改进方案，以确保矿山机械能够长期稳定的运行。

关键词：矿山机械；传动齿轮；失效形式

1引言

工业生产离不开矿产资源，在经济快速发展的同时，矿产资源的消耗量也正在不断提高，矿山开采效率就成为了影响经济发展的重要因素之一。为了有效的提高开采效率，提供更多的矿产资源，必须在开采过程中应用大量的矿山机械，并且确保这些机械能够长期稳定的运行。由于矿山开采的工作环境恶劣，机械长期在这种环境中运行，就会出现各种机械故障，如果不能够进行及时的维修与养护，就会在很大程度上影响开采效率。在这些机械故障中，最常见的故障就是传动齿轮失效，针对这种故障形式，我们必须分析造成不同形式的齿轮失效形式的原因，并采取相应的改进方案，确保矿山机械运行的稳定性，进而提高矿山开采效率。

2传动齿轮的失效形式与产生原因

矿山机械中的传动齿轮可能出现的失效模式主要有变形、表面损伤、胶合、裂纹以及断裂等，这些失效模式的产生原因如下：

2.1齿轮变形

齿轮的变形主要有褶皱、压痕以及飞边等现象，其中产生飞边现象的原因在于润滑不足、齿轮承受的应力过大、滑动速度低以及齿轮硬度不足等。齿轮产生褶皱的原因一般为齿轮的硬度高并且在运行过程中出现振动，造成承受的压力增加。如果齿轮在啮合位置存在异物，就会造成齿轮表面出现压痕。

2.2表面损伤

齿轮表面出现的损伤主要有热侵蚀、电侵蚀、磨损与腐蚀等。其中电侵蚀出现的原因在于啮合位置出现放电现象，可以对齿轮表面造成侵蚀痕迹。热侵蚀产生的原因为齿轮的润滑不足以及长时间的重载运行，发生温度过高的现象，侵蚀齿轮。而齿轮出现腐蚀的原因则为表面存在酸性物质与水锈等。齿轮的磨损则是普遍存在的表面损伤，这种损伤经常出现在齿轮的齿顶与齿根位置，这些磨损产生的原因主要有润滑油清洁度差等。

2.3齿轮胶合

齿轮胶合就是指在齿面出现金属的接触与粘合现象，这种失效模式产生的原因在于散热效果差以及润滑不足等。

2.4齿轮裂纹

传动齿轮可能出现的裂纹的位置主要有轮毂、轮辐以及轮缘等，造成这些位置出现裂纹的原因有齿轮材料强度不足、生产工艺不合理或油压过高等。

2.5齿断裂

齿断裂问题产生的原因可分为过载断裂与疲劳断裂，其中疲劳断裂的原因是指齿轮表面存在因疲劳产生的裂纹，在收到过高的应力时就可能发生断裂的现象，造成齿轮失效。而过载断裂的原因主要有啮合位置进入硬质物体、轴承受到严重冲击或较大的荷载而造成的。

3传动齿轮失效形式的改进方案

3.1失效形式的预防方案

为了对传动齿轮的失效形式进行有效的预防，必须采取以下几方面的预防方案：第一，在制造传动齿轮时，需要选择具有良好强度、韧性以及耐磨性的材料，才能确保齿轮的机械性能，满足矿山机械的需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行齿轮加工时，必须对接触精度进行严格的控制，保证精度在8级以上，并且满足齿根位置圆角过度的要求，避免在使用时出现应力过大的现象，此外，还要严格执行生产工艺，防止出现气孔与傻眼等方面的缺陷。第二，在确定传统齿轮的参数时，必须对其工作中的负载情况进行预估，并且在需要时进行负载试验，采用类比与统计的方式对荷载情况进行具体的分析，保证设计的荷载与实际的荷载相符。第三，对矿山机械的结构进行优化设计，确保齿轮能够满足安装精度的要求，防止齿轮出现偏载的现象，并且优化齿轮的运行条件。与此同时，还要针对齿轮的各种失效形式采取不同的预防方案。首先，为了预防出现齿轮变形，需要提升齿轮材料的硬度，减小齿的高度，以防止出现不正常的滑动，同时选用具有高粘度的润滑油，在选择主动轮与从动轮材质方面，需要软硬兼备，降低齿轮间的硬度差距。其次，为了预防出现齿轮胶合，需要加强齿轮的散热性能，防止齿轮在运行过程中出现温度过高的现象，并且降低齿轮在工作中受到的冲击力，可以在润滑油内添加抗磨物质，避免产生润滑不足的现象。再次，为了预防齿轮的表面损伤，需要提高齿轮面的密封性，提高齿轮硬度，选择清洁度较高的润滑油，防止杂质进入齿轮啮合位置，同时降低水或酸性物质对齿轮的腐蚀。最后，为了防止齿轮出现裂纹或断裂的情况，可以选用大模数齿轮，保证齿轮具有足够的安全裕度，加工时有效的降低轴承偏差，同时提高支承刚性，降低偏载现象的发生概率，提高齿轮抗冲击性。

3.2失效形式的维修方案

在矿山机械的运行过程中，如果出现传动齿轮失效的情况，需要对其进行及时的维修，保证齿轮的正常运行，提高机械工作效率。在不同的齿轮失效形式中，需要通过采取维修方案保证齿轮正常运行的失效形式主要有齿轮变形、表面损伤以及齿轮断裂。在对失效的齿轮进行维修时，可与选择堆焊、镶齿以及拼接等维修技术。其中拼接技术通常用于大型齿轮的断裂失效形式，在进行维修前，需要切掉齿轮损坏的部位，并且使用专用攻击进行齿轮形态的恢复，再从报废齿轮上截取与其相同的部分焊接到需要维修的齿轮上，维修过程中必须通过多次测量的方法来确保齿距的一致性。在采用堆焊技术进行齿轮维修前，需要观察齿轮断裂位置的具体情况，并做好清根，堆焊时可以将齿轮浸入水中，将需要焊接的部位露出水面进行焊接。如果齿轮只有一个齿发生断裂，就可以选择镶齿技术进行维修，使用刨床在断齿的根部加工出梯形的凹槽，在这个凹槽中压入新的齿并利用焊接加固。在对齿轮变形进行维修时，不同程度的变形可以采用不同的维修技术。如果齿轮轴出现严重的变形，可以采用冷却矫直等维修技术。而如果齿轮出现轻度的变形，可以选择挫刮的方式对变形部位进行修整，如果齿轮的硬度较低，在完成维修后需要对其进行喷丸处理，并且改善其润滑状态。与此同时，在对齿轮的表面损伤进行维修时，需要选择锻造与变位等维修技术。如果出现表面损伤的齿轮传动比与模数较大，应选择使用变位技术进行维修，其中包括啮合高变位与正角变位等方法。如果出现表面损伤的齿轮有齿面减薄的现象，需要应用锻造维修技术进行维修，在进行维修前，需要将硬化层去除，在将齿轮加热，加热后进行热锻镦粗齿轮，带齿轮冷却后在进行堆焊操作，最后将余量切除，进行整形。

4结束语

总而言之，在矿山机械的运行过程中，如果出现传动齿轮失效的现象，就会造成矿山机械无法正常运行，影响矿山开采效率。因此，我们必须掌握传动齿轮常见的失效形式及其产生原因，并采取正确的预防方案与维修方案，对不同的失效形式进行改进，降低传动齿轮的失效概率，保证矿山机械的正常运行。

参考文献

[1]陈强.浅析煤矿机械中齿轮失效形式及对策[J].现代制造技术与装备.2012(01).

[2]胡延平.煤矿机械传动齿轮失效形式分析及改进措施[J].江西煤炭科技.2010(03).

[3]张建静.煤矿机械传动齿轮失效问题及对策分析[J].机械管理开发.2015(10).

[4]贾继昌.采煤机械传动齿轮失效问题的几点探讨[J].祖国.2016(17).

论文作者:薛立杰

论文发表刊物:《防护工程》2017年第12期

论文发表时间:2017/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/405524d0589e4c8d8f62c337.html