# 建筑工程大体积混凝土施工技术要点论文_郭莎莎

郭莎莎 山东公用集团汶上水务有限公司 山东省济宁市 272500 摘要：建筑工程中大体积混凝土施工较为常见，大体积混凝土施工质量直接影响到工程整体质量，因此得到各方面的重视，需要采取有效的控制措施。文中选择大体积混凝土为着手点，分析做好施工技术质量控制的措施，为类似研究提供借鉴。 关键词：工程施工；大体积混凝土；技术控制 通常情况下大体积混凝土浇筑量不小于 100m 2，长、宽、高任意一边不小于 1m。大体积混凝土中的水泥由于水热化释放过于集中，因此内部温度的升温速度比外部更快。在内部和外部温度相差较大的情况下，混凝土会产生裂缝。另外，其它因素也会导致混凝土产生裂缝，对建筑质量及使用安全造成严重的影响。 1.建筑工程大体积混凝土分析 大体积混凝土结构的体积是较大的，其一般是超过1m3。从大体积混凝土结构应用的实际情况来看，外部因素带来的影响是相对较大的，发生裂缝的概率较高，然而其在高层建筑工程以及水利工程中的应用是较为普遍的。对大体积混凝土结构进行分析可知，其规模是相对较大的，然而表面系统是非常小的，这样一来，内、外的温度差是很大的，如果超出了可承受范围的话，在混凝土的表面则会出现裂缝，这样一来，混凝土结构的安全就无法得到保证。因此说，施工企业必须要针对大体积混凝土施工技术展开深入的研究，这样方可使得混凝土质量达到标准要求，建筑安全才能得到切实保证。在展开建筑施工时，若想使得施工效率能够有切实提升，混凝土用量必须要增加，然而内外的温差过大的话，产生的影响也是非常大的，会导致内部结构有明显的变化，对混凝土进行养护的难度也会加大。 一般来说，大体积混凝土结构的埋深是较大的，因而在进行施工的过程中，一定要从现实状况出发，对施工方案予以完善，另外，要将外部因素产生的实际影响切实消除，确保施工质量达到标准要求。在大体积混凝土浇筑完成后，其内部热点是难以在较短时间内完全释放，这样一来，大体积混凝土的内部、外部温差就会变得较大，内部结构就会受到一定程度破坏，温度裂缝就会出现，因此说，在展开施工时，必须要选择合适的方法来对内部、外部存在的温差予以有效调控。在对大体积混凝土进行施工的过程中，要根据施工的施工方案和作业要求来对其进行施工，尤其是对混凝土进行配比，实验室必须要具有专业资质，这样方可保证报告更为科学，大体积混凝土结构所具有的最大荷载度才能有大幅提升。 2.建筑工程中大体积混凝土施工要点 2.1妥善控制原材料的质量 若想使得大体积混凝土施工技术的应用效果达到预期，使用的材料必须要确保没有任何质量问题，而且混凝土温度应最为合适。施工前，必须要做好混凝土搅拌工作，确保与施工图纸明确的要求相符合。在展开柱形混凝土施工时，调配过程中必须要保证水泥的实际使用量适当减少，而砂石则要增加，另外，在使用外加剂时，要确保其配比是最为科学的，如此方可使得混凝土强度达到要求。对混凝土温度进行控制时，要将混凝土的实际情况作为基础，浇水要定时、适量，保证温度能够在最佳的范围中，已经完成调配的混凝土应该要置于通风条件良好之处，如此方可使得混凝土出现裂缝的概率降至最低。 2.2 大体积混凝土的配合比设计 若想使得大体积混凝土施工的整体质量达到标准要求，必须要对配合比予以有效管控，确保水泥、掺合料、外加剂、砂骨料均是适量的，材料的性能、强度要达到要求，配置顺序也不能发生错误。具体来说，水泥、水的实际用量必须要控制到位，避免发生水化热，这样也可使得出现混凝土裂缝的概率大幅降低。要做好水泥用量试验工作，将最佳的配合比予以明确。除此以外，抗压、抗拉以及应力等方面的测试也必须要做到位，这样除了能够寻找到最为合适的配比，相关性能也不会受到影响，在配合比得到明确后，水泥的实际用量也就能够予以确定。在水泥凝结后，发生收缩变形的概率是较大的，如果未能有效处理的话，裂缝就难以避免。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 2.3 大体积混凝土搅拌 从大体积混凝土的搅拌来说，必须要保证搅拌时间得到有效控制，投放的材料也必须是最为合理的。在对大体积混凝土进行搅拌时，原料的用量是较大的，必须要花费大量的时间进行搅拌。搅拌时间过长的原因是指搅拌的过程中，必须要掺入适量的外加剂、粉煤灰。为了使得搅拌效果得到保证，必须要保证交班能够紧密衔接。在搅拌时，必须要对投放的相关材料进行计算，保证投放量是最为适合的，而且计算工作必须要制定专门人员完成，如此方可使得后续工作能够有序展开，质量也能够达到标准要求，建筑所具有的安全性、稳定性均能够大幅提高。 2.4 混凝土的运输和浇筑技术要点 在混凝土拌合工作完成后，一定要保证运输的及时性，混凝土应该要在第一时间运抵施工场地。在运输时，要采用有效方法对混凝土予以保护，特别是要保证混凝土热量不会出现大量散失。在混凝土运抵后，必须要及时浇筑，尤其是要保证选择的浇筑方式是最为合适的。如果工程面积并不大的话，全面分层浇筑是较为适合的，首层浇筑完成后，必须要在初凝前展开第二层浇筑，之后的浇筑采用同样的方法，确保浇筑质量达到标准要求。如果建筑的斜面坡度较为平缓，可选用斜面分层浇筑，且要按照既定流程展开，先要完成下部的浇筑工作，继而向上进行浇筑，在浇筑面全部浇筑后方可停止。在展开分层分段浇筑的过程中，必须要提前完成好现场的分段工作，在此基础上对最底层进行浇筑，然而在按层浇筑，一段的浇筑工作结束后，下段浇筑方可开始。 2.5温度控制 混凝土的温度变化直接影响到大体积混凝土结构的施工质量，当混凝土浇筑的温度超出了设计误差标准之后，会增加混凝土裂缝出现的概率，降低混凝土结构的整体质量与安全。在混凝土浇筑施工之前，需要对混凝土的具体温度进行检测，若混凝土的温度超出了设计标准，则可以采取雾化的方式进行降温，切不可直接加水稀释降温。因为加水稀释时混凝土的整体性能同样会发生一定变化，而雾化则可以改变混凝土的周边环境温度，达到为混凝土降温的效果。 有必要强制降低混凝土水化热的大体积混凝土，需要在其内部预埋冷却水管，通入循环冷却水。在进行冷却处理过程中一定要充分结合施工现场的条件，有效监测混凝土内部温度变化，以此为依据来进行混凝土浇筑环节的施工控制。当水管网设置完成后，还需要通过进一步的通水验证来检验所铺设的管网是否能够正常使用，是否存在漏水问题等等，如果存在问题，要及时进行修复和处理。 2.6养护作业 混凝土浇筑完成后施工单位需要结合现场情况进行后期养护，进行养护的主要目的是保证混凝土结构能够具备良好的结构性能，控制内外温差或混凝土自缩等方面带来的影响。比如夏季炎热需要做好混凝土浇水保湿养护，还要避免混凝土构件长期受到阳光暴晒。而在冬季施工时，则需要采取保温的方法提高混凝土构件外部温度，减少由于外界温度过高或者过低引起的裂缝问题。除此之外，我国对于大体积混凝土质量有着严格的要求，大体积混凝土验收主要针对于外观尺寸与内在质量两方面。完成施工后相关技术人员能够通过相关的设备与自身经验对混凝土结构质量进行判断，检查的内容主要有裂缝、蜂窝、漏筋等等，如果混凝土结构出现这些质量缺陷需要及时继续拧加固处理。尺寸检查则可以通过实际的测量进行判断。 3.结语 总之，展开建筑施工时，大体积混凝土施工技术是不可缺少的，此项技术得到高效运用的话，能够使得建筑效率有大幅提升。当然，施工技术的管理工作也要切实做到位，如此方可保证施工技术的应用效果，工程质量也能够达到标准要求，对于建筑行业来说，也可以起到一定的促进作用。 参考文献： [1]陈靖，王振义.建筑工程中大体积混凝土结构施工技术探析[J].江西建材，2019（07）：190-191. [2]邵国钦.对建筑工程大体积混凝土施工技术要点的研究[J].建材与装饰，2019（21）：19-20. [3]张岩.建筑工程大体积混凝土施工技术要点的探讨[J].门窗，2019（13）：105.

论文作者:郭莎莎

论文发表刊物:《防护工程》2019年19期

论文发表时间:2020/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/40557e0af5334de36732f3a0.html