# 关于移动通信网络室内分布系统建设的探讨论文_赵俊

上海 200000

摘要：新时期，在现代化社会多领域发展中，各类复杂性因素影响较多，致使目前我国无线通信领域发展中存有较多问题，在室内环境与下环境中不能有效获取通信信号，对我国通信行业长期发展产生较大负面影响。在现阶段城市多项建筑群体中合理融入无线室内分布系统，能全面提升移动通信质量。

关键词：移动通信；网络室内；分布系统；建设探讨

引言

移动通信网络室内分布系统建设，一方面满足了人们日益增长的网络需求，另一方面显示了当前潜力巨大的市场状况。本文将研究侧重点放在对移动通信网络室内分布系统改进方式的分析，并结合当前的实际使用状况针对不同场所选择移动通信室内分布系统的最佳方案。作为室外网络的有效补充，室内分布系统的存在会使网络节点更加密切连接，还可以有效降低宏基站的功率。

1.关于移动通信网络室内分布系统建设基本情况概述

1.1早期阶段

绝大多数的室内信号基本上都从室外传入，这就要求从室外传入的覆盖信号具有较强的穿透性。但是凭此方式传递的信号极易受室内障碍物的遮挡影响，从而致使信号不佳，用户不满意。通过事实证明，要想解决室内移动通信问题，单纯地凭借低频信号来传播是不行的。

1.2发展阶段

随着人们生活水平的日益提高，想提高移动通信用户对信号的满意度也更为困难。因为他们的愿望是不管到什么地方手机都能有无线移动信号，并且信号强度处于中上等水平。然而现实是目前的无线信号穿透能力与人们的期望不相符。因此，如何构设好室内分布系统成为当前人们密切关注、亟待解决的问题。

2.关于移动通信网络室内分布系统建设意义

当前，修建现代建筑最普遍采用的材料是钢筋与混凝土。由于室内装修的封闭化，移动通信信号在室内传播覆盖的程度日益降低，有时甚至是没有了信号。此外，现如今的建筑高度是逐渐在增加，导致高层建筑的底部信号极差，甚至会出现信号盲区，如一些地下停车场等阴暗的低地信号很弱。

3.关于移动通信网络室内分布系统建设关键技术

①智能天线技术，此项技术主要是融入了波束赋形技术，其中波速具有方向性、高增益、对立性特征，此项技术在TD-SCDMA系统中应用较多，能全面扩大无线网络基本覆盖范围，对不同无线网路用户连接干扰性问题进行控制。②上行同步技术是在对应算法基础上全面实现上行同步，网络基于系统终端传递出SS命令，在TD-SCDMA系统中具有l/8chip之上的同步精度值[2]。③在多用户联合检测技术应用中，此项技术主要是对强信号状态中的信号进行合理对比，能全面降低系统基本控制要求，降低平均功率产生的功率波动问题。④在同步码分多址接力切换技术中，此项技术要重点发挥智能天线技术应用价值，在TD-SCDMA系统中MS机时刻，能得出MS信息具体位置。⑤软件无线电技术应用中，此项技术就是重点发挥现代化处理信号应用价值，全面发挥出软件应用功能，为全面实现基站模块化、系统化发展提供动力。

4.关于移动通信网络室内分布系统构设基本模式

4.1单通道建设模式

这种模式的工作原理是借助一条天馈覆盖线路，移动通信信号来开展传输。此模式的重点用户对象是对网络速度没有较高要求的人群。同时，依靠多系统合路器，信号可以变成一种覆盖式系统回路，将室内信号协同覆盖掉。打造此模式的优点有打造时间不长、投入成本较低，但是应用此模式的用户缺乏较佳的体验感，因为它不能引入MIMO双流。

4.2双路双通道建设模式

这种模式的工作原理是借助两条独立的天馈，移动通信信号来开展传输。根据应用此模式的具体环境，又可将其分为两种，第一种是新建两路室内天馈；第二种是基于原有的基础，再建设一套新的分布系统，进而实现可以双流的工作条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这一模式的优点在，能有效地提升网络性能，增强用户的整体体验感，但同时其打造的投入成本也较高，工作周期长，且工艺较为复杂。

5.移动通信网络室内分布系统建设应用分析

5.1大型场馆建设应用

现代化诸多大型场馆在空置与密集状态中对通信能力具有较大差异，所需系统也有较大不同，共享范围与持续性维护具有较大差异。在各类大型场馆中应用无线室内分布系统时，要重点选取以下优化措施，在室内环境中布设无线光纤分布系统，使其能处于基站位置中心源处。在源基站机房中设定主单元，在光纤传输扩展单元应用中，将其安装在会场不同位置，在同一个室内环境中聚集多区域集中源设备，此类操作能便于技术操作，也能节约较多空间[2]。

在扩展单元中，多个区域无线、细同轴电缆访问单元通过对天线合理分配，与近似远程访问单元合理连接，对输入源跳线主单元相应覆盖区域进行合理优化改变，能对覆盖区域多项功能进行全面优化。

对无线光纤分布系统中基本监控功能全面整合应用，能对系统进行针对性测量，提升系统网络管理与后续维护管理成效，对系统完整运行周期综合消耗成本进行调控。此类施工方案应用价值突出，系统设计与安装便捷性较高，能对接线操作进行简化，通过网络技术应用对系统实施全面监控，促使多项调试工作开展更为精确、便捷。

5.2小区建设应用

对于目前社会居民居住环境来说，各类建筑物密集度较高，网络信号在传递过程中具有较大复杂性，会导致信号传递过程中幅值存有较大波动性，诸多项目在对接中难以有效协调，对于通信具有较高要求。所以目前在具体建设过程中要采取针对性优化措施，针对直放站各类应用程序规范化应用，在中央建设区域中对源基地进行安置，其中在源基地基站机房中安置各个主单元。光纤传输扩展应用单元能在各类建筑物中进行安装。

将多类建筑物集中源设备在相同室内环境中进行安装，能便于维护与管理工作开展。在各类建筑物传输中，在远程访问单元设定中要补充扩展单元，在远程访问单元中通过有线电视细同轴电缆应用，对天线覆盖范围进行全面优化，促使系统应用中网络综合监控成效全面提升，补充更多与动态能力对应的内容，促使网络资源规范化应用，便于天线信号进行综合调节与控制，对电磁干扰问题合理优化。全面发挥无线光纤分布系统中，各类设备连接紧凑、便于安装、电缆柔软等基本特征，在后续应用美化中更为便捷。此项施工方案在应用实践中具备较大优势，在系统设计与安装阶段便捷度较高，安全快速性明显，传递简单。

5.3综合性医院建设应用

在现代化综合医院建设中应用移动通信无线室内分布系统，要综合分析在建筑群中辐射的电磁波对医院会产生较大的电磁干扰，技术人员要对此类影响要素进行重点分析。比如医院在各项医疗救治活动中受到电磁干扰，比如医院各个科室在手术活动开展中受到电磁干扰，保障医院医疗应用设备以及多项设施能稳定运行。

在系统建设运行过程中要重点选取多项集中优化措施，比如对直放站中各类应用程序合理应用，在源基站机房中安置主单元。在相同建筑物体中要对各类单元进行分隔，在集中区域中安放各类源装置，这样能对空间应用进行调控，在后续维护与管理中也更为便捷。其中部分远程访问单元中的扩展单元没有源装置，在远程访问中要发挥细同轴电缆应用价值，对天线进行综合性覆盖[2]。

结语

综上所述，在现阶段城市多项建筑群体中合理融入无线室内分布系统，能全面提升移动通信质量。本文基于各类大型场馆、密集小区、综合医院等进行研究，拟定针对性优化措施，通过此类措施应用优化信号传输质量。

参考文献

[1]黄奇跑.移动通信无线室内分布系统的应用与优化措施探讨[J].无线互联科技,2017(2):23-24.

[2]吕海.移动通信无线室内分布系统的应用与优化措施探讨[J].大科技,2018(5):280-281.

作者简介

赵俊，性别：男，出生年月：1987.7，民族:汉，籍贯:安徽省安庆市，学历：本科，职称：助工，研究方向：通讯、电气。

论文作者:赵俊

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4075093ee84a51b0d8fc77ed.html