# 县乡道路改造中的路面处理问题研究论文_战民

身份证号码：37068619871127XXXX；烟建集团有限公司

摘要：道路路面具有施工技术成熟、行车舒适安全及养护简单等特点，目前已经广泛应用到我国工程中。由于道路路面施工材料质量要求较高，为了促进道路的发展，必须加强现场技术管理，同时结合道路路面特点，认真做好施工组织及设计，不断提高县乡道路路面的施工水平。

关键词：县乡道路改造；路面处理；问题；研究

导言：近年来，我国县乡生活建设得到快速发展，城市基础设施建设不断完善，人民群众对城市发展的要求日渐增多。城市道路建造、改造工程作为一项重要城市建设项目，其发展水平影响着城市整体规模建设，也影响着县乡居民的生活水平建设，应格外受到各方注意。但目前看来，我国县乡道路的建设和改造情况并不理想，许多旧路路面改造工程质量流于表面，在后期实际使用和运营过程中存在诸多问题。因此，作为道路建设维护工作人员，应充分认识到道路路面建设和改造的施工质量的影响因素及质量控制措施，不断完善工作内容，提高市道路建设改造工程质量。

1县乡道路旧路路面改造过程中存在的问题

1.1施工设备因素

县乡旧路路面改造建设牵扯到许多环节的配合协调工作，在改造过程中，需要大量施工设备辅助进行，且设备数量多、种类多，管理复杂，另外，因为许多道路路面改造都需要在规定时间内完成，造成工程工期紧，很多设备在高强度工作状态下持续运行，极其容易出现设备故障，因此更要加强施工设备的管理与维护，确保设备的安全正常运行。这就要求相关设备操作维护人员要加强对施工设备的检修、维护，做好设备的日常维护，工程开工前认真检查设备运行情况，保证施工完全和施工进度。

1.2施工材料的因素

施工材料的质量也对旧路路面改造工程起到影响作用。路面改造施工材料包括原材料、半成品、成品、配料等，只有施工材料质量符合施工要求，才能在根本上保证施工质量。这就要求工程施工改造过程中，要严格对施工材料进行把关，并建立相关监督管理机制，施工现场由专门监督管理人员进行材料的核对和确认，保证材料符合技术要求，严格杜绝劣质材料进场，从而为高质量县乡道路改造打好坚实基础。

1.3人为因素

县乡道路旧路路面改造工程作为一项人为工程，其施工过程中，人为因素的影响极大，这不仅表现在施工前的规划，对施工过程中的影响更加广泛。因此，要求工程管理人员、施工人员、操作人员等都需要具备一定的专业水平，人员配备要能充分满足工程施工质量建设要求。并且在施工过程中要加强对施工质量的管理要求，加强施工监管，施工过程中加强监督管理，一旦发现质量隐患即使进行校正，防止影响铺设改造质量。另外，在施工过程中要加强安全宣传，施工过程中要注意进行岗位培训，宣导安全意识，在整个旧路路面铺设过程中树立安全生产概念，使每个工程施工人员都重视施工安全、施工质量，从而确保工程顺利进行的同时，保证施工质量。

1.4施工方法的因素

随着县乡的进一步快速发展，普通的道路交通改造建设工程的水平和质量已经不能满足人民群众的需要，因此出现了越来越多高难度的道路改造工程，如高架桥的旧路路面改造、高速路旧路路面的改造等，而普通的施工方法显然无法完成高难度路面改造工程，这就要求路面改造设计人员、施工人员要不断提高自身的专业水平，不断学习先进的、高效的施工、改造设计方法，将新的施工方法大胆的应用到县乡工程中，从而起到既保证施工质量，又保证施工效率的作用。

1.5设备因素

在现代工程施工中，机械设备的使用提升了工作的效率，对于工程的施工质量和施工安全影响巨大，而设备一旦出现问题，引发的后果将是难以估量的。因此，管理人员应该重视对于施工设备的管理工作，安排专人定期对设备进行保养和维护，确保设备能够始终处于良好的工作状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2县乡道路改造中路面改为水泥混凝土路面的处理

2.1县乡道路较宽单车道路面或者是双车道路面

通常情况下，县乡道路较宽单车道路面（宽度在4．5m以上）或者是双车道路面的行车速度是20km/h，适应的累计轴次应该在3万次/车道以下，这个时候，如果旧道路代表弯沉值在180（×10－2mm）以下，就代表旧道路基层顶面的当量回弹模量就是符合要求的。因此在确定旧道路路面能够承受水泥混凝土路面基层要求之后，就可以在旧道路路面上实施水泥混凝土铺装施工，在施工的过程中就可以对旧道路路面进行利用，在铺装水泥混凝土路面的时候，其铺设的厚度达到18～20cm左右就行；如果旧道路路面不能满足水泥混凝土的承载以及相应的稳定需求，那么就不能在旧道路上进行直接铺装，需要对旧路面进行适当的处理，或者是对基层实施加厚铺，然后才能进行水泥混凝土的浇筑工作。通常情况下，如果旧路的代表弯沉值在180（×10－2mm）以上，那么就代表需要对路基基层强度进行适当的补强。

2.2县乡道路

在确定旧道路路面能够承受水泥混凝土路面基层要求之后，就可以在旧道路路面上实施水泥混凝土铺装施工，在施工的过程中就可以对旧道路路面进行利用，在铺装水泥混凝土路面的时候，其铺设的厚度达到22～26cm左右就行；如果旧道路路面不能满足水泥混凝土的承载以及相应的稳定需求，那么就不能在旧道路上进行直接铺装，需要对旧路面进行适当的处理，或者是对基层实施加厚铺，然后才能进行水泥混凝土的浇筑工作。通常情况下，如果旧路的代表弯沉值在100（×10－2mm）以上，那么就代表需要对路基基层强度进行适当的补强。

3县乡道路改造中路面改为道路路面的处理

3.1对县乡道路旧道路路面进行改造

若要对县乡道路旧道路路面进行改造，则可以在旧道路的基础上对其进行适当的补救，在补救的过程中按照道路路面的弯沉值采取适当的补强措施，在原有的基础上对其进行再生利用，在改造的过程中，对于一些局部具有坑槽的路面需要对其进行修补补强；对于裂缝较为严重的路面则需要对其进行防治裂缝反射的措施。

3.2与其他工程之间做好协调关系

因为道路改造施工是建设的一个部分，很多建设工程会与道路改造施工之间存在矛盾。并且道路改造也会与以往的城市道路建设之间存在着相应的矛盾，这就需要收集整理大量的城市道路建设竣工资料，保证其工程之间的协调与施工的准确性。以地下管线施工为例，很多的道路在进行改造施工的过程之中并不能够正确掌握地下管线的数据信息，比如说水电、燃气以及热力等，这不仅仅是道路改造施工的资料未能较好收集的主观因素决定，同时也会因为其管线埋设的不规范性以及随意性而导致。所以前期道路就需要加强对于管线改造的调查，实现手续的全部处理，避免因为影响排水等相应的管线道路而额外支出相应的工程费用。加强施工图设计的深度与完整程度，与其他工程之间做好协调关系，确保道路改造的顺利进行。

3.3将县乡道路中中低级路面改造成为道路路面

在对县乡道路进行改造的过程中，如果是要将中低级路面改造成为道路路面是不能直接进行沥青面层铺设的，中低级路面大多数排水性能都不够稳定，是不能直接进行的。为此，在对其进行改造的过程中，需要对旧道路面进行挖掘翻松，然后再加入一些原料以此来改善其稳定性能，例如，石灰等材料，同时还需要保证其排水设计的合理性，之后才能进行路面改造。在进行施工的过程中，还需要对旧路面的强度以及稳定性进行适当的检查，若不符合施工要求则需要采取适当的措施进行改善，改善的方式主要包括铺平调整路拱、再次翻松等。若符合施工要求则可以直接采取铺装施工。

结束语

县乡道路是展现城市发展水平的重要工程，影响着道路交通的发展。本文主要对县乡道路改造道路路面设计及施工中存在的问题进行分析，并提出解决问题的措施。建设单位在施工过程中要不断总结经验，提高县乡道路质量。

参考文献：

[1]黄辉龙.县乡道路工程道路路面平整度施工的质量控制探究[J].建材与装饰，2016（05）.

[2]魏振斌.县乡道路道路混凝土路面施工质量的控制技术[J].民营科技，2016（12）.

论文作者:战民

论文发表刊物:《基层建设》2018年第13期

论文发表时间:2018/7/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4077e48634545cd2532e57ff.html