# 关于水库大坝工程加固地质勘察及其施工的探讨论文_王永,张洪彬

德州市丁东水库运行维护中心 山东德州 253000

摘要：现如今，我国水利工程事业得到显著的发展。水库大坝作为其中的重要组成，加强水库大坝的防护工作，对我国水利工程效益提升起到决定性的作用。除险加固工程能够从根本上消除水库大坝的安全隐患，提高其防洪能力和水资源的合理利用，不仅能够有效地改善水库大坝的防洪体系，还能够提高农业的生产与灌溉工作效率，为我国可持续发展奠定坚实的基础。基于此，本文简述了水利水电大坝加固的重要性，对水利水电大坝工程的地质勘察及其加固施工进行了探讨分析，旨在保障水利水电大坝工程的安全运行。

关键词：水库大坝加固工程；重要性；地质勘察；施工要点

水库大坝是区域防洪及发电的重要设施，其大坝加固工程直接关系到下游人民群众的生命财产及供电安全，而水利水电大坝加固工程的地质勘察与加固施工是保障水利水电大坝安全的关键，因此必须重视地质勘察以及施工前期工作、嚴格按规范标准进行分析计算，从而提高水利水电大坝加固工程质量。

一、水库大坝加固工程的重要性

水库是工农业生产发展的重要水源，其不仅为人民供给重要的生活和工业用水，同时也是区域防洪的重要水利设施。水库大坝加固工程目的是确保在洪水来临之际水库大坝能够发挥出良好的抗灾功能，满足周边居民养殖、灌溉等基本需求，为水库周边居民的生命财产安全提供良好保障。水库大坝加固工程的工程量虽然不大，但水库的安全运行关系到众多百姓的生命财产安全，因此绝对不能因为工程量小而轻视加固工程的质量，不管是政府主管部门、业主、监理单位，还是施工单位都要有明确认识。良好的工程质量需要多方面的努力及争取，因此在施工过程中，各方要加强沟通、交流，采取有效的措施杜绝质量问题的出现，确保水库大坝加固工程质量。

二、水库大坝加固工程地质勘察的分析

水库大坝加固工程的地质勘察主要表现为：

1、地质勘察的必要性。水库大坝加固工程地质勘察是对已建工程进行的工程地质调查研究，因已建工程的地质环境已经改变，原有地形、场地的工程地质及水文地质条件已有所变化，坝体经长期运行和不断防护加固处理，坝体土的性状已有一定程度上的变化，工程上存在的问题亦日趋显露。为此水库大坝加固工程中的地质勘察就不同于一般的坝基工程勘察，其特点是针对性更强，目的更明确，研究深度更大，精度要求更高，所以水库大坝加固工程中的地质勘察非常重要。

2、地质勘察工作依据和范围。水库大坝加固工程中地质勘察工作的依据是水库大坝加固工程的安全鉴定报告中与地质有关的评价意见。安全鉴定报告中没有提及到的工程地质问题，说明没有问题或问题不大，就不一定去布置地质勘察工作，不必面面俱到地质勘察一个新建工程一样将所有枢纽工程的地质条件都勘察一遍。

3、地质勘察重点。由于水利工程病害原因复杂，种类多样，且隐蔽性强。因此大坝加固工程中的地质勘察关键是进行大坝隐患调查和病害原因初步分析，勘察前必须根据安全鉴定报告隐患调查的情况和坝址区地质资料，初步判断土石坝的病害类型和部位，有针对性地布置勘察工作。勘察重点是查明坝体各分区土体的物理力学性质及填筑压实密度，主要防渗体的渗透性及防渗薄弱环节，坝基渗漏、绕坝渗漏及接触渗漏和其他特殊问题。

三、水利大坝加固工程的施工要点分析

1、充分做好加固施工准备分析。主要表现：（1）全面准确收集资料。一般是通过与周边村民及当地水利管理人员进行访谈，并且通过现场踏勘，拍照等方式，采集水利工程历史及现状的基本信息。（2）地形测量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆水利大坝加固需对水利大坝加固的范围进行一次详细的地形测量，其中平面测量和主要建筑物的断面测量是重点，设计主要需要的1：500的总平面图（包括整个库区范围）和1：100的主要建筑物的横剖面图、纵剖面图。（3）地质勘察。水利大坝加固工程施工过程中，地质勘察就尤为重要，如坝体有渗漏现象或者坝基不稳定的情况存在，必须加强对坝体、坝脚、坝基的勘探，地勘的方法主要有钻探、探坑、探槽等，采用钻探布孔方式；若溢洪道、输水涵（洞）等其它主要建筑物有危险的情形，应重点进行勘探。

2、充分运用先进技术进行水库大坝加固。水库大坝加固过程中，需要充分运行先进技术，将新科学新思想运用到施工过程中。在对水库大坝进行除险加固过程中，可以增大水库的容量，确保水库可以容纳更多的库水，并且安全地度过洪汛期，使水库有了更大的实用效益。同时将新技术、新手段完好的融合到除险加固措施中，力求技术与质量同步进行，提高了水库本身的综合质量水平，使治理后的水库能够充分发挥它的最大的防洪效益与社会效益。

3、坝基加固工程施工要点分析。主要表现为：（1）水平防渗漏施工要点。水平防渗漏施工要点主要是指水平铺盖。水平铺盖分为天然粘土铺盖和人工填筑粘土铺盖两种，粘土可以就地取材，不仅造价低，而且简单易行。（2）垂直防渗漏施工要点。建设混凝土防渗墙、加强高压喷射灌浆防渗漏施工技术的应用。（3）化学补强施工要点。化学补强是一项具有非常强的针对性的方法，是对环氧材料的有效运用。

4、坝体加固工程施工要点分析。主要表现为：（1）坝体、坝坡失稳处理方案：由坝体填筑料不能满足渗流和稳定要求导致坝体或坝坡出现不稳定的情况，可采用直接全部换填坝体材料、迎水坡培厚背水坡放缓、背水坡培厚迎水坡放缓、设置戗台等方案进行加固。（2）坝高不足处理方案：当坝顶高程不满足计算的防洪高程要求时，可采用培厚加高坝体或增设防浪墙等方法；另外还可以通过拓宽溢洪道，或者在保证合理兴利库容的同时降低溢洪道高程，这种处理方案可用于坝高不大时采用。

5、溢洪道加固工程施工要点分析。主要表现为：（1）岸墙、底板等结构破损严重处理：对岸墙、底板进行拆除重建处理，底板采用混凝土或者钢筋混凝土进行防护，岸墙可采用浆砌石或者混凝土进行衬护。（2）断面尺寸偏小处理：经计算如现状断面尺寸不能满足泄洪要求，应适当拓宽溢洪道宽度，或者增高溢洪道边墙高度，以满足排洪要求。（3）消能防冲处理：对于地质条件较好的，特别是岩性地质的水利工程，可以考虑采用挑流式的溢洪道；如地形条件较好，可根据实际地形采用底流消能或者底流加坎消能的防冲设施。如果水利工程无合适的位置建设溢洪道或者建设溢洪道开挖量特别大，为确保水利工程的安全，可采用非常溢洪道，利用天然的渠洪通道进行自然泄洪，但是选择非常溢洪道的位置，要求地质条件较好，泄洪不会危及水利坝体安全，否则必须择址建设永久溢洪道。（4）溢洪道位置不合理或无溢洪道。结合实际地形和地质情况，结合上下游的水系走向，在合适的位置新建溢洪道。高程不合理处理：根据对水利工程的调洪演算和兴利库容的计算，确定最合理的溢洪道的溢流堰顶高程，以达到最大程度利用水资源的前提下，又不影响坝体的防洪安全的目的。

结语

水利大坝加固工程事关国计民生，直接关系到下游人民群众的生命财产安全，而水利大坝加固工程的地质勘察与加固施工是保障水利大坝安全的关键。因此必须重视地质勘察以及施工前期工作、严格按规范标准进行分析计算，从而提高水利大坝加固工程质量。

参考文献

[1]黄欣,郑惠芬.水利大坝除险加固的设计及施工[J].低碳世界,2017(34).

[2]吴锡辉.三水区洲面围加固工程地质勘察分析与建议[J].西部资源,2017(3).

[3]唐玲玲.小型水库除险加固工程措施探讨[J].企业科技与发展,2017(2).

[4]邓杰.水利工程大坝加固施工技术实践[J].建材与装饰，2017.

论文作者:王永,张洪彬

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4080aa0409823ee771a3cd54.html