# 基于智能防误技术的电网调度运行分析论文_李晶华

（国网青海省电力公司 青海西宁 810000）

摘要：电网调度运行过程中出现一些误操作现象，或是在开具操作票时出现误差的问题，都对电网调度的运行效率带来了极大的影响。而在智能防误技术的应用之下，通过建立申请服务器、系统服务器、调度员工作站所组成的智能防误系统，对提升电网调度的运行效率有极大的帮助，能有效的避免电网调度运行中出现的误差现象。为电网调度运行的安全性、可靠性打下夯实的基础。本文电网调度运行智能防误技术进行分析。

关键词：电网；调度运行；智能防误技术

1电网调度运行智能防误系统结构

现阶段电网调度运行智能防误系统结构如图1所示主要分为检修申请服务器、系统服务器、调度工作站等结构，具体分析如下。

1.1检修申请服务器

检修申请服务器是电网调度运行智能防误系统的重要组成部分，主要用于存放一些检修申请票的信息。另外，从大量的实践中发现，检修申请服务器的运行效果与智能防误设备用服务器的效果大体相同，两者的适用都是为了更好的保证数据的安全性，也就是说，在智能防误系统正常运行的过程中，一旦某一台服务器出现故障问题，也能保证另一台服务器能够正常的运行，从而保证系统正常运行，进一步确保系统运行的可靠性，为电网调度工作打下夯实的基础。

1.2系统服务器

系统服务器是电网调度运行智能防误技术的核心服务器，主要用于存放系统的各项数据，如图形信息等，并结合系统服务器的实际运行情况，通过信息源连接到服务器，从而得到所需要的信息，并通过SCADA系统进行数据同步交流，完成主服务器的同步备份，一旦服务器发生问题，可以避免因服务器故障而出现工作终端的现象，从而保证电网调度智能防误系统运行的可靠性、稳定性。

1.3调度员工作站

由调度员使用，完成操作票的审核、预演、成票、拆分、预告以及信息查询等功能。分为正值工作站和副值工作站，分别给正值、副值调度员使用。

2电网调度运行智能防误技术的功能

2.1基于防误功能的配网调度智能化操作指令、倒闸操作系统

智能化配网调度管理，提出“网络智能化实时防误”的概念，在配电网实时接线图管理平台基础上，以图形网络拓扑为基础，将“五防”的功能从配电现场操作防误延伸到配网调度操作业务，从整个配电网的环网、多电源互连角度考虑防误操作问题。调度员在系统主机的图形界面上进行调度指令票图形模拟下令，系统对调度指令票进行模拟防误检查，自动生成调度指令票，经审核确认后，通过系统自动下发给配电操作班执行。

2.2配电操作班的现场防误操作

配网运行防误操作终端收到对应的调度指令票，根据对应的调度指令，配电操作班进行模拟倒闸操作，同时形成对应的倒闸操作票（电子版），防误操作终端将倒闸操作票（电子版），传给电脑钥匙。配电操作人员可以对该操作票进行打印或利用电脑钥匙电子票进行现场操作。对需要操作的配电设备加挂唯一编码的挂锁，现场操作时用电脑钥匙核对现场配电设备开锁操作，现场开锁操作后系统通过电脑钥匙的无线通信功能，对该设备运行状态在防误系统中进行实时自动变位。现场操作时，若操作程序错误、走错间隔或错开锁具，出现误操作可能时系统会提示出错，无法打开锁具，拒绝现场倒闸操作。

3电网调度运行智能防误技术的应用

3.1智能防误技术在电气装置防误操作中的应用

电力系统运行阶段，包括了许多电气装置，且此类电气装置的运行阶段，若操作不正确，极易造成故障的出现，很大程度影响了系统的运行成效。电气装置的操作属于电网调度中的主要组成部分，电气装置错误操作问题同样变成了调度难点。于电网调度中应用智能防误技术后，能够有效发挥智能防误技术对电气装置的操作防误与较准核对的优越性，切实避免电气装置发生错误操作问题，进而确保电气装置运行的稳定性和安全性。智能防误技术具有电气装置安全防误和校准核对功能，通常将电网系统中电气装置当成节点，并在电气装置彼此间构建拓扑联系，构成电网系统模型。但对其实行拓扑分析的过程中，需着重考虑电网系统的连线模式和运行方式。此外，借助智能防误技术构建模型图，且针对模型图实行对应的操作。不仅能够对电网进行调度，还能够基于模型图显示的数据研究模型中各电气装置运行阶段的参数。且对此类数据参数进行研究，评估电气装置有无运行故障，进而切实提升电气装置运行的安全性和可靠性，防止错误操作问题的出现，影响电网系统的正常运行。

3.2在调度智能操作票中的应用

一般情况下，在电网调度运行的过程中，需要根据电网调度的实际情况开具操作票，而在以往电网调度的过程中，经常会因操作票开具的不合理，影响到调度的工作质量，甚至对电网的正常运行产生一定的威胁。另外，调度开具操作票缺乏与实际的紧密联系，仅通过调度人员的工作经验以及维修人员对电网调度运行的表面分析来开具相应的操作票，从某种意义上来讲，这种操作票的开具缺乏一定的科学依据，不仅在开具操作票过程中会消耗一定的资源，甚至也无法保证操作票开具的合理性、适应性，不利于电网调度工作的稳定。而在电网调度运行智能防误技术应用以来，可以通过系统形成的图形模型，让调度人员通过图形的解析，及时了解电网运行中存在的问题，尤其是对一些潜在故障因素的检测极为重要，确保能够在发现故障问题在第一时间将其解决，从而有效的保证电网系统运行的安全性、可靠行。通过电网调度运行智能防误技术在调度智能操作票应用的实际情况来分析，电网调度操作票主要分为综合令、单项令、检修申请出票、任务推理出票等部分，综合令，主要是对配电网母线、开关、变压器等设备实施中执行操作指令；单项令，主要对刀闸、开关等实施单步操作生成单项操作命令；检修申请出票，主要是通过获取一些检修申请的数据，并对检修申请票进行详细的分析，生成相应的操作命令；任务推理出票，一般情况下主要用于操作任务形成的操作票。

4结语

综上所述，电网调度运行智能防误技术实现了自拟票阶段到执行阶段的全程防误操作，切实消除了错误操作导致的故障。一方面提高了人工拟票的成效，另一方面确保了成票品质。进而满足了规范操作票管理的相关要求，提升电网调度的工作水平，促进了我国电力行业的健康稳定发展。

参考文献：

［1］王文林，洪天炘．新型调度操作任务票防误系统的研究与应用［J］．电力安全技术，2013（10）．

［2］赵丽萍，刘伟．智能调度操作票及防误闭锁技术的研究与实践［J］．华北电力技术，2014（9）．

作者简介：

李晶华（1986.9-），女，吉林长春人，东北电力大学本科，单位：国网青海省电力公司，研究方向：电网调度运行，邮编：810000

论文作者:李晶华

论文发表刊物:《电力设备》2017年第16期

论文发表时间:2017/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/40811a7acf2d0167f74109e3.html