# 煤矿采掘工作面安全管理论文_赵海钢

鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 内蒙古鄂尔多斯市 017300

摘要：我国煤矿生产基本上都是在井下进行开采的，但井下的环境非常复杂，加之空间狭窄，空气不畅通，环境恶劣等因素，使得井下的工作环境较差，存在很多安全隐患。因此，井下采掘工作一直都是煤矿采掘工作的重点和难点，存在的问题也一直没有彻底解决。这些井下不稳定因素不但给煤矿开采带来了困难，还时刻威胁着工作人员的生命安全，所以如何做好煤矿采掘的安全管理工作十分重要。文章针对这些问题提出了一些合理的，科学的防范措施，仅供参考。

关键词：煤矿；采掘工作面；安全管理；研究

一、煤矿采掘工作面安全管理的基本原则

1.1“以人为本”原则

对于煤矿采掘工作面的安全管理工作来说，“以人为本”的原则是其工作效率提高的基本原则，同时也是企业人性化发展的需要，“以人为本”的原则需要将第一要务划归为作业人员的安全，杜绝以牺牲作业人员安全实现企业经济效益的做法。基于此，灌输并落实“以人为本”的基本原则，可以有效减少煤矿企业采掘工作面的违规情况，为作业人员的生命安全提供坚实的保障。

1.2事前预防原则

现阶段，大多煤矿企业工作面的作业主要采用事中控制的原则，因此会使煤矿采掘工作面的作业操作中更容易出现安全方面的问题，而要想杜绝安全隐患的出现，就需要落实事前预防原则。因此在工作开展之前需要对采掘工作场地进行认真而详细的检查，并针对具体的作业项目与环节严格而认真地对安全隐患进行消除，这种原则不仅可以有效地避免作业过程中安全问题的出现，同时还可以为作业人员的生命安全提供保障。

二、采掘工作面质量管理

2.1采煤工作面管理

2.1.1工作面支护

在进行工作面支护时，必须保证支柱维持直线，即使其中存在偏差，偏差也应小于100mm，而排距偏差也需小于100mm，支柱间距应小于100mm，如果需进行穿柱，则钻地长度应小于100mm。新设支柱需保证撑力满足使用标准，800mm液压支柱需大于65kN，100mm支柱则需大于95kN，支柱上需明确标示编码，不能缺少编码。相邻支架支柱偏差不能过大，顶梁台阶支架高度应为侧护板的60％，支架不能挤压或咬合，所有支架空隙应小于200mm，支架高度与采高需保持一致，支架不能过高，在活柱升高时，必须保证缸体内的填充材料高度小于200mm。

2.1.2机电设备

在管理过程中，需根据以下方面进行设备安全分析：在电气设备周围煤层可能存在地下水时，需提前完成防水处理；闲置设备与材料需要安放在出口20m以外；采煤机不能出现漏油或缺齿问题；输送机与顺槽输送机必须合理连接，不能在到达底链后出现回头煤问题；液泵站与液压系统必须完整，不能出现漏液现象；机采输送机使用的采煤板不能出现破损；顺槽输送机的挡煤板与螺旋不能丢失；电缆需维持悬挂状态，管道铺设需根据煤矿开采要求进行设计，开关必须维持上架状态，电缆不能出现随意盘置现象，顺槽输送机与托辊需齐全，使用的胶带位置不能错误。

2.1.3出口与端头

单体柱防护绳必须栓牢，2排单体柱维持一条直线，偏差必须小于10mm，单体柱间距必须均匀嘲。单体柱必须牢固，使用端头支架，提前维护巷道，支柱规格需一致，支柱类型必须相同，在使用过程中，不能使用破损支柱，支柱不能出现漏液、不卸载现象，也不能出现断裂或缺失。端头三角区空顶支架距煤壁距离应小于200mm，如果距离超过200mm，需采取超前维护措施。超前支柱初撑力应大于50kN，巷道断面宽度应大于1.5m，并预留出0.8m人行通道。

2.1.4采高与回收

采高与煤炭回收应分为两个阶段进行，煤炭不能随意进行堆积，在采高阶段，必须严格遵守标准采高流程，采高高度应小于100mm。如果底层工作面较薄，需使用支撑网辅助开采。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在工作面开采过程中出现的浮煤，需及时进行清理，浮煤厚度应小于30mm，支架中不能出现浮煤堆积，工作面煤炭回收率应维持在97％以上。在上分层需使用人工进行假顶铺设，金属网应维持横向对接结构，而纵向搭架应大于300mm，端头网头必须固定连接，避免出现金属网牵扯。联网丝需旋转30圈并钉牢，避免金属网脱落。

2.2掘进工作面管理

掘进工作面的主要内容就是爆破，在进行管理过程中，必须遵循以下几点要求：

a)在进行井下爆破工作前，需采取严格检查工作，每次放炮需3位工作人员共同确认，每1次放炮结束后，都需进行3次检查；b)3人进行放炮时，爆破人员需上交警戒牌，在班长检查人数确认后，检查顶板与支护情况，安排专人负责警戒，并下达命令，将放炮计划上交到有关部门手中，检查员需确定瓦斯、煤尘符合引爆标准，之后将放炮计划编制上交给爆破人员，由爆破人员进行放炮。在爆破工准备人井前，需使用CH检测仪进行检测，确认环境符合进入标准后方可进入，且放炮员在制作引线时，周围不能出现导电物体同。发爆器钥匙、把手、起爆盒钥匙，需由爆破工携带，不能随意转交他人，只有在爆破开始后，才能将把手与钥匙插入接线盒或发爆器中，在爆破结束后，需立刻拔出钥匙与把手，并摘掉母线。放炮结束后，需进行洒水与灭尘工作，如出现拒爆或残爆问题，需由班组长进行指导，完成处理工作。

三、煤矿采掘工作面安全管理的策略

3.1增强员工的安全观念

想要将安全管理工作彻底落实，并得到有效提高，就需要工作人员要在主观上明确安全观念，时刻牢记安全的重要性。工作人员安全观念的提升同样需要施工单位的全力配合，要将安全理念贯彻于整个工作当中。这就需要有关部门做好员工的岗前培训工作，根据安全管理标准，对员工进行统一培训，使其牢记安全施工的要素以及安全作业规范。并且还要落实安全管理工作的责任制，将责任落实到每个人，使员工了解工作的职责，牢记安全准则，以安全施工为原则，做好相应工作。一旦员工有了良好的安全观念，施工的安全性自然会大幅度提升。

3.2强调安全文明生产

安全文明生产是煤矿采掘的重中之重，在以人为本的前提下，如何安全文明的施工非常重要，这关系到整体的工程质量以及施工中人员的安全与否。首先要给员工构建出一个安全的施工环境，其次，在具体的采掘工作中，要保证机械设施的万无一失，保证线路与管道的密闭性，避免出现漏水、漏风等情况，保证施工环境的整洁安全。

3.3安全管理制度的健全

完善安全管理制度不仅是对工作人员生命安全负责，同样是对整个工程的安全负责。要将安全管理制度落实和做好，需要从几方面人手。首先要能够快速下达质量管理制度，并做好后续工作。其次要完善分项管理制度的操作流程。最后，要将责任落实于每个人头上，落实采掘队伍的责任制度，还要对在岗人员进行考核，并明确划分责任与权利。这样做可以防止发生事故后互相推诿的情况出现。一旦问题出现，可以第一时间明确责任人，从而进行严格处罚。这种高度的责任感会使安全管理制度有效实施。

3.4安全预警评价的实施

安全预警评价的实施能够为采矿工作带来巨大帮助。它可以协助煤矿企业实时地选用防护手段并且提前消除安全隐患。在评价掘进单元的时候，其可以根据具体的施工技术和施工环境做出有效分析，并评价出整个工程的安全性与掘进顺序的合理性。一旦发现错误或是需要改进的地方，可以及时改正，并科学合理地进行完善。

结论

对煤矿采掘面的安全管理工作进行控制与规划对煤矿企业来说极为重要，因此，煤矿企业需要对此有一个清晰的了解与掌握，并对其中存在的各种安全隐患进行挖掘，在坚持“安全第一”的基本原则下制定完善的安全管理办法，并将其进行有效的落实，进而提高煤矿采掘面的工作效率，促进煤矿企业的可持续发展。

参考文献:

［1］沈正忠．煤矿平面位移断层分析研究［J］.能源技术与管理，2012，02:87－88．

［2］杜文州．煤矿矸石山自燃火区判定技术［J］.煤矿安全，2015，01:57－60．

［3］王正科．物探方法探测煤矿区岩浆岩侵入体探讨［J］.煤田地质与勘探，2015，01:91－95．

论文作者:赵海钢

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/40ae5e96336d4926186d9005.html