# 浅谈城市配电网的节能降耗论文_杨伟娅

摘要：要实现城市配电网的节能降耗，也就是要实现变压器功能优化和线路的合理布局，在整个电力网络系统中，用户和电力网之间要通过供电线路来连接，线路长度占整个供电线路长度的一半以上，电线耗损的比重是总体线路耗损的五分之四，我国目前对电网设备的投资远远低于电力的发展，造成线路的高负荷，一旦线路得到改造，线路的损耗量将大幅度降低，例如十一五期间，我国的GDP能耗与十五期间相比，降低了百分之二十，便是得益于配电网节能降耗工作的成果，城市配电网节能降耗有利于提高供电企业的经济利润，对企业的发展有着长足作用。

关键词：城市配电系统；方法；节能；电力损耗

1 城市配电网节能降耗的必要性分析

1.1满足用电需求

在配电网中应用节能降耗技术，在很大程度上是为了有效满足我国目前的电力需求。众所周知，电力资源在促进中国经济发展和社会进步方面发挥着非常重要的作用。在这个过程中，中国电力系统的进步也促进了中国人民生活水平和生活质量的提高。但另一方面，人们生活质量的不断提高也带来了越来越大的供电压力，这对电力系统提出了更高的要求。所以，通过应用节能降耗技术，有效地满足国家电力需求变得更加迫切。电力系统工作人员要注意在成本和节能之间找到一个合理的中间点，最终促进我国电力系统经济效益和社会效益的同步提高。

1.2降低输送损耗

配电网节能降耗技术的核心是降耗。一般来说这主要是通过控制跟优化各个环节的能耗对其各个组成部分进行细化跟改进达到预期的节能效果。或通过降低不同程度的功率损耗来全面降低传动中的损耗。这些传输损耗的降低离不开配电网节能降耗技术的有效支持。

1.3提升经济效益

显然，节能降耗技术在配电网中的应用对提高经济效益具有一定的影响。经济成本往往决定着当前电力系统的输配方式。节能降耗技术的应用可以在不降低输电质量的前提下降低配电网的能耗进一步促进供电企业整体经济效益的不断进步为企业带来更多的利润和发展空间。所以改革开放以来，我国国民经济的快速发展增加了各行各业对电力的总体需求最终导致电网负荷增速加快。所以在此过程中降低配电网的能耗不仅可以进一步减轻居民的电费负担还可以更好地辅助我国的环境保护工作。最后它可以发挥良好的作用，促进环境保护和经济发展。

2 降低损耗的技术措施

2.1合理使用变压器

配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成部分，因此，降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。方法主要有：使用低耗节能的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。

2.2重视和合理进行无功补偿

无功电量在电网中的传输中造成大量的有功损耗，运行中的变压器，其消耗的无功功率是消耗的有功功率的几倍至几十倍。配电网中的无功补偿，一般采用变电站集中补偿和馈线分散补偿的方式，而无功的分散补偿一般是安装在配电变压器的低压侧400V系统中，通常认为将负载功率因数补偿到0.9-0.95已是到位。

合理地选择无功补偿方式、补偿位置及补偿容量，不但能有效地稳定配电网系统的电压水平、电压质量，也可避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对配电网的电容器无功补偿，通常采取集中、分散、就地相结合的方式；电容器自动投切、动态补偿的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分进行。

2.3减少接点数量，降低接触电阻

在配电系统中，导体之间的连接普遍存在，连接点数量众多，不仅成为配网系统中的安全薄弱环节，而且还是造成线损增加的重要因素。因此我们必须重视所有连接处的施工工艺，确保该连接处导体之间接触紧密，并可在接触面采用降阻剂，进一步降低接触电阻，这点在不同材质材料间的搭接尤其要引起重视。

2.4采用节能型照明电器

据统计，工业发达国家中，其照明用电约占社会总用电量的10％以上。随着我国居民居住条件的不断改善和公用场所对照明要求的逐步提高，照明用电比例逐年递增。根据建筑布局和照明场所合理布置光源、选择照明方式、光源类型也是降损节能的一种有效方法，例如，1只5W的LED灯的光通量相当于1只15W电子节能灯的光通量，也相当于1只60W白炽灯的光通量。当前淘汰白炽灯，大力推广的LED光源节能效果更是其他照明灯具所无法比拟的，LED光源具有更佳的节能效果。因此，要大力推广高效节能电光源，以LED光源代替普通光源、普通节能灯，以电子镇流器取代电感镇流器；电子调光器、延时开关、光控开关、声控开关、感应式开关取代跷板式开关应用于公共场所，都将大幅降低照明能耗和线损。

2.5调整用电负荷，保持均衡用电

调整用电设备运行方式，根据负荷类别合理分配负荷、合理避峰用电，增加低谷期用电，减轻发电压力，降低发电投资；改造不合理的局域配电网，保持三相供电平衡，使工矿企业用电均衡，降低线损。

3 降低损耗的的管理措施

3.1线损管理

营销、用电管理部门应坚持进行线损理论计算，并与实际情况相比较，以期获得最合理的线损指标，实行目标细化管理，将线损指标按年、季、月下达给各基层部门并纳入经济责任制考核（绩效考核）。此外，还应将用户电表实抄率、电压合格率、无功装置（电容器）可用率、电容器投入率、节能活动开展情况等列入线损小指标考核中，建立有效的降损激励机制，奖罚分明，充分调动员工对于线损管理的积极性，创新思路，改进方法，不断降低线损，提高效益。

3.2无功管理

除开展日常的功率因数考核外，针对一些用户只关心功率因数是否大于0.9，对无功倒送不予重视的情况，要有选择性地在用电量大、功率因数接近1的用户处装设双向无功电度表，监督、考核无功倒送情况；根据负荷用电特点，选择合适的电容器投切装置，如选择动态无功补偿，根据无功变化自动投切。

3.3谐波管理

随着电网中非线性用电负荷如整流设备、电能熔炼设备、电力机车、节能器具、荧光灯、电视机、电脑、空调制冷设备等大量增加，在配电系统中的谐波污染日趋严重。谐波异常不仅会使系统的功率因数下降，而且在设备及线路中产生热效应，导致电能损失。因此，营销、用电管理部门应加强对本系统的谐波存在和污染程度进行检测，做到心中有数，必要时应采取谐波抑制措施。

3.4计量管理

正确的电能计量既是降低线损的依据，也是考核技术经济指标的依据。对电度表应定时检查、校验，及时调整倍率，降低电能计量装置的综合误差。对于关键部位的电度表尽量采用先进的全电子电度表，并推广应用远程集抄系统，既提高了计量技术的科技含量，能实时、准确做好电能各项参数的计量工作，也能大幅减少人员劳动强度。

4 结束语

目前城市配电网节能降耗面临不少困难，因此，需根据配网不同实际情况，选择适合本地区配网节能降耗的综合方案，以取得更高的社会效益和经济效益。同时，配电网的降损节能工作不但可以减少用户电费支出，提高企业经济效益，挖掘配电设备供电能力，而且对国家能源利用、环境保护、资源优化配置极为有利。

参考文献：

[1]韩瑞君，冯晶，王云梅．降低配电网中线损的技术措施[J]．应用能源技术，2002，（5）．

[2]宋进．配电网电能损耗及降损措施[J]．德州学院学报，2005，（4）．

论文作者:杨伟娅

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/40cb23682df7bfbf2dfa20c4.html