# 关于屋面防水建筑施工技术的分析探究论文_张健

摘要：近些年来，随着社会经济快速发展，人们物质生活水平得到明显提升。在人们正常生活中，需要房屋建筑作为载体，房屋建筑质量安全和居住舒适度，是人们的热点问题。然而由于人为、自然等主客观因素，房屋建筑屋面的存在着渗漏问题，严重影响了人们生活质量。因此，对屋面防水建筑施工技术的探讨研究对保障建筑工程的质量有着十分重要的作用。基于此，本文就围绕屋面防水建筑施工技术的要点展开分析探究。

关键词：建筑工程；屋面防水；施工技术

引言

作为建筑工程中常见质量问题的屋面漏水现象至今没有得到彻底解决。因此，在未来的发展中，我们一定要认真研究，保证防水建筑施工技术的有效提高，更好的促进建设行业的发展，为国家和人民带来更多的经济效益和社会效益。

1、加强屋面防水建筑施工技术的意义

屋面防水质量优劣，对居住生活质量具有直接影响，与人们居住舒适感、生命健康息息相关。所以，在建筑施工中，屋面防水具有十分重要的作用。

1.1有利于提高防渗作用

针对建筑工程而言，防水施工质量是否合理，对房屋投入使用的渗漏情况，具有直接联系。针对屋面防水施工，必须加强防水设计，结合渗漏问题，防止出现不合理设计，增加工程施工难度。在防水设计时，考虑建筑渗漏问题，防止影响建筑使用功能。

1.2有利于提高建筑结构荷载力

针对防水建筑施工，关系着结构荷载。所以，立足力学角度，需进行科学、安全设计，防止结构变形。按照立体结构、墙体楼板的实际状况，合理分析防水基层施工。同时，屋面防水施工，是评估建筑物质量的关键指标，有利于提高建筑结构荷载力。

1.3有利于提升建筑美观效果

在建筑设计中，屋面防水设计难度较大，例如轻屋顶、预制、高层大跨度等设计，均影响了装潢效果。因此，设计师在设计时，需考虑独特造型，屋面防水设计和施工差别较大，耐用程度、美观效果的不同，也会影响防水质量。因此，加强屋面防水，有利于提升建筑美观效果。

2、建筑屋面施工中主要运用的防水材料

2.1橡胶塑料类的防水材料

以橡胶、聚氯乙烯、聚氨醋等为主要原材，制成的具有弹性功能的防水卷材、保护膜、油膏等密封性强的材料，其在抗拉力、弹性、粘结性、抗水性以及耐久性等方面具有很强的优势。

2.2沥青类的防水材料

这类的防水材料，主要以天然沥青、石油沥青以及煤炭沥青为最主要的原材，制定出沥青类的涂料或者油膏，它的优点在于粘结性好，塑性强，并具有一定的抗水性能。

2.3水泥类的防水材料

以水泥为原材的材料，比如，防水剂、膨胀剂等，它们可以增加水泥砂浆的抗渗性能；水泥和硅酸钠结合配制出的促凝灰浆，对于建筑工程具有堵漏防水的作用。

2.4聚乙烯丙纶类的防水材料

通过将线性密度较低的聚乙烯树脂融人抗老化剂、助粘剂和稳定剂，形成复合工艺的综合性防水卷材。此防水材料具有较高的抗渗能力、很强的稳定性等优点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5金属类的防水材料

以金属材料为原材制成的涂层钢板、压型钢板以及镀锌钢板，可以直接的用来作为防水面板，用于地下室的金属防水层。另外，用金属钢板作为防水层时，要在连接的地方，进行焊接，并刷上防锈的保护漆。

3、建筑工程屋面防水施工技术的要点分析

3.1找坡层、铺材料的施工

3.1.1找坡层

常用的找坡层方法是“炉渣找坡法。在施工的时候，先是根据排水的方法将以1.5m～2m的间距灰饼设置好，然后从排水的最高处开始向最低处找坡。在找坡的过程中，要注意经常拉线来检查排水坡是否符合设计的要求。

3.1.2找平层

找坡层的施工做好之后，就要立即进入找平层的施工阶段。首先将1∶3比例的水泥砂浆压实抹光在平层之上。并且在阴角的部位（如女儿墙、突出屋面的建筑物等）做出一个圆弧，圆弧的半径为100mm~150mm。铺贴之前，找平层也必须是干燥无水的，检查找平层的干燥与否可以用一个简单便捷的方法：先在找平层上面覆盖1m多的卷材，3h～4h之后再掀开来检查，看看卷材上面和找平层上面有没有水印，如果这两个位置都没有水印的话证明为存在超标水分，就可以进行下一步的卷材铺贴工作了。

3.1.3铺贴材料

在进行这项施工之前，先在每个区域的中央都弹出两条相互垂直的控制线，其中一条控制线的方向是垂直于排水的方向，另外一条则是平行于排水的方向。然后以弹出的这两条控制线为依据，再结合卷材的搭接宽度，将每幅卷材的位置线弹出来。位置线全部弹好之后，就可以顺着天沟向屋脊的方向将全部卷材预铺在找平层上。预铺好之后，把卷材沿着长边对折好，然后在卷材和找平层的上面都涂上基层胶粘剂。

3.1.4处理泛水

女儿墙易泛水的部位要经过特殊的手工处理，先将卷材顺着女儿墙往上卷，到了高处找平层不小于250mm的时候就将卷材切齐，然后在最高处的地方钉上规格为25mm×30mm的铝合金通长压条之后，就可以在上面铺贴上一层附加的卷材，方向是从压条上面的阴角开始逐步向下。

3.1.5排除水汽

为了防止卷材起鼓的现象，找平层内的水汽就要想办法排除出去。普遍做法是设置排气孔来将找平层中的水汽排除出去。保证找平层中的水汽得以排除，卷材也就不会起鼓了，也就不会在这一阶段的施工过程中留下渗漏的通道。

3.2屋面防水处理

3.2.1确定防水区格

在防水规范中将分格缝间的防水区格的最大范围规定为：不得超过38平方米而且不小于36平方米。而对于有些地方规定的范围不得超过9平方米的情形，可以结合以往的实践经验，在满足了前面所说的规范和地方规定的基础之上，将防水区格定在不超过4平方米。

3.2.2分格缝的设置及做法

分格缝应设置在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处，并应与屋面板缝对齐，使防水层因温差的影响、砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝集中到分格缝处，以免板面开裂分格缝的设置间距不宜过大，当大于6m时，应在中部设一“V”形分格缝，分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分格缝兼作排气道时，缝可适当加宽，并设排气孔排气，当屋面采用油、沥青、油毡作防水层时，分格缝处应加200mm～300mm宽的油毡，沥青胶单边点贴，分格缝内嵌填满油膏。

3.2.3确定钢筋网位置

通常情况下，施工企业愿意选择冷拔钢丝的作为刚性防水层的钢筋，但冷拔钢丝的调直工作存在一定的困难性。为了提高施工效率，施工企业采用了冷轧扭钢筋的方式替换了冷拔钢丝，从而实现了与混凝土良好粘接、施工方便等施工目标。但冷轧扭钢筋也存在低温应力抵抗差、非外荷载等弊端。为了在高效施工的基础上，保证屋面防水质量，在进行钢筋网的安装之前，可以先浇捣一层较薄的混凝土，从而将钢筋网固定在混凝土的刚性防水层当中，实现钢筋网位置、质量及作用的有效控制与提升。

结束语

总而言之，在传统的房屋建筑的施工过程中，屋面防水一直是影响工程质量的重要因素，所以做好屋面的防水工程，同时可以促进建筑行业的快速发展，一直保有他的勃勃生机的市场竞争力，在我国乃至世界能占有常胜地位。因此，在进行建筑屋面防水工程中，认真选择合适的防水材料，掌握其施工技术不仅保障了建筑工程的质量，还为建筑行业的发展奠定了一定的基础。

参考文献

[1]张华文.屋面防水建筑施工技术的探讨[J].科学之友，2010，（13）.

[2]杜线茹，赵雪锋.建筑物屋面防水施工技术要点探析[J].科技致富向导，2013，（08）.

[3]邵转吉.浅谈屋面工程防水施工技术[J].经营管理者，2011，（16）.

论文作者:张健

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第24期

论文发表时间:2018/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/410029ecbe47249b6c289d02.html