# 低坍落度混凝土采用布料机入仓的工艺试验论文_刘晓波,赵小亮

中国水利水电第十四工程局有限公司 云南昆明 650041

摘要：黄登水电站进水口工程主要使用低坍落度混凝土进行浇筑，入仓方式主要为布料机，由于第一次上报的混凝土配合比和易性较差，浇筑过程混凝土容易在下料口堵塞、粘粘皮带机或是脱离皮带、骨料分离等弊端，项目部决定在施工现场做工艺性试验以优化配合比，本文主要根据现场工艺性试验结果并分析，对第一次上报的混凝土配合比进行优化，优化后的配合比性能得到良好的改善， 混凝土能较好的与布料机互相兼容，大大提高了施工效率。

关键词：黄登水电站；进水口工程；低坍落度混凝土；布料机；工艺性试验

1 概述

黄登水电站引水发电系统进水口位于左岸16#～19#坝段（坝纵0+348.897m～坝纵0+448.897m）之上，采用坝身岸塔式取水，进水口前沿宽度100m，塔体顺水流向长度41.2m（由于取水方式改变，较招标图增加了6.3m），顺水流向依次布置有拦污栅、叠梁门、检修闸门、事故闸门和通气孔。

2 布料机及其低坍落度混凝土

2.1布料机的作用及其特点

①作用：布料机在高层建筑、框架架构、十字基础、大型水利工程等混凝土用量大，可以连续浇注，是水利工程中大体积混凝土施工中普遍推广使用的设备。

②特点：布料机的特点是混凝土单位时间输送量大，使混凝土施工变得省时省力，且可以有效的提高施工效率和施工质量。

2.2低坍落度混凝土及其特点

①低坍落度混凝土：低坍落度混凝土可以引申为低塑性混凝土或者塑性混凝土，是一种水泥用量低，低流动性，稳定性较好的一种拌合物。

②特点：具有低流动性、低成本和水化热低等特性，由于每方混凝土中水泥用量较少，混凝土内部产生的绝热温升也比大流动性的混凝土较低，同时又具有很好的防渗性能，节约材料，经济性能较强，所以在水利工程中应用较为广泛。

2.3布料机与低坍落度混凝土的兼容性

由于布料机是通过电机带动，通过皮带将混凝土运送至施工现场，具有一定的运输速度和惯性，这就要求皮带上运送的混凝土性能要求稳定、不能具有大流行性，否则混凝土会脱离布料机皮带，造成不必要的损失，而低坍落度混凝土由于流动性较小，在运输过程中不容易脱离皮带机，可以较好的保证施工质量。

黄登水电站进水口工程布料机是主要的入仓方式，其运送的混凝土坍落度刚开始是40mm～80mm，80mm～120mm后来根据施工需要调整为60mm～80mm，80mm～100mm两种坍落度的配合比，在施工过程中通过严格的现场管控和适当的对配合比进行优化，在满足设计及规范要求的前提下使得优化后的配合比满足施工现场的要求，大大提高了施工效率。

本文将主要通过低坍落度混凝土配合比优化前和优化后的混凝土性能差异以及运输至施工现场的混凝土性能与出机口混凝土性能的比较等方面展开进一步的阐述。

黄登水电站进水口工程主要使用的混凝土强度等级是C2825W8F100，级配为二级配、三级配，而使用布料机入仓方式的主要是三级配低坍落度常态混凝土，首次上报的配合比坍落度是40mm～80mm，80mm～120mm后来根据施工需要调整为60mm～80mm，80mm～100mm两种坍落度的配合比。

接下来本文将从配合比优化前后混凝土各种性能来进行比较分析。

3.工艺性试验

3.1优化配合比施工前后混凝土性能对比

①初始配合比浇筑过程中的缺陷：黄登水电站进水口工程布料机刚开始采用C2825W8F100，坍落度分别为40～80mm和80～120mm混凝土三级配浇筑，但在浇筑过程发现中40～80mm三级配布料机虽然能正常输送混凝土，但是由于坍落度过小，骨料比例搭配不佳，下料口和缓冲器经常被堵，混凝土不易平仓振捣；而80mm~120mm坍落度的三级配混凝土虽然和易性较好，容易平仓振捣，但混凝土又存在分离严重且混凝土在布料机运输过程中容易粘在皮带上，容易对仓面造成污染。

②优化施工配合比：基于以上两种配合比的不足之处，试验室在水胶比和粉煤灰掺量不变的前提下通过调整混凝土外加剂掺量、坍落度、砂率及粗骨料比例，使得优化后的配合比能与布料机较好的兼容，在提高施工进度的同时混凝土性能也得到了明显的改善。优化前后施工配合比的对比表、砂率调整、骨料比例调整见表1～2。

表1 施工配合比优化前后各参数对照表

从以上表11、表12、图1可以看出优化配合比各项性能均能满足设计要求，混凝土和易性良好，而且能满足设计及现场施工要求。

3.3优化配合比效果评价

本次工艺性试验，准备工作较为充分，各方人员按时到场，试验人员充足，使得本次工艺性试验能顺利的完成并取得较好的效果，从本次工艺性试验过程和相关现场记录表统计可以发现，优化后的低坍落度混凝土更能适应布料机浇筑，优化配合比与布料机能很好的兼容，大大减小了入仓难、难捣实等问题，提高了施工进度, 工艺性试验结束后，优化配合比在黄登水电站进水口大量使用，混凝土性能能满足设计要求，两种不同设计塌落度要求的混凝土28d抗压强度散点图如2、图3所示，由图可知，优化后的配合比性能较为稳定。

4 结语

在黄登水电站进水口工程整个混凝土浇筑过程中，布料机低坍落度混凝土浇筑是最主要的浇筑方式，由于其连续浇筑能力强、稳定性好，在混凝土浇筑的高峰期更是保证混凝土浇筑强度和质量的强力输出设备，优化配合比在一定程度上解决了之前混凝土容易出现骨料分离、骨料堆积、容易粘结胶带等通病，布料机与优化后的配合比互相兼容，彰显了其省时、省力 、效率高的优点，可以说布料机低坍落度混凝土这种浇筑方式在整个进水口浇筑过程中又是一个“小亮点”。

参考文献：

[1] 《水工混凝土试验规程》DL/T550-2001[S].

[2]《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2015[S].

[3]《水工混凝土配合比设计规程》DL/T5330-2015 [S].

作者简介：

刘晓波（1981-），男，云南大理人，高级技师，长期从事水电工程试验工作。

赵小亮（1986-），男，云南丽江人，助理工程师，从事试验检测工作。

论文作者:刘晓波,赵小亮

论文发表刊物:《防护工程》2018年第26期

论文发表时间:2018/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4126205d8d0dae722ede8479.html