# 建筑桩基工程施工质量控制分析论文_黄江飞

广州市第四建筑工程有限公司 510220

摘要：在国内经济快速提升的现今时期，建筑工程规模在不断扩展，各类型建筑不断涌现，要想保证这些建筑的持续稳定性，就需要考虑加大对桩基施工的重视程度，可以说桩基施工环节质量控制属于建筑工程发展中的主要项目，在本文中就先对建筑桩基工程施工质量控制和现实意义做出阐述，并对建筑桩基工程施工质量的有效控制给出几点建议，以期为相关工程施工的高效开展尽微薄之力。

关键词：建筑工程；桩基工程；质量控制

引言

桩基施工属于建筑施工中的重要环节，此环节的质量会直接关系到建成建筑整体的稳固性和耐久性，这就需要考虑加大对技术运用的重视程度，但相对于发展快国家来说，国内的建筑施工技术还是略显陈旧，这就需要建筑企业主体人员积极参考发展快国家的技术方法，并从严格的角度把控好施工质量，从而在保证桩基工程施工稳定开展的同时，也为建筑企业各方面效益的提升奠定坚实基础。

1建筑桩基工程施工质量控制的意义

桩基工程属于基础性工程项目，此项目施工质量的好坏会关系到建成建筑整体的稳固性和耐久性，毕竟此工程项目的主要作用是承载纵向建筑。因此，要想切实强化建筑整体的稳固性和耐久性，建筑单位就应当建立落实相应合理的技术运用方法，以此全面把控好桩基施工质量。否则就会使得后续施工环节不能稳定开展，建成建筑的整体质量也会难以保证。除此之外，尽管国内建筑业的快速发展，也在很大程度上促进了施工质量的增强，然而，在现代建筑工程发展期间，施工质量还是属于建筑施工质量增强的主要条件。因此提高对桩基施工质量研讨和控制的重视程度，以主动的态度运用现代新型的施工技术就显得尤为重要。这样能够防止由于作业质量而引发大量经济的损耗。这里还需重点强调的是，对桩基础施工质量控制提高重视程度，能够切实为其他施工环节的稳定开展奠定坚实基础，也能够为建成建筑整体稳固性和耐久性的提高提供保障。

2建筑桩基工程施工质量控制措施

2.1提高施工质量管理力度

第一建立健全施工质量管理体系。一方面，建筑工程发展进行中，构建施工质量监管部门，请项目经理担任负责人，增设安全员、工程师、质检员以及相关技术人员等人员岗位，并对桩基施工质量试检标准做出确定，安排专门人员负责施工质量监管；在桩基施工质量管理过程中，必须严格执行相关制度，实现对桩基工程施工全方位、动态化、全过程的质量控制，消除质量管理漏洞。另一方面，深入完善施工制度，通过对相关制度的建立健全，来对桩基工程施工质量，做出规范性的把控，加大对施工绘图建立和技术交底的重视。在具体行动中，工程质量监管部门成员应当对施工绘图做出全面核对和检查，对施工计划等做出全面掌握。不仅如此，还应在工程启动前，工程技术人员应当向施工现场主体人员讲明施工方法，促进技术交底的全面性、高效性；坚持“三检”制度，即自检、互检以及交接检验；实行三级计量评审制度，对测量桩点进行有效保护，以免后续施工破坏桩点；反复核对工程测量结果，保证桩结构尺寸、中线以及水平位置满足设计要求；严格执行质量事故报告制度，在建筑施工进行中，如果发生质量问题，就应当在第一时间结合既定的流程做出修整和优化；并请技术人员和施工质量管理部门成员对修整过程做出监管，以强化施工管理程度。不仅如此，在管理过程中，如再次遇到质量问题，也必须要在第一时间做出修整和优化，以此对施工质量做出严格把控，在为其他施工环节有序进行创造条件的同时，也为建成建筑整体的稳定性和耐久性的增强奠定坚实基础。

2.2应用合理有效的技术方法

在国内科技水平逐渐增强的背景下，建筑业桩基技能也在不断增强，这就能够妥善处理好现场的一些不良情况。那么在工程具体发展中，工程主体人员就应当根据现实条件，以主动的态度引入和落实现代新型技术，强化施工质量和能力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对管桩的质量问题，有以下几种技术方法可做参考：第一是补沉法。倘若桩体的埋深度没能与相关要求相切合，或在打桩时存在土方升高的现象，就可考虑借助沉降法做出修整。第二是补桩法。在桩间距与没能达到相关标准的条件下，就可考虑借助补桩法。这样的技术会有事半功倍的功效。另外，在地表以下施工项目完毕后，借助补静桩法可对地表以下的反力做出运用，进而促进后续施工环节的高效开展，保证工程如期竣工并交付使用。第三是纠偏法。在建筑施工进行中，更多时候都会出现桩体角度明显偏离原位的现象，倘若桩体长度低于相关标准，通常都可考虑借助纠编法做出妥善解决，需要强调的是，倘若桩体存在断裂情况，则不能考虑纠偏法。第四复合地基法。理论依据为桩土共同作用，在此基础上有效处理地基，提升地基承载力，同时对桩基荷载进行分散，维护地基稳定性。第五大承台法。如果桩基承台达不到地基承载力要求或者构造要求，通常需要对桩基承台面积进行扩大，以此满足施工要求。

另外，成孔灌注桩质量控制在混凝土灌注中起着非常重要的作用。工作要点：一排除水的干扰。二保证桩身成孔垂直准确度。采取扩大桩基支承面积使桩基稳固，经常校核钻架及钻杆的垂直度等措施，并于成孔后下放钢筋前作井径、井斜超声波测试：三是钢筋笼制作质量和吊放问题。另一方面，桩位轴线测设的质量控制。建筑物桩位轴线测设是在建筑物定位矩形网测设完成后进行的，是以建筑物定位矩形网为基础，采用内分法用经纬仪定线精密量距法进行桩位轴线引桩的测设。在桩位轴线测设完成后，应及时对桩位轴线间长度和桩位轴线的长度进行检测，要求实量距离与设计长度之差，为了便于保存和使用，要求桩顶与地面齐平，并在引桩周围撒上白灰。

2.3处理不合格的桩基

第一桩基缺陷的类型。1）桩基顶部缺陷。在水下浇筑混凝土时会有泥浆的沉淀，对于泥浆的厚度很难做到准确测定，如果超灌桩顶的混凝土不足，就会出现夹泥的现象而影响混凝土质量；再者在浇筑混凝土完成后，因不均衡地用力或过度用力而对钢护筒进行预埋和 拆拔，干扰到桩顶的混凝土，以至于破坏混凝土质量。最后，因使用较大功率的风镐凿除混凝土桩头，在一定程度上会扰动声测管周围的混凝土，对混凝土质量造成影响。2）桩基中部缺陷。在混凝土的灌注中可能会因勘探的失误造成因较差的地质条件而导致局部发生塌孔，使混凝土的翻浆受到阻碍，以至于引起局部的缺陷。另外，如果过度用力拆拔导管，混凝土受到连续性扰动，混凝土质量也会受到影响。再者由于导管的气密性较差，在水下灌注混凝土时导管会插入到泥浆中，造成导管内外压强的不均衡，造成混凝土的质量受到影响，更严重的可能使混凝土的下料受阻碍，不能正常进行翻浆，以至于引起断桩。

第二单桩承载力低于设计要求。单桩的承载力不符合设计要求主要是由于桩未达到设计 的沉入深度；最终的贯入量过大以及桩的顶端未没有进入设计要求的持力层，但桩已进入到设计的深度；勘察报告所提供的地基承载力、地层剖面等数据与实际情况存在较大的差距，还有其他的原因如桩倾斜过大、断裂等也会导致单桩承载力不能达到设计要求。

第三桩倾斜过大。由于预制桩的质量不符标准，导致桩顶面倾斜和桩尖的位置不正或者变形，造成桩倾斜；桩身、桩帽、桩锤的中心线偏离，导致锤击偏离重心；桩机安装的角度不准确，造成桩架与地面的不垂直；桩端遇到坚硬的障碍物；桩距过小，错误的打桩顺序导致强烈的挤土效应产生；基坑土方开挖不当、测量放线错误等都会造成桩倾斜过大。

第四断桩。除了桩倾斜过大会导致桩断裂外，由于桩运输、起吊、堆放的吊点或支点位置出现偏差；在沉桩的过程中，因桩的质量或者障碍物的阻碍等原因导致桩身因过度的弯曲；设计要求的桩锤击与设计的贯入度存在较大误差，以致于施工时锤击次数过多、锤击过度导致桩断裂。

第五桩接头断裂。在桩需要设计得较长时，在施工工艺上，桩采用分段预制、分段沉入的方法，各段之间用钢制焊接连接件进行连接。导致桩接头断离现象，其原因主要是桩倾斜过大，另外桩上下节的中心线偏离，桩接头施工技术不达标、质量差也是重要原因。

第六桩位偏差过大。造成桩的位置偏差主要是由于测量放线的差错、沉桩工艺落后以及桩身倾斜等原因造成。

结语

总而言之，桩基施工属于现代建筑工程发展中的主要环节，也属于基础环节，此环节的施工质量会影响到建成工程整体的稳固性和耐久性。如果在工程发展中存在质量问题，就会影响到其他施工环节的稳定开展，建筑整体质量和建筑企业各方面效益也会难以保证，所以，就必须要考虑提高桩基施工注重程度，保证建成工程质量。

参考文献：

[1]谢银峰，杨帅.建筑桩基工程施工质量控制研究[J].技术与市场，2018，25（09）：219+221.

[2]宋业峰.建筑桩基工程的施工质量控制探讨[J].建材与装饰，2016（53）：12-13.

[3]罗新艳，吴霞.建筑桩基工程施工质量控制的方法探讨[J].河南建材，2013（04）：137-138.

[4]贾文彪.浅析建筑桩基工程的施工质量控制及应对之策[J].科技创新导报，2013（07）：58.

论文作者:黄江飞

论文发表刊物:《防护工程》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/412adc256a58c7dd92fc696c.html