# 建设项目私有云信息化应用论文_高飞,孙武斌

中交一航局第四工程有限公司 天津 300456

摘要:本文介绍建设项目实施有效信息化管理，项目信息的数据框架、基础硬件、常用套件组成与应用。

关键词:信息化；私有云；数据中心

1.前言

施工企业员工流失率高，工艺工法、管理信息不能形成有效积累。进行项目信息化管理，有助于实现标准化，提升效率，而建立稳定可靠的数据处理平台，搭建基于项目的云系统是实施项目信息化管理的重要条件。

2.方案选择

数据存储系统方案主要有租赁公有云服务、搭建私有云服务器2种方案可选。

2.1公有云的安全性问题。

公有云所有数据存储在远端机房上，存在不确定性，且运营商多存在苛刻条款。在遇到运营商中断服务等特殊情况时，往往无法及时取回数据。面对强势的运营商，工程项目部或企业无法实现正常诉求。

表1 运营商对未续费数据处置方式

注：当前服务器存储专用硬盘的最小规格为2T。

2.3搭建私有云的优点

2.3.1 数据存于本地，而非远端服务器中，不存在过期或其他情况被销毁删除的风险。

2.3.2 不依赖于外部网络，可自主切断外部网络，仅在项目局域网运行，增强安全性。可自主关闭私有云的外部访问功能，对使用效率影响较小。

2.3.3 私有云搭建完成后基本免维护运行。可按自动定期备份，市电断电后自动关机，以保护数据；市电供电后自动开机，恢复功能。

2.3.4 数据文件在私有云集中存储，可按不同用户权限进行分享传递，防止恶意删改。

2.3.5 持续地按照既定规则形成项目信息数据积累。

3.私有云的实施

以群晖某型服务器，介绍如何选择硬件，并安装配置相应的功能套件。

3.1硬件设备

3.1.1服务器主机

服务器均支持客户端同时连接数量上限为450人，兼顾经济、效率，100人以上的可用DS718+，100人以下的可用DS218+型号。前者4核心处理器，2个RJ45接口，支持故障转移，可安装扩容设备；后者为2核心处理器，1个RJ45接口。

3.1.2存储硬盘

一般配置2块2T服务器专用硬盘。

3.1.3 电源系统

项目多为临时线路供电，建议配置在线式不间断电源系统，保证服务器稳定运行。如APC Back-UPS650，最大可以配置功率400W（650VA），提供交流电涌保护，自动开关机功能，预期寿命2~5年。服务器功率为20.1W，休眠时为9.1W，市电断电后可续航30~40min。

图6 组装原理图

3.1.5 存储模式选择

为增强安全性，双硬盘服务器存储模式选用RARD1类型，系统会同时在每个硬盘上写入相同的数据，只要一颗硬盘是正常可用，即可保证数据完整。[1]

4.系统套件设置使用

4.1按照岗位分类设定群组，然后按照群组来安排用户账号以及权限。

4.2根据项目管理需求创建共享文件夹，并为每个用户设置不同权限。群组及用户的权限设定需要系统管理者认真对待，如商业保密要求等。

4.3 安装功能套件。为实现文件的查阅共享，需要在服务器、各客户端安装相应套件，常用套件详见下表4。

表4 常用套件一览表

4.4登陆界面设置

可根据企业识别系统要求，定制登陆界面各元素，实例如下：

图8 手机APP应用举例

5.总结

5.1本文所用私有云系统，无需额外维护，可按照计划实现自动备份、同步数据，更新系统、安全漏洞扫描。高效安全的进行文件的集中存储、高效传递。

5.2本文仅提供了项目信息化的基本硬件、套件工具，而项目信息化是一个连续的、不断积累、逐步提升的过程，对于项目信息的整理、套件工具的应用开发均应是动态改善的过程。

参考文献：

[1]群晖.Synology NAS用户指南（基于DSM6.1）[EB/OL].www.synology.cn/2017

[2]施耐德.APC Back-UPS 650用户指南（中文版）[EB/OL].www.apc.com/2004

论文作者:高飞,孙武斌

论文发表刊物:《防护工程》2019年12期

论文发表时间:2019/8/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/413d6db93087790d3f509770.html