# 浅谈高清非线性编辑工作站与新闻制播系统的融合方法论文_胡军

北安市文化广电体育局 黑龙江省

摘要：在电视栏目制作的过程中，目前已经普遍采用高清编辑工作站的方式，这是实现数据传输的有力保障。对实现资源共享以及变换具有重要的作用。同时还能有效的预防网络之间病毒的传输所带来的风险。这样，电视栏目制作才能更上一层楼，制作出更多的高清栏目。本文重点对高清工作站的具体工作细节及其与新闻制播系统的融合问题展开了论述，希望在今后的工作中能够得到得到进一步的启示。

关键词：高清栏目制作；高清工作站；数据流传输

高清非线性编辑工作站目前已经在各地电视台中得到广泛的应用。本文重点论述的重点是如何能够将制播系统与之有效的结合起来，并且在各种网络环境中都能得到有效的应用，实现资源的共享，更重要的是为了有效的预防病毒传输作出重要的贡献。希望在本文的论述下，能够对电视节目的整体效果起到促进的作用，实现整体水平的提升。

1、融合的必要性

因为高清非线性编辑工作站在硬件配置方面具有较高的水准，将其应用在电视台的高清栏目制作中具有重要的意义，可以满足制作节目的需求。其重要的配置有两部分，一部分是HP-Z800工作站，另外一部分是含有RedBridgeⅢ配置的板卡。这块板卡的性能较高，可以将其与主机相连，满足200MB以上的宽带速度，这样在制作视频时，就不必担心在后期制作的过程中画面出现下降的问题。为节目制作提供了重要的数据支持以及技术保障。同时使用相关的非线性编辑软件，还能达到将信号上载、传输以及上下变换的功能。

此外，非线性编辑软件在所支持的格式方面也与电视台的制播系统相一致。软件中所包含的编解码器可以将各种文件格式以及压缩格式进行相互转化，这与电视台中的制播系统是相一致的。以上海电视台为例，在其新闻制播系统中，主要运用的是索尼高清蓝光文件格式，这一格式在电视节目上载以及播出的过程中均有所应用。同时还可以将其导出，存储在硬盘中，作为今后节目的累积，节省了格式之间相互转化的问题，进而将工作效率得到有效的提升，由此可见，电视台的制播系统与文件格式具有较高的匹配度，所以受到当前节目制作人员的重视。

2、网络方面产生的隐患

在使用大洋高清工作站时，与电视台的非编系统分别属于两种不同的网络，用A、B记录。其中A是公共网络，具有开放性的特点，B是电视台中的局域网，将二者分别放置在不同的网络环境中，主要是从几个方面考虑的。一是必要性的考虑，非编系统主要在局域网中应用，如果将大洋高清工作站直接与内部局域网相联系，那么实际上意义不大，只是在共享文稿方面能够提升效率，所以这是没有必要的，不建议将大洋高清工作站接入进非编系统的局域网中。二是从风险方面进行考虑，如果节目制作需要，有时会要求将外来文件导入进工作站中，此时就会与外接移动设备相连接，因此带来一定的病毒风险，在这种情况下，非编系统是不允许使用外接设备的，这样就会造成节目上的冲突。为了保证节目的制作，并没有必要将大洋工作站与局域网相互结合起来使用，如果这样做，反而会造成病毒的入侵，产生负面影响。

3、实现资源共享的具体要求

在安全性与必要性的基础上，不允许将高清大洋工作站与非编系统局域网相结合，但是实现资源共享又是十分重要的。在这种情况下，如何达到这一目标是每一名电视台节目制作人员应该思考的问题。这就要求将高清蓝光PDW-1600应用其中，作为进行信号传输的重要工具，在此基础上，通过对功能的转变实现数据的传输。这在当前的工作中具有重要意义。

以上海台为例，上海台的标清资源基本存放在网络硬盘矩阵或者带库中，精编机通过软件从硬盘矩阵中获取资源以后，可以通过软件播放、I/O设备输出的方式，将标清数字信号通过线路传输给蓝光1600的标清数字信号输入端，通过1600蓝光机实现上变换功能以后，输出HDSDI信号给大洋工作站RedBridgeⅢ的HDSDI-INPUT，从而实现整个信号的流通过程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

这样传输信号的优势在于：（1）由于使用数字信号的传输，100%隔离了病毒威胁。（2）由于传输过程中利用了蓝光1600进行标清上变化到高清，省去了在软件中再次上变化的麻烦；通过这种方式使得大洋工作站可以得到上海台几乎所有的标清资源，在共享上实现了最大化。本身则依然可以通过外接设备获取文件，两者互不干扰，互不影响。

4、具体制作过程

4.1前期素材获取的流程

分标清素材和高清素材两大类。标清素材的获取流程为：网络ISIS硬盘矩阵

一MeidaManager一上海台精编软件NewsCutter一精编IO设备Adrenline一高清蓝光1600录像机一RedBridgeⅢ板卡一大洋高清非编软件。高清素材获取的流程为：高清蓝光1600录像机一1394线一大洋高清非编软件。

其中，高清蓝光1600录像机在（1）、（2）两项中分别承担了标清信号的上变换功能以及高清素材带的放像机的功能。这样的优势在于用一台机器就可以完成标清和高清信号的传输，无需另外添加专门的上变换设备，降低了制作成本，也简化了系统连线复杂程度，减少了设备占用的空间。

4.2高清软件获取两类素材的两种方法

（1）对于高清素材采取文件获取的方式。通过1394线将蓝光1600与大洋高清工作站主机相连接，可以通过文件获取的方式导入高清素材。这种方式可以提高素材导入的速度，它可以将高清蓝光盘中的素材直接以MXF文件的格式无损的导入到本机硬盘矩阵当中去，从而使导入的高清素材的质量得到最大程度的保证。

（2）对于标清素材采取视频流获取的方式。标清信号通过1600录像机上变化之后，由HDSDIOUT口以数据流形式输出给RedBridgeⅢ板卡的HDSDIINPUT，再通过软件的视音频数据流上载模式获取标清素材。

4.3后期的制作与输出

在利用大洋工作站的文件导入功能和视音频上载功能获取素材以后，编辑根据栏目的要求进行后期制作。由于在前期素材获取时，两大类的素材被统一成高清信号传入工作站的系统，因此在制作时就免去了高标清视频混编的麻烦，为节目制作带来了便利。在节目制作完成以后，可以通过9芯控制线控制打点＋数据流的形式或文件下载的形式进行输出。

（1）数据流形式的下载设备连接线路为：工作站主机一RedBridgeⅢ板卡HDSDIINPUT一蓝光1600录像机，控制线连接为：工作站主机一：9芯控制线一蓝光1600录像机。运用到软件中的功能为：我们进入到非编软件里，选择“输出”菜单下的“故事板输出到磁带”功能。输入进点和出点的时间码，这个进点和出点都是指向蓝光盘上的时间码。我们可以通过上述的“故事板输出到磁带的功能”以及利用9芯线的控制功能来实现视音频数据流模式的下载输出。（2）文件形式下载设备连接线路为工作站主机一1394线一蓝光1600录像机。

5、结语

无论是哪一类型的独立工作站，如果想要发挥其最大的制作功效，就必须在最大程度上与其周边的制播系统相融合，并进行资源上的共享，否则在节目的丰富程度以及制作效率上，都将大打折扣，从而在时间上和质量上达不到节目播出的要求。

参考文献：

[1]徐济众，李泽强.网络化制播系统安全设计与实践（下）[J].现代电视技术.2010（09）

[2]宋小民.网络制播系统建设——迈向高清实践[J].现代电视技术.2009（07）

[3]宋宜纯.构建高可用的网络制播系统[J].现代电视技术.2007（07）

[4]唐彦弢.宁国电视台构建数字化制播系统实践[J].西部广播电视.2006（04）

论文作者:胡军

论文发表刊物:《基层建设》2016年9期

论文发表时间:2016/7/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4161ab9d6be832c203ffd22a.html