# 浅谈输配电线路安全运行维护工作论文_张玉鹏,王磊,张凯,周艾军

(国网山东省电力公司临沭县供电公司 山东临沂 276700)

摘要：由于配电线路始终裸露于室外，室外的环境、人为原因、自然原因，都有可能干扰配电线路的正常工作。所以，维护配电线路的首要任务就是清楚输配电线路的内部和外部特点，进而更有效、有针对性地保护输配电线路。

关键词：输配电线路；安全运行；维护工作

引言

电力输配电线路不可避免的会在长期使用之后，由于人为损坏、自然损耗和质量等原因出现故障，而其在维修过程中，不仅会花费较大的人力成本，影响电力系统的安全性和稳定性，而且一定程度上由于维修而暂停供电，会给社会的生产生活等正常工作进程带来不便。有鉴于此，电力企业需要超前谋划、未雨绸缪，把功夫下在平时，加强对电力输配电线路的运行维护，并且组织维修人员定期对线路进行检查，发现问题及时维修，避免小问题最终酿成严重的后果。

1电力输配电线路运行中的故障分析

1.1输配电线路设计的问题

电网系统中电力运输的距离较远，因为输配电线路较长，因此会受到多种因素的影响，输配电线路在设计时会遇到很多的问题，设计方案是否合理直接关系到电力输配的效率和电网建设的经济成本。电网输配电线路一般被架设在城市城区和郊区野外，在实际架设中会受到建筑物、地质水文、地形等因素的限制，加强科学设计有助于提高线路的合理性，不合理的线路设计方案会在施工时埋下隐患，导致输配电线路运行后出现一些故障和问题。

1.2有害天气导致的线路故障

恶劣天气对于电力输配电线路的影响较大，例如雷雨、凝冻等天气，还有一些较为严重的自然灾害，如台风、泥石流、地震等，都可以造成电压不稳，个别线路跳闸，输配电路被切断等故障，电力输送中断，导致用户用电困难，企业生产暂停，给地方带来较大的经济损失。调查发现很多输配电线路架设在野外，大风还会刮起一些异物，也会导致输配电线路出现短路、断线等问题。

1.3人为因素导致的故障

电力输配电线路故障还与人为因素有很大的关联，人为破坏因素也是影响输配电线路整体稳定的重要因素。近些年，时有发生一些人为盗窃和损坏输配电线路的问题，这也受到社会有关部门和供电企业的关注，很多不法分子为了自己的私利，不惜盗窃输配电重要的设备设施，导致电网电力输配存在问题，导致大范围停电，甚至引发安全事故。

2输配电线路安全运行维护工作

2.1采取有效的自然灾害预防措施

自然灾害依然是破坏输配电线路安全运行的主要元凶，在全国范围内，还有至少一半的电路故障是自然灾害造成的，其中多数为雷电和台风，冰雪覆盖和盐雾腐蚀也有很大比例。因此根据目前的自然灾害影响情况，采取经济高效的技术手段，以防雷和台风为主，兼顾冰雪和盐雾的预防工作。（1）架设线路避雷线和耦合地线，然后配合消弧线圈接地和安装自动重合闸等多种方式共同达到防雷效果。（2）通过理论及长期工作经验总结，在雷电高发区杆塔的接地电阻不宜过高，过高的电阻容易被雷击穿，从而造成线路故障，引发停电。因此对于雷区的接地电阻尽量采取深挖接地和地下接地装置来降低电阻。（3）关于应对冰雪覆盖和盐雾腐蚀的预防工作，象采用耐腐性较强的钢芯铝绞线，耐污性较好的硅胶绝缘子。坚持从设计到施工及线路的维护，加强和改善输配电线路安全、可靠运行，降低输配电线路事故率，

2.2建立健全安全管理制度

明确细分线路安全管理职责，分段负责，责任到人，杜绝管理真空现象。建立严格的监督考评机制，对于电力负责人的工作内容和安全生产意识要加强监督，对于工作成果要进行客观公正的考核分析，然后由本人对自身工作批评和检讨。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆制定完整详细的工作规范流程，确保每个巡查人员的工作能够定时，定点，定人，提升工作效率，规范操作流程，明确工作职责，优化交接班制度。电力企业要加大安全生产教育的推行力度，用各种教育形式来提高员工的安全生产意识。同时，要全力贯彻三级安全教育的政策，通过入厂教育、车间教育和班组教育三道门槛，对安全生产做到层层把控，始终坚持。

2.3科学设计输配电线路

在输配电线路的前期设计过程中就应该多向各方面征求意见，才能保证线路的设计科学性、合理性，避免出现大的故障，浪费不必要的维修成本。要向电力专家征求意见，详细了解不同用电量应该搭建的线路材质和宽度，务求科学性和准确性。要向线路附近居民征求意见，了解他们的用电需求和日常的用电习惯，以及他们在生产生活过程中对周边线路是否会造成损坏。要向天气专家征求意见，分析研究当地近年来的天气情况等不可抗力情况，便于根据天气状况设置输配电线路，增加安全防护设施。

2.4强化技术员工岗位职责

电力企业要重视提高电网输配电管理人员和技术人员的职业素质，首先，要保证员工具备专业的知识和相关的技能，工作经验要丰富，要定期组织员工进行培训和学习，熟练掌握输配电线路和设备的运行情况，掌握输配电网维护的技术，电力企业要定期对员工进行考核，强化员工的工作能力。其次，电力企业要制定科学的制度，针对电力输配电线路的运行维护和故障排除制定相关的规定，借助先进技术对线路运行进行过程动态监测，每次维护后都要做好维护记录并上传，并保证制度能有效落实。另外，电力企业要强化员工的岗位责任，员工要遵守职业道德，要重视电力网络运行的安全管理，促使操作规程合理化，避免出现交叉作业；同时，电力企业还要制定科学的奖惩制度，提高员工的工作积极性，进而提高电力输配维护效率。

2.5定期做好线路设备的维护和检修工作

电力工作人员在实施维护和检修电力设备这项工作过程中，一定要重点做好特定和常规这两方面的工作准备。第一，常规性的维护工作;对于常规性的维护和检修线路设备而言，一定要采用预防性试验和安全检查等方式来操作，对于那些不合格的电力设备，要制止其进网，最大限度保障已经入网的电力设备能够保持安全稳定这一状态下运行。第二，特定维护工作;这项工作主要是指诸如节假日、重大活动日或特殊的环境等对那些重点线路和特殊线路的专门维修。例如，在台风多发季节下，应结合其天气特点，对电力输配网线路和设备重点做好防强风设施的全面检测和巡视，以确保电力输配网的安全稳定运行。

2.6加强安全用电宣传

电力企业和管理部门要加强安全运行和维护工作的宣传，宣传安全用电、节约用电，减少私拉电线、使用劣质电器等行为，避免同时使用多个大功率电器，减少电路短路和超载荷等问题，避免由于人为因素导致的电力输配电网故障。日常用电时用户也要注意设备设施是否出现异常，电器使用是否存在问题，发现输配电线路存在问题及时上报处理。

3，结束语

综上所述，输配电线路的维护工作是电力企业的一项核心工作。它的安全运行关系到电力企业的正常运转，甚至可以关系到国民经济的持续发展和社会的稳定。因此，电力工作人员应提高安全生产意识和责任，运用科学防护手段，做好电力宣传工作，为保证我国输配电线路的安全，高效，稳定运行贡献自己的力量。

参考文献：

[1]邢爱博.试论如何做好输配电线路安全运行维护工作[J].中国设备工程，2018，404（19）：59-60.

[2]肖伦.如何有效开展输配电线路安全运行的维护工作[J].电子世界，2017（12）：50.

[3]段仁巧，张萍.日常输配电线路运行管理及维护措施浅谈[J].电子制作，2017（1）：85-86.

[4]石峰巍.输电线路运行安全影响因素及防治措施探析[J].科技创新与应用，2017（5）：202.

论文作者:张玉鹏,王磊,张凯,周艾军

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/41a355b8d90b374a2b691327.html